## Slide 1: 计算机输入、输出和接口卡
第二章

## Slide 2: 内容回顾
计算机的诞生和发展历史
计算机的发展现状及未来的趋势
计算机内部（中央处理单元CPU，存储设备）的主要构成及工作原理
硬盘分区的概念，分区与操作系统的关系

## Slide 3: 本章目标
了解计算机输入与输出的概念和通讯接口
熟悉计算机输入与输出设备的使用和主要技术指标
掌握计算机输入与输出设备与CPU的通讯
掌握打印机的工作原理及使用方法
掌握计算机接口卡的主要原理及主要技术指标

## Slide 4: 计算机输入、输出设备概况
输入输出系统 | 主要特点 | 评价
早期计算机 | 标准混乱，效率低 | 浪费资源
现代计算机 | 具有统一的标准 | 使用方便

## Slide 5: 计算机输入输出设备的种类
计算机输入设备
  键盘
  鼠标
  扫描仪
  数码相机
  摄像头等
计算机输出设备
  显示器
  音箱
  打印机等

## Slide 6: 计算机输入输出设备与CPU的通讯
计算机总线：共用的连接线路
按连接对象分类：
  内部总线
  外部总线
  系统总线
按功能分类：
  数据总线
  地址总线
  控制总线
中断：处理突发事件
  硬件中断
    外部中断
    内部中断
  软件中断

## Slide 7: 计算机输入输出设备与CPU的通讯（Cont.）
串行通讯与并行通讯
同步方式与异步方式
  异步方式：用一个起止位传送一个字符
  同步方式：用一个同步字传送多个字符（数据块）
发送端
接收端
发送端
接收端
一次1位
（串行通讯）
一次8位
（并行通讯）
起始位 数据位 校验位 停止位
1位 5-8位 1位 1-2位

## Slide 8: 计算机的通讯端口
RS232接口
串行接口
  USB接口
  IEEE1394接口
并行接口
  打印机并口
  SCSI接口

## Slide 9: 键盘与鼠标
工作原理
输入
反馈
Notes: 。

## Slide 10: 键盘与鼠标（Cont.）
键盘
  PS/2
  USB
  AT
鼠标
  PS/2
  USB
  串口

## Slide 11: 键盘与鼠标（Cont.）
键盘的按键
状态指示
编辑控制键区
打字键区
功能键区
副键盘区

## Slide 12: 键盘与鼠标（Cont.）
常见产品
  人体工程学键盘
  光学鼠标

## Slide 13: 显示器
工作原理
  电子束激发荧光粉
  荧光粉受激发构成像素

## Slide 14: 显示器（Cont.）
主要类别
  CRT显示器
  液晶显示器
    扭曲向列型（TN）
    超扭曲向列型（STN）
    双层超扭曲向列型（DSTN）
    薄膜晶体管型（TFT）

## Slide 15: 显示器（Cont.）
主要技术指标
  CRT显示器
    逐行/隔行显示
    点距
    刷新频率
    分辨率
    调节方式
    带宽
    眩光防护
  液晶显示器
    可视角度
    亮度
    响应时间
    显示色素

## Slide 16: 显示器（Cont.）
  CRT显示器
常见产品
  液晶显示器

## Slide 17: 打印机
工作原理
  针式打印机：打印针头击打色带，把色带上的墨打在纸上，形成文本或图形
  喷墨打印机：通过喷头，将墨盒中的墨喷射到纸上，形成打印内容
  激光打印机：采用类似复印机的静电照相技术，将打印内容转变为感光鼓上以像素点为单位的点阵位图图像，再转印到打印纸上，形成打印内容

## Slide 18: 打印机（Cont.）
通讯端口
  一般通过并口连接
  传输率较低

## Slide 19: 打印机（Cont.）
主要类别
  针式打印机
  喷墨打印机
  激光打印机

## Slide 20: 打印机（Cont.）
主要技术指标
  分辨率
  色彩调和能力
  打印速度
  打印幅面

## Slide 21: 显示卡
工作原理
处理完成
加速输出

## Slide 22: 显示卡（Cont.）
显示卡的主要技术参数
  显存容量
  分辨率
  刷新频率
  接口模式
    AGP
    PCI
  API
    DirectX
AGP
PCI

## Slide 23: 显示卡（Cont.）
显示卡的构成
  显存
  印刷电路板
  显示芯片
  其他电子元件
显存
显示芯片

## Slide 24: 显示卡（Cont.）
常见产品
  ATI系列
  nVdia系列

## Slide 25: 声卡
工作原理
发送指令
处理输出

## Slide 26: 声卡（Cont.）
声卡的主要技术指标
  声道数
    单声道
    双声道
    多声道
  总线形式
    PCI
    USB
  3D音效
  MIDI合成方式
    软波表
    硬波表

## Slide 27: 声卡（Cont.）
常见产品
  PCI声卡
  USB声卡

## Slide 28: 本章总结
微型计算机通过输入、输出端口使用输入输出设备
计算机的主要输入、输出设备有键盘、鼠标、显示器、打印机
微型计算机通过接口卡实现图像和声音的输出