## Slide 1: 计算机软件与计算机组装
第三章

## Slide 2: 内容回顾
计算机输入输出的概念和通讯接口
计算机输入输出设备的使用和主要技术指标
计算机输入输出设备与CPU的通讯
打印机的工作原理及使用方法
计算机接口卡的主要原理及主要技术指标

## Slide 3: 本章目标
了解计算机操作系统的概念和作用
了解计算机硬件驱动程序与应用软件
掌握计算机主板的安装与BIOS设置
掌握软盘、硬盘和光驱的安装
掌握计算机各种应用软件的安装

## Slide 4: 计算机软件
计算机硬件
计算机操作系统
计算机应用软件
用户
概述

## Slide 5: 计算机软件（Cont.）
操作系统
  作用
  分类
    Windows
    Unix
    MAC OS
    Linux
桌面用户及企业
企业及科研运算
苹果机用户
桌面用户及企业
底层硬件对用户透明

## Slide 6: 计算机软件（Cont.）
硬件驱动程序
使操作系统识别并使用硬件
硬件
驱动
程序
操作系统
用户
  作用

## Slide 7: 计算机软件（Cont.）
应用软件
  面向用户
  种类繁多
  内容丰富

## Slide 8: 计算机主板的安装
主板结构
  ATX
  AT
  NLX
Notes: 。

## Slide 9: 计算机主板的安装（Cont.）
主板构成
  主控芯片
  CPU
  内存
  其他电子元件
Notes: 。

## Slide 10: 计算机主板的安装（Cont.）
插槽
  内存插槽
  AGP
  PCI

## Slide 11: 计算机主板的安装（Cont.）
接口
  PS/2
  USB
  串口
  并口
集成声卡的主板
集成声卡及显示卡的主板

## Slide 12: 安装CPU和内存
安装CPU
安装内存

## Slide 13: 将主板装入机箱
主板安装

## Slide 14: 安装接口卡
安装显示卡

## Slide 15: 安装接口卡（Cont.）
安装声卡
  安装声卡
  连接音频线

## Slide 16: 基本输入输出系统BIOS
BIOS介绍
  存储计算机基本硬件的信息
  可以刷新
  不可以随意拔插

## Slide 17: 基本输入输出系统BIOS （Cont.）
BIOS设置
Standard CMOS Setup（标准CMOS设定） | Integrated Peripherals（整合外围设备）
BIOS Features Setup (BIOS特性设定) | Supervisor Password（管理者密码）
Chipset Features Setup（芯片组特性设定） | User Password（用户密码）
Power Management Setup（电源管理设定） | IDE HDD Auto Detection（IDE硬盘自动检测）
PNP/PCI Configuration（即插即用/PCI设备配置） | Save & Exit Setup（保存并退出设置）
Load BIOS Defaults（载入BIOS默认设值） | Exit Without Save（退出但不保存）
Load Optimum Settings（载入最佳设置） | 

## Slide 18: 计算机机箱
计算机机箱
  托架
  拆卸顺序

## Slide 19: 安装硬盘
安装硬盘
  硬盘安装入托架
  连接数据线和电源线
  连接主板

## Slide 20: 安装光驱
安装光驱
  光驱安装入托架
  连接数据线和电源线
  连接主板

## Slide 21: 安装软驱
安装软驱
  软驱安装入托架
  连结数据线和电源线
  连接主板

## Slide 22: 在BIOS中设置硬盘
BIOS设置
  进入BIOS
  设置
  保存设置

## Slide 23: 用软件对硬盘分区
硬盘分区
  删除逻辑驱动器符
  删除扩展分区
  删除主分区
  建立主分区
  建立扩展分区
  建立逻辑驱动器符
  激活主分区

## Slide 24: 软件安装概述
安装软件
  将软件的全部或部分拷贝到硬盘上
  将软件信息注册到操作系统中
卸载软件
  从硬盘上移除软件的部分或全部
  移除软件在操作系统中的注册信息

## Slide 25: 安装操作系统
操作系统
检测安装环境
选择分区类型
出现安装向导
拷贝安装文件
安装组件
安装硬件驱动
注册
并
登录

## Slide 26: 安装操作系统（Cont.）
安装初步
  同意许可协议
  选择分区
  出现安装向导

## Slide 27: 安装操作系统（Cont.）
定制系统
  设定区域
  设定用户信息及时间
  设定密码

## Slide 28: 安装操作系统（Cont.）
完成安装
  设定网络标识
  登录系统

## Slide 29: 安装、卸载与升级驱动程序
安装驱动程序
  安装
  升级
驱动程序
操作系统
旧驱动程序
新驱动程序
卸载
操作系统

## Slide 30: 安装、卸载与升级驱动程序 （Cont.）
8、根据所安装设备的不同，设置不同的选项
6、选择设备类型
7、选择设备制造厂商和型号。若有厂家的驱动程序，单击“从磁盘安装” ，选择驱动程序
1、选择“开始”->“设置”->“控制面板”->“添加/删除硬件”
2、单击“下一步”按钮
4、选择“添加新设备”，单击“下一步”按钮
3、选择任务类型“添加/排除设备故障”
9、完成驱动程序的安装
5、选择是Windows检测新硬件，还是用户自己选择硬件

## Slide 31: 安装、卸载与升级驱动程序 （Cont.）
卸载驱动程序
  1、选择控制面板中的“添加/删除硬件”
  2、选择“卸载/拔掉设备 ”
升级驱动程序
  1、打开设备管理器
  2、双击设备
  3、单击“更新驱动程序”
  4、按向导的提示操作

## Slide 32: 安装应用软件
应用软件安装
选择路径
选择安装类型
注册用户信息
安装完成
运行
应用软件

## Slide 33: 安装应用软件（Cont.）
安装初步
  同意协议
  个人信息与序列号

## Slide 34: 安装应用软件（Cont.）
定制安装
  定制组件
  选择路径
  设置关联

## Slide 35: 安装应用软件（Cont.）
完成安装

## Slide 36: 卸载应用软件
卸载软件

## Slide 37: 本章总结
软件在计算机系统中呈层状分布。操作系统的作用是使底层硬件对用户“透明”。驱动程序的作用是使操作系统与硬件之间进行沟通。应用软件的作用是扩展计算机的功能。
计算机主板结构的演变体现了计算机技术和工艺的进步。主板上的各种插槽和接口可以理解为是总线的端点。
BIOS(基本输入输出系统)是计算机记录基本硬件信息的“心脏”。设置BIOS对确定硬件的基本工作模式至关重要。

## Slide 38: 本章总结（Cont.）
在使用计算机之前必须用软件对硬盘分区，分区是安装软件的前提
安装与升级驱动程序需要注意查看版本，并不是越新的版本就越好
应用软件的安装与卸载都有一定的规律

## Slide 39: 实验目标
独立完成计算机的安装与配置
  独立安装计算机硬件
  独立设置BIOS并对硬盘分区
  独立安装操作系统
  独立安装硬件驱动程序及应用软件

## Slide 40: 实验完成标准
计算机硬件可以稳定运行
硬盘分区稳定，完整，可识别，可操作
操作系统运行稳定，可以使用所有资源，能够完成操作任务
所有硬件运行正常，不存在冲突