## Slide 1: 计算机网络通讯基础
第四章

## Slide 2: 课程目标
介绍计算机网络的成长过程、发展趋势及其所起到的重要作用
理解OSI网络通讯协议
理解TCP/IP协议
了解OSI网络通讯协议与TCP/IP协议的关系

## Slide 3: 课程重点
OSI协议模型
TCP/IP协议模型
OSI协议模型与TCP/IP协议模型的比较

## Slide 4: 计算机是20世纪人类最伟大的发明之一
20世纪关键技术
  信息获取
  存储
  传送
  处理
  利用
计算机网络的贡献
  提高社会生产力
  提供一种全社会的、经济的、快速的存取信息手段

## Slide 5: 计算机网络的产生和发展
第一代计算机网络的诞生
  1946年产生第一台数字计算机
  1954年收发器终端的产生
  60年代初，由多重线路控制器参与组成的网络，被称为第一代计算机网络
DSU/CSU
DSU/CSU
DSU/CSU
DSU/CSU

## Slide 6: 计算机网络的产生和发展(Cont.)
第二代计算机网络的诞生
  1964年，Baran提出存储转发概念
  1966年，David提出分组概念
  1969年，DARPA的计算机分组交换网ARPANET投入运行

## Slide 7: 计算机网络的产生和发展(Cont.)
1977年OSI参考模型的提出，标志着计算机网络进入到第三个阶段
物理层
OSI 7层模型
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 8: 网络体系的演变过程
网络概念萌芽阶段 | 提出分组交换概念 | 稳步发展与应用 | 提出OSI参考模型 | 体系结构成熟发展 | Internnet广泛应用 | 提出新的体系结构、后TCP/IP摸索时期
60年代初 | 60年代中 | 70年代初 | 70年代中 | 80-90年代初 | 90年代中 | 90年代末

## Slide 9: 计算机网络的功能
数据通信

## Slide 10: 计算机网络的功能(Cont.)
资源共享
增加可靠性
提高系统处理能力
Healthcare
Gov B2B
Wall St
Live Data
mCommerce
Education
Internet Conference
Internet TV
Interactive Gaming
Pay Per View
Music Distribution
Storage
$
Content
A
$
A
A
A
Presentation
Applications
$
$
$
A

## Slide 11: 计算机网络的体系结构
协议分层
服务类型
服务元素

## Slide 12: 协议分层
设计方法
事例分析
层次结构
网络虚拟通道

## Slide 13: 设计方法
1？
2？
3？
4？
……….?

## Slide 14: 事例分析
邮政通信系统

## Slide 15: 层次结构
层次与事例的对应
按功能划分层次结构
上下层的关系
不同计算机同层的对等进程

## Slide 16: 5层网络虚拟通信

## Slide 17: 服务类型
服务的概念
服务的表现形式
服务与实体（ e n t i t y）
面向连接服务（ connection-oriented service）
无连接服务（connectionless service）

## Slide 18: 服务元素（ p r i m i t i v e）
元素 | 意义
请求（Request） | 用户实体要求服务做某项工作
指示（Indication） | 用户实体被告知谋事件发生
响应（Response） | 用户实体表示对某事件的响应
确认（Confirm） | 用户实体收到关于它的请求的答复

## Slide 19: 面向连接的服务元素示例
服务元素 | 描述
1) 连接请求 | 服务用户请求建立一个连接
2) 连接指示 | 服务提供者向被呼叫方示意有人请求建立连接
3) 连接响应 | 被呼叫方用来表示接受建立连接的请求
4) 连接确认 | 服务提供者通知呼叫方建立连接的请求已被接受

## Slide 20: 面向连接的服务元素示例(Cont.)
服务元素 | 描述
5) 数据请求 | 请求服务提供者把数据传至对方
6) 数据指示 | 表示数据的到达
7) 断连请求 | 请求释放连接
8) 断连指示 | 将释放连接请求通知对等端

## Slide 21: 面向连接的服务元素对应实例
打电话
服务元素 | 打电话步骤
1) 连接请求 | 拨姑姑家的电话号码
2) 连接指示 | 姑姑家的电话铃响了
3) 连接响应 | 姑姑拿起电话
4) 连接确认 | 你听到拨号音停止

## Slide 22: 面向连接的服务元素对应实例(Cont.)
服务元素 | 打电话步骤
5) 数据请求 | 你邀请她来喝茶
6) 数据指示 | 她听到了你的邀请
7) 数据请求 | 她说她很高兴来
8) 数据指示 | 你听到她接受邀请
打电话

## Slide 23: 面向连接的服务元素对应实例(Cont.)
打电话
服务元素 | 打电话步骤
9) 断连请求 | 你挂断电话
10) 断连指示 | 她听到了，也挂断电话

## Slide 24: OSI协议模型
OSI(Open System Internetwork)是开放的通信系统互联参考模型
OSI是一个定义得非常好的协议规范集
OSI的七层框架

## Slide 25: OSI的七层框架

## Slide 26: OSI的七层框架-物理层
 |  | 实例
物理层 | 设备之间的比特流的传输、物理接口、电气特性等 | EIA/TIA-232 V.35

## Slide 27: OSI的七层框架-数据链路层
 |  | 实例
数据链路层 | 成帧、用MAC地址访问媒介、错误检测与修正 | 802.3 / 802.2 HDLC
物理层 | 设备之间的比特流的传输、物理接口、电气特性等 | EIA/TIA-232 V.35

## Slide 28: OSI的七层框架-网络层
 |  | 实例
网络层 | 提供逻辑地址、选路 | IP IPX
数据链路层 | 成帧、用MAC地址访问媒介、错误检测与修正 | 802.3 / 802.2 HDLC
物理层 | 设备之间的比特流的传输、物理接口、电气特性等 | EIA/TIA-232 V.35

## Slide 29: OSI的七层框架-传输层
 |  | 实例
传输层 | 可靠与不可靠的传输、传输前的错误检测、流控 | TCP、UDP SPX
网络层 | 提供逻辑地址、选路 | IP IPX
数据链路层 | 成帧、用MAC地址访问媒介、错误检测与修正 | 802.3 / 802.2 HDLC
物理层 | 设备之间的比特流的传输、物理接口、电气特性等 | EIA/TIA-232 V.35

## Slide 30: OSI的七层框架-会话层
 |  | 实例
会话层 | 对应用会话的管理、同步 | 操作系统/应用读取
传输层 | 可靠与不可靠的传输、传输前的错误检测、流控 | TCP、UDP SPX
网络层 | 提供逻辑地址、选路 | IP IPX
数据链路层 | 成帧、用MAC地址访问媒介、错误检测与修正 | 802.3 / 802.2 HDLC
物理层 | 设备之间的比特流的传输、物理接口、电气特性等 | EIA/TIA-232 V.35

## Slide 31: OSI的七层框架-表示层
 |  | 实例
表示层 | 数据的表现形式、特定功能的实现如-加密 | ASCII、EBCDIC JPEG
会话层 | 对应用会话的管理、同步 | 操作系统/应用读取
传输层 | 可靠与不可靠的传输、传输前的错误检测、流控 | TCP、UDP SPX
网络层 | 提供逻辑地址、选路 | IP IPX
数据链路层 | 成帧、用MAC地址访问媒介、错误检测与修正 | 802.3 / 802.2 HDLC
物理层 | 设备之间的比特流的传输、物理接口、电气特性等 | EIA/TIA-232 V.35

## Slide 32: OSI的七层框架-应用层
 |  | 实例
应用层 | 用户接口 | HTTP Telnet
表示层 | 数据的表现形式、特定功能的实现如-加密 | ASCII、EBCDIC JPEG
会话层 | 对应用会话的管理、同步 | 操作系统/应用读取
传输层 | 可靠与不可靠的传输、传输前的错误检测、流控 | TCP、UDP SPX
网络层 | 提供逻辑地址、选路 | IP IPX
数据链路层 | 成帧、用MAC地址访问媒介、错误检测与修正 | 802.3 / 802.2 HDLC
物理层 | 设备之间的比特流的传输、物理接口、电气特性等 | EIA/TIA-232 V.35

## Slide 33: TCP/IP协议参考模型
应用层
传输层
互联网层
网络接口层
TCP/IP 4层模型

## Slide 34: 网络接口层
主机-网络层
涉及分组与网络接口

## Slide 35: 互联网层
处理上层发送请求
处理输入数据报
处理ICMP报文

## Slide 36: 传输层
TCP
UDP
TCP
UDP
IP
17
6

## Slide 37: 应用层
处理高层协议
对表达、编码和对话控制

## Slide 38: TCP/IP模型与OSI模型的对应
OSI 7层模型
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
应用层
传输层
互联网层
网络接口层
TCP/IP 4层模型

## Slide 39: TCP/IP模型与OSI模型的比较
相同点
  提供应用层
  提供传输层
  提供网络层
  下层向上层提供服务
不同点
  OSI对于服务、协议、接口的概念区分清晰
  TCP/IP对于服务、协议、接口的概念区分模糊
  协议与模型出现次序不同
  层次数量不同

## Slide 40: 本章总结
了解计算机网络的发展历程
掌握OSI七层结构
了解计算机通信的整个流程
掌握TCP/IP协议模型
了解OSI与TCP/IP的区别