## Slide 1: 计算机网络的物理层
第五章

## Slide 2: 课程回顾
介绍计算机网络的成长过程、发展趋势及其所起到的重要作用
介绍OSI网络通讯协议
描述TCP/IP协议
讲述OSI网络通讯协议与TCP/IP协议的关系

## Slide 3: 课程目标
理解物理层的概念
掌握布线系统的相关知识
掌握电缆的相关技术及规格
掌握物理层相关产品，如网卡、集线器
了解各生产厂家产品状况

## Slide 4: 课程重点
物理层的数据通讯
RJ45线缆的制作
布线设计与管理
网卡与HUB的安装与调试

## Slide 5: 物理层的数据发送的方式
模拟方式
数字方式

## Slide 6: 模拟方式
电压产生连续波
铁罐通讯的实例

## Slide 7: 数字方式
脉冲值为0、1的精确电压

## Slide 8: 模拟传输的缺点
噪音
静电干扰
衰减性
中继放大在模拟与数字传输之间的比较

## Slide 9: 物理层的介质特性
计算机网络的吞吐量和带宽
成本
尺寸和可扩展性
连接器
抗噪性

## Slide 10: 计算机网络的吞吐量和带宽
吞吐量
带宽
带宽与频率的关系

## Slide 11: 成本
安装成本
新的基础结构相对于复用已有基础结构的成本
维护和支持成本
因低传输速率而影响生产效率所付出的代价
更换过时介质的成本

## Slide 12: 尺寸和可扩展性
每段的最大节点数
最大段长度
最大网络长度

## Slide 13: 连接器
连接器是连接电线缆与网络设备的硬件
每种网络介质都对应一种特定类型的连接器

## Slide 14: 抗噪性
电磁干扰（EMI）
射频干扰（RFI）
限制噪声对网络干扰的措施

## Slide 15: 网络电缆
同轴电缆
双绞线电缆
光缆
布线设计和管理
安装电缆

## Slide 16: 同轴电缆
概述
铜芯
绝缘层
外导体屏蔽层
保护套

## Slide 17: 同轴电缆的类型
规格 | 类型 | 阻抗 | 描述
RG-58/U | Thinwire | 50欧姆 | 固体实心铜线
RG-58 A/U | Thinwire | 50欧姆 | 绞合线
RG-58 C/U | Thinwire | 50欧姆 | RG-58 A/U的军用版本
RG-59 | CATV | 75欧姆 | 宽带电缆，用于TV电缆
RG-8 | Thinwire | 50欧姆 | 固体实心线，直径大约为0.4英寸
RG-11 | Thinwire | 50欧姆 | 标准实心线，直径大约为0.4英寸
RG-62 | Baseband | 90欧姆 | 用于ARCnet和IBM3270终端

## Slide 18: Thicknet(10Base5)
最大段长度 500米
每段最多站点数 100
两站点间最小距离 2.5米
粗缆
Vampire tap
BNC端子
收发器
AUI 电缆
NIC
网络最大跨度 2.5公里

## Slide 19: Thinnet(10Base2)
细缆
BNC 接头
NIC
每段最大长度 185m
每段最多站点数 30
两站点间最短距离 0.5 m
网络最大跨度 925 m
网络最多5个段

## Slide 20: 双绞线电缆
屏蔽双绞线
非屏蔽双绞线

## Slide 21: 非屏蔽双绞线
吞吐量
成本
尺寸和可扩展性
连接器
抗噪性

## Slide 22: 光缆
单模、多模的比较
光缆的特性总结
  吞吐量
  成本
  尺寸和可扩展性
  连接器
  抗噪性
多模 MMF
单模 SMF

## Slide 23: 布线设计和管理
结构化布线标准
层次设计 的六个子系统
  入口设备
  主干电缆
  设备间
  电信机柜
  水平电缆
  工作区

## Slide 24: 安装电缆
拙劣的电缆安装技术 –问题的出现
遵循安装指南
一些布线提示

## Slide 25: 选择正确的传输介质
高EMI或RFI区域
拐角和狭窄空间
距离
安全性
既存体系结构
发展

## Slide 26: 网络接口卡类型
网络接口卡必须与它的总线相匹配
  ISA（工业标准结构）
  EISA（扩展的工业标准结构）
  PCI （外围部件互连）

## Slide 27: 网络接口卡类型(Cont.)
PCMCIA也可以用来连接网络接口卡
并口型网络接口卡

## Slide 28: 网络接口卡类型(Cont.)
打印机网络接口卡
应用于以太网的各种网络接口卡
应用于令牌环网的各种网络接口卡

## Slide 29: 选择正确的网络接口卡
考虑因素
  网络介质
  连接器类型
  传输速度
  网络模型
细微因素
  影响网络运行速度的因素

## Slide 30: 网络接口卡的特征
网络接口卡的特征 | 功能 | 好处
自动选择速度 | 能使网络接口卡自动检测并适应网络的运行速率和模式(全速或半速) | 可以帮助配置系统
网络接口卡上带有一片或多片CPU | 一些需要利用计算机的CPU才能进行的数据处理可以由板卡自己完成 | 提高网络的运行质量
直接访问存储器(DMA) | 使板卡可以直接与计算机的内存进行数据传输 | 提高网络的运行质量
诊断用的发光二极管(网络接口卡上的灯) | 指示数据传输的堵塞状态和连接状态，有时指示数据传输速度 | 可以帮助排除问题

## Slide 31: 中继器
中继器属于O S I模型中的物理层
一个输入端口和一个输出端口
只适用于总线拓扑结构
成本较低廉
最大传输距离 ---1000米

## Slide 32: 集线器
多端口的中继器
集线器的各个部分
  端口
  上行链接端口
  管理控制台端口
  主干网端口
  连接用发光二极管
  通信
  冲突检测用发光二极管
  电源 和风扇

## Slide 33: 选用适当的集线器
考虑因素
  性能
  成本
  规模和增长率
  安全性
  管理的便利性
  可靠性

## Slide 34: 本章总结
数字传输具有明显优于模拟传输的优越性
计算机网络的吞吐量、成本、尺寸和扩展性、连接器、抗噪性决定物理层的介质特性
通过介绍几种网络使用的电缆，双绞线电缆成为当今主流的局域网布线用缆
通过布线设计和管理的介绍，我们系统地掌握了布线系统的层次设计思想

## Slide 35: 本章总结(Cont.)
我们在理论上了解了该如何进行线缆的安装
我们学会了从哪些方面可以帮助我们有效地选择正确的传输介质
通过对网络接口卡的介绍我们掌握了网卡的种类、总线的区别、应用范围的确定，并能够正确地选择网络接口卡
对工作在物理层的网络传输设备—中继器、集线器有了足够的了结，并可以正确地选择传输设备

## Slide 36: 实验目标
安装并配置网卡
安装集线器
制作网络线缆
完成小的局域网络的连接工作

## Slide 37: 实验拓扑结构

## Slide 38: 实验完成标准
顺利安装网络接口卡
正确配置网络接口卡
学会查看网络接口卡硬件属性
正确制作网线
顺利完成集线器的安装并成功连接网络