## Slide 1: 计算机网络的数据链路层与以太网
第六章

## Slide 2: 课程回顾
理解物理层的概念
掌握布线系统的相关知识
掌握电缆的相关技术及规格
掌握物理层相关产品如网卡、集线器

## Slide 3: 课程目标
理解数据链路层的功能和作用
了解以太网发展过程
掌握以太网的基础知识如：帧格式、命名方法、以太网标准等
掌握以太网的连接及传输技术
理解全双工以太网及相关知识
掌握了解以太网的传输设备：网桥及交换机
理解以太网的流控及自协商机制

## Slide 4: 课程重点
以太网标准、地址与帧
以太网CSMA/CD及全双工
网桥及交换机
以太网的流控及自动协商

## Slide 5: 数据链路层的作用

## Slide 6: 数据链路层的作用(Cont.)
数据链路层主要负责点到点的通讯
数据链路层注意功能（确定帧格式、组帧传送、定界与同步、差错恢复、流量控制）

## Slide 7: 数据链路层与以太网
以太网主要工作在数据链路层
目前我们经常能遇到就是以太网
以太网

## Slide 8: 以太网的发展
1973：以太网的产生与DIX联盟 传输速率3M（未商品化）

## Slide 9: 以太网的发展(Cont.)
1980-1982：总线结构的10Mb/s以太网发展成熟
线缆使用同轴电缆（粗缆、细缆）
标准：10BASE-5、10BASE-2

## Slide 10: 以太网的发展(Cont.)
1990年9月：双绞线开始使用
传输速率：10Mb/s
标准：10BASE-T
1991-1992：快速以太网100Mb/s
标准：100Mb/s

## Slide 11: 以太网的发展(Cont.)
1996—今：千兆以太网

## Slide 12: 以太网的发展(Cont.)
以太网的增长情况

## Slide 13: 以太网基础
以太网是CSMA/CD
为什么使用MAC
以太网帧格式
以太网的命名方法
以太网标准

## Slide 14: 以太网是CSMA/CD
CSMA/CD—带冲突检测的载波监听多路访问

## Slide 15: 以太网是CSMA/CD (Cont.)
工作原理：发送前先监听信道是否空闲，若空闲则立即发送数据。在发送时，边发边继续监听。若监听到冲突，则立即停止发送。等待一段随机时间（称为退避）以后，再重新尝试。

## Slide 16: 为什么使用MAC
MAC算法的目的是为了使多个站在都要传送数据时，可以决定在给定时刻哪一个站能够使用信道 。
两个端站之间具有独立的双向信道时不需要MAC算法

## Slide 17: 以太网帧格式
以太网地址
以太网帧
IEEE802.3帧格式(1983~1996)
IEEE802.3帧格式(1997)

## Slide 18: 以太网地址
以太网地址用来识别一个以太网上的某个单独的设备或一组设备

## Slide 19: 以太网帧格式
最早的DIX以太网帧格式

## Slide 20: 以太网帧格式(Cont.)
IEEE802.3帧格式(1983~1996)

## Slide 21: 以太网帧格式(Cont.)
IEEE802.3帧格式(1997)

## Slide 22: 以太网的命名方法
“n -信号-物理介质”的命名方式
1Mb/s系统 | 1BASE5 | 非屏蔽双绞线(UTP，一对)最长500m(星型局域网)

## Slide 23: 以太网的命名方法(Cont.)
10Mb/s系统 | 10BASE5 | 粗同轴电缆，最长500m(最早的以太网)
 | 10BASE2 | 细同轴电缆，最长185m(Cheapemet)
 | 10BROAD36 | 宽带方式，使用三个信道(每个方向)的私有CATV系统，最大直径3.6km
 | 10BASE-T | 2对3类（或更好的）UTP
 | 10BASE-F | 10Mb/s光纤系统的通用名称
 | 10BASE-FL | 带有异步主动中央控制器的2路多模光纤，最长2km
 | 10BASE-FP | 带有被动中央控制器的2路多模光纤，最长1km
 | 10BASE-FL | 带有同步主动中央控制器的2路多模光纤，最长2km

## Slide 24: 以太网的命名方法(Cont.)
100Mb/s系统 | 100BASE-T | 所有100Mb/s系统的通用表示
 | 100BASE-X | 使用4B/5B编码的所有100BASE-T系统的通用表示
 | 100BASE-TX | 2对5类UTP，最长100m
 | 100BASE-FX | 2路多模光纤，最长2km
 | 100BASE-T4 | 4对3类（或更好的）UTP，最长100m
 | 100BASE-T2 | 2对3类（或更好的）UTP，最长100m

## Slide 25: 以太网的命名方法(Cont.)
1000Mb/s系统 | 1000BASE-X | 使用8B/10B编码的所有1000 Mb/s系统的通用表示
 | 1000BASE-CX | 2对150屏蔽双绞线，最长25m
 | 1000BASE-SX | 使用短波激光的2路多模或单模光纤
 | 1000BASE-LX | 使用长波激光的2路多模或单模光纤
 | 1000BASE-T | 4对5类UTP，最长100m

## Slide 26: 数据链路层模型
Notes: 局域网的数据链路层划分为两个子层，即：媒体接入控制或媒体访问控制MAC(Medium Access Control)子层和逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)子层，而网络的服务访问点SAP则在LLC层与高层的交界面，。
MAC子层的主要功能
与接人各种传输媒体有关的问题都放在MAC子层。MAC子层还负责在物理层的基础上进行无差错的通信。更具体些讲，MAC子层的主要功能有：
●将上层交下来的数据封装成帧进行发送(接收时进行相反的过程，将帧拆卸)；
●实现和维护MAC协议；
●比特差错检测；
●MAC帧的寻址，即MAC帧由哪个站（源站）发出，被哪个站／哪些站接收（目的站）。
LLC子层的主要功能
数据链路层中与媒体接入无关的部分都集中在逻辑链路控制LLC子层。更具体些讲，LLC子层的主要功能有：
●建立和释放数据链路层的逻辑连接；
●提供与高层的接口；
●差错控制；
给帧加上序号。
相对于OSI/RM，在局域网中，我们将数据链路层分成两个字层的根本目的在于：使LLC子层的及其上面看不到具体的局域网。或者说，局域网对LLC子层是透明的。只有下到MAC子层才可看见所连接的是采用什么标准的局域网(总线网、令牌总线网或令牌环形网)。此外，按照前面说法，MAC帧是MAC子层的PDU，LLC帧是LLC子层的PDU。

## Slide 27: MAC与LLC
名称 | MAC子层规范 | LLC子层规范 | 其它说明
以太网第2版（DIX）以太网 | 以太网 | 不采用 | 此规范为Digital，Intel与Xerox所拥有
IEEE以太网 | IEEE 802.3 | IEEE 802.2 | 通常被称为802.3以太网，构建在DIX以太网基础上
IEEE令牌环 | IEEE 802.5 | IEEE 802.2 | 在IEEE接管之前IBM帮助开发
ANSI FDDI | ANSI X3T9.5 | IEEE 802.2 | ANSI喜欢802.2，所以它参考IEEE的这一规范

## Slide 28: 以太网标准
标准 | MAC子层规范 | 电缆最大长度 | 电缆类型 | 所需线对
10BASE-5 | 802.3 | 500m | 50粗缆 | --
10BASE-2 | 802.3 | 185m | 50粗缆 | --
10BASE-T | 802.3 | 100m | 3、4或5类双绞线 | 2
10BASE-FL | 802.3 | 2000m | 光纤 | 1
100BASE-TX | 802.3u | 100m | 5类双绞线 | 2
100BASE-T4 | 802.3u | 100m | 3类双绞线 | 4

## Slide 29: 以太网标准(Cont.)
标准 | MAC子层规范 | 电缆最大长度 | 电缆类型 | 所需线对
100BASE-T2 | 802.3u | 100m | 3、4或5类双绞线 | 2
100BASE-Fx | 802.3u | 400/2000m | 多模光纤 | 1
10BASE-Fx | 802.3u | 10000m | 单模光纤 | 1
1000BASE-Sx | 802.3z | 220-550m | 多模光纤 | 1
1000BASE-Lx | 802.3z | 550-3000m | 单模或多模光纤 | 1
1000BASE-Cx | 802.3z | 25m | 屏蔽铜线 | 2
1000BASE-T | 802.3ab | 100m | 5类双绞线 | 2

## Slide 30: 共享介质到专用介质
最先选用同轴电缆的原因
向结构化布线转变
结构化布线的优点
10BASE-T/100BASE-T的变革
Notes: 100Mb/s高速以太网和千兆以太网开启了一个新概念，即每个网络设备到中心集线器之间都使用专用介质。LAN的带宽无论是被所有站点共享，还是被某一个站点专用(即使用的是共享式的还是交换式的集线器)，为每个设备分配一根电缆。以太网并非一直如此，最初的设计只使用公共的、共享的介质：同轴电缆。本教材将对以下方面作出解释：
促进LAN介质从共享到专用发展的动力。
专用介质的优点和缺点。
使用专用介质和结构布线系统带来的机遇，因为它们与千兆以太网的设计有关。

## Slide 31: 从共享式LAN到专用LAN
共享带宽LAN的基本概念
LAN网桥
交换机是网桥

## Slide 32: 共享带宽LAN的基本概念
LAN的最初概念是提供一种方法，允许多台设备共享一个公共通信信道
用户对于LAN的使用
网段分割的应用
本地通信对于网段分割的影响

## Slide 33: LAN网桥
网桥最初主要用来分割LAN

## Slide 34: LAN网桥(Cont.)
LAN网桥的运行原理
  数据链路编址
  网桥的工作过程

## Slide 35: LAN网桥(Cont.)
网桥的特点
  在混杂模式下工作。
  有一个将全局唯一地址映射到网桥端口的地址表。
  根据所接收帧的目的地址作出转发决定。
  根据所接收帧的源地址建立和更新地址表。
  当遇到未知的目的地址时，向每个端口(除接收此帧的端口外)转发该帧。
  当遇到到组播目的地址时，向各个端口发送该帧(除接收此帧的端口外)。
  对端站透明。

## Slide 36: 交换机是网桥
随着技术发展交换机的称谓出现了
两者区别在于市场
交换机的优点
  隔离冲突域
  分段和微分段
  扩展距离限制
  增加总容量
  数据率灵活性

## Slide 37: 全双工以太网
实现全双工的必要因素
全双工以太网
全双工操作的意义
全双工的应用环境
全双工模式在千兆以太网中的应用

## Slide 38: 实现全双工的必要因素
由于使用了结构化布线系统，底层实现转向专用介质
由于使用了交换机，有可能建立微分段、专用的LAN

## Slide 39: 全双工方式操作的条件
关掉载波侦听功能
关掉冲突检测功能
关掉将已发送数据回送到接收器的功能

## Slide 40: 全双工方式操作的环境
在LAN中只能有两个设备
物理介质本身必须能够支持无干扰并发发送和接收
网络接口必须能够使用并且能被配置为全双工模式

## Slide 41: 全双工操作的意义
消除了CSMA/CD对链路长度的限制
增加了信道的总容量
增加了交换机的潜在负载

## Slide 42: 全双工的应用环境
交换机到交换机的连接
服务器到路由器的连接
长距离连接

## Slide 43: 全双工模式在千兆以太网中的应用
在千兆位速率使用CSMA/CD，可使用的距离是不实用的(10~20m)，性能也有不必要的下降
千兆以太网所提供的信道容量至少在近期内，远远超过了桌面工作站的需要

## Slide 44: 以太网流量控制及自动协商
以太网流量控制需求
以太网流量控制的思路
以太网流量控制的方法
产生自动协商的动机
UTP系统上的自动协商
自动协商原理
自动协商操作
光纤上与千兆以太网上的自动协商

## Slide 45: 以太网流量控制需求
交换机的功能
丢帧的影响
点到点流量控制
性能价格权衡

## Slide 46: 以太网流量控制的思路及方法
在半双工条件下
  强迫冲突算法
  伪载波侦听
在全双工条件下
  PAUSE功能

## Slide 47: 产生自动协商的动机
不兼容设备
等同的连接器
方便灵活性
人为的错误
解决UTP系统上的问题

## Slide 48: 自动协商原理
自动协商工作于单一点到点链路上

## Slide 49: 自动协商原理(Cont.)
协商在链路初始化时进行
自动协商信令与普通数据信令是独立的
每个设备向其他设备“通告”其功能，并按照公共功能集合选择合适的配置
自动协商机制是可扩展的
自动协商不能确定站间安装的布线类型
自动协商不支持非以太网系统

## Slide 50: 自动协商操作
自动协商报文
自动协商信号
没有自动协商的自动配置

## Slide 51: 本章总结
数据链路层的功能与作用
以太网的产发展过程
以太网的基础知识如：帧格式、命名方法、以太网标准
以太网共享介质到专用介质的转变
以太网的传输设备：网桥及交换机
全双工以太网
以太网的流控及自协商机制