## Slide 1: 计算机网络传输层协议与应用
第九章

## Slide 2: 内容回顾
网络层的基本功能
IP地址及子网规划
ARP及RARP协议的作用
ICMP协议作用
静态路由和动态路由
静态路由的基本配置方法
路由器的硬件组成和基本操作

## Slide 3: 本章目标
了解TCP/IP传输层的作用
了解TCP的工作原理
  首部
  流控
  差错控制
了解UDP的工作原理
了解TCP的使用
了解UDP的使用

## Slide 4: TCP/IP传输层概述
TCP/IP是指一整套数据通信协议
传输层完成端到端的连接和传输
TCP/IP传输层包含以下两个协议
  传输控制协议
  （Transmission Control Protocol——TCP）
  用户数据报协议
  （ User Dategram Protocol——UDP）

## Slide 5: TCP/IP传输层概述（Cont.)
Transmission Control
Protocol (TCP)
User Datagram
Protocol (UDP)
应用层
传输层
Internet层
数据链路层
物理层
面向连接
非面向连接
上层协议
下层协议
应用程序
传输层
数据包
我将上下层之间的数据进行重
组，大 小

## Slide 6: TCP简介
T C P是传输控制协议
  创建进程到进程的通信
  提供流控制机制 →滑动窗口
  差错控制机制 →确认分组、超时和重传
T C P提供一种面向连接的、可靠的字节流服务
  握手机制
  数据流分割
在一个T C P连接中，仅有两方进行彼此通信

## Slide 7: T C P首部的数据格式
首部 | 数据
共 20个字节
16位源端口号 |  |  |  |  |  |  |  | 16位目标端口号
32位序列号 |  |  |  |  |  |  |  | 
32位确认序号 |  |  |  |  |  |  |  | 
4位首部 长度 | 保留6位 | U R G | A C K | P S H | R S T | S Y N | F I N | 16位窗口大小
16位校验和 |  |  |  |  |  |  |  | 16位紧急指针
选项及填充 |  |  |  |  |  |  |  | 
发送该数据段的应用程序端口号
接收该数据段的应用程序端口号
这个32位字段定义了一个数，它指配给本数据段的第一个字节，TCP是流式传输协议，为了保证连同性，要发送的每个字节都要编上号。序号告诉目的地这个序列中的哪一字节是数据段的第一个字节。在连接建立时，每一方使用随机数产生器产生一个初始序号（ ISN）。
这个32位字段定义了源进程期望从对方接收的数据段的序号。如果数据段的接收段成功地接收了对方发送来的序号X，它就将确认号定义为X＋1。
指出TCP首部共有多少四字节字
保留为今后用
滑动窗口大小
只有当URG为1时有效，这时数据段中包括紧急数据。它定义了一个数，将此数加到序号上就得出报文数据部分中最后一个紧急字节。

## Slide 8: T C P首部的数据格式(Cont.)
Source Port ＝ 0X0518 源端口
Destination Port = Microsoft-DS 目标端口
SequenceNumber＝ 3443894637 序号
Acknowledgement Number ＝ 976615895确认号
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
滑动窗口
校验和
放大

## Slide 9: UDP简介
U D P是一个简单的面向数据包的传输层协议
  U D P不提供可靠性
  传输小数据文件中发挥了重要的作用
  例如：在互联网中众多网友热衷的QQ聊天就是使用了UDP的传输机制
作DNS解析
UDP
在聊天软件中发送短消息

## Slide 10: U D P首部的 数据格式
注意：丢了数据
我可不管
网络服务 DNS
简单客户应用
QQ
共 8个字节
0 | 16位源端口号 | 15 | 16 | 16位目的端口号 | 31
16位UDP长度 |  |  | 16位UDP检验和 |  | 
数据 |  |  |  |  | 

## Slide 11: U D P首部的 数据格式（Cont.）
Source Port＝0X05D8
源端口
Destination Port ＝ 0X6774目标端口
Total Length ＝61 总长度
UDP Checksum ＝ 0X0BDC 校验和
放大

## Slide 12: TCP的概述与工作原理
传输层
网络层
应用层
数据链路层

## Slide 13: TCP的概述与工作原理（Cont.）
TCP/IP协议堆
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
IP
OSPF RIP ARP RARP BOOTP ICMP
TCP
UDP
T
e
l
n
e
t
FTP
NFS
SNMP
SMTP
RPC

## Slide 14: TCP的连接与断开
TCP是面向连接的
  在两个主机之间建立一个端对端的连接
  TCP进行连接时需要使用端口号
  在传输数据之前，建立对话的两个端点之间交换称为握手的控制信息。TCP有三个段要交换，故称为“三段式握手”
  终止一个连接要经过4次

## Slide 15: TCP的连接与断开（Cont.）
在DOS窗口下看到的TCP连接目标端口是80，所以是客户端上网浏览时建立的连接
Active Connections（方框中内容放大效果图）
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 192•168•1•33：1600 192•168•1•6：80 ESTABLISHED

## Slide 16: TCP的连接与断开（Cont.）

## Slide 17: 三段式握手
发送 SYN
(seq=100 ctl=SYN)
Host A
Host B
1

## Slide 18: 三段式握手（Cont.）
发送 SYN
(seq=100 ctl=SYN)
接收 SYN
发送 SYN, ACK
(seq=300 ack=101 ctl=syn,ack)
Host A
Host B
1
2

## Slide 19: 三段式握手（Cont.)
发送 SYN
(seq=100 ctl=SYN)
接收 SYN
发送 SYN, ACK
(seq=300 ack=101 ctl=syn,ack)
建立会话
(seq=101 ack=301 ctl=ack)
Host A
Host B
1
2
3
接收 SYN

## Slide 20: 三段式握手（Cont.)
Ip:Source Address =192.168.1.74
Ip:Destination Address =192.168.1.74
TCP…1…=Synchronize sequence numbers

## Slide 21: 三段式握手（Cont.)
TCP…1…=Acknowledgement field significant
TCP…1…=Synchronize sequence numbers

## Slide 22: 三段式握手（Cont.)
TCP…1…=Acknowledgement field significant

## Slide 23: TCP的流控
滑动窗口协议
  发送方停止并且等待确认前可以连续发送多个分组
  发送方不必每发一个分组就停下来等待确认，因此该协议可以加速数据的传输
  窗口合拢 ：窗口左边沿向右边沿靠近
  窗口张开： 窗口右边沿向右移动
  窗口收缩 ：右边沿向左移动

## Slide 24: 滑动窗口
Window size = 3
Send 2
发送方
接收方
Window size = 3
Send 1
Window size = 3
Send 3

## Slide 25: 滑动窗口（Cont.）
Window size = 3
Send 2
发送方
Window size = 3
Send 1
Window size = 3
Send 3
ACK 3
Window size = 2
数据 3 被丢弃
接收方

## Slide 26: 滑动窗口（Cont.）
Window size = 3
Send 2
发送方
Window size = 3
Send 1
Window size = 3
Send 3
ACK 3
Window size = 2
数据 3 被丢弃
Window size = 3
Send 4
Window size = 3
Send 3
接收方
ACK 3
Window size = 2

## Slide 27: TCP的差错控制
差错检测和纠正
  检验和
  确认
  超时
受损伤的数据段
  被丢弃
丢失的数据段
  不认为接收过

## Slide 28: TCP的差错控制（Cont.）
重复的数据段
  直接丢弃重复的数据段
失序的数据段
  对失序的数据段不确认
丢失的确认
  TCP使用累计确认系统

## Slide 29: TCP的拥塞控制
引起拥塞的原因
  接收分组过快，超过处理能力
  拥塞导致分组被丢弃
  重发导致更多的重传和更严重的拥塞
  只考虑了发送端窗口和接收端窗口而忽略了传输介质网络
解决的办法
  使用接收端通知的窗口和拥塞窗口中的最小者

## Slide 30: TCP的拥塞控制（Cont.）

## Slide 31: TCP的计时器
为了平滑地完成TCP的功能，它有四种计时器
重传计时器
  若在计时器截至时间之前收到了对此报文段的确认，则撤销此计时器
  若在计时器截至时间之前没有收到了对此报文段的确认，则重传此报文段，并将计时器复位。
坚持计时器
  零窗口死锁
  探测报文段

## Slide 32: TCP的计时器（Cont.）
保活计时器
  防止在两个TCP之间的连接长时间空闲
  保活计时器超时通常设为2小时
  若超时发送10个探测报文段（每个相隔75秒）
  若没有响应中止该连接
时间等待计时器
  连接终止期间使用
  重复的FIN报文段到达目的站
  计时器的值通常设置为一个报文段的寿命期待值的两倍

## Slide 33: TCP的使用
TCP在网络中使用的范围很广，下面将列出一些常用的端口号及其功能。以便进一步对TCP进行检测和管理。表9 － 1中为常用的TCP 端口及应用。
端口 | 协议 | 说明
21 | FTP | FTP服务器所开放的控制端口，用于上传、下载。
23 | Telnet | 用于远程登陆，通过连接目的计算机的这一端口，得到验证后可以远程控制管理目标计算机。
25 | SMTP | SMTP服务器开放的端口，用于发送邮件。
53 | DNS | DNS服务器开放的端口，当用户输入网站的名称后，由DNS负责将它解析成IP地址，这个过程中用到的端口号就是53。

## Slide 34: UDP的概述与工作原理
U D P是一个简单的面向IP层数据包的传输层协议
进程的每个输出操作都正好产生一个U D P数据段，并组装成一份待发送的I P数据包
U D P不提供可靠性
使用UDP发送一个很短的数据 ，在发送端和接收端之间的交互要比使用TCP时少的多
封装UDP的IP头
UDP数据报
UDP头

## Slide 35: UDP的概述与工作原理（Cont.）
端口号
  用于发送进程和接收进程进行连接
  根据I P首部中协议字段值来确定端口号是TCP的或UDP的
  T C P端口号与U D P端口号是相互独立的
  两个协议有时选择相同的端口号。
  U D P长度
  U D P首部＋U D P数据的字节长度

## Slide 36: UDP 的校验和
U D P检验和覆盖U D P首部和U D P数据。
U D P的检验和是可选的
UD P数据报的长度可以为奇数字节
必要时在最后增加填充字节0
U D P检验和是一个端到端的检验和它由发送端计算，然后由接收端验证。其目的是为了发现U D P首部和数据在发送端到接收端之间发生的任何改动。

## Slide 37: UDP 的校验和（Cont.）
IP协议中TTL清零后得到
TCP对应的协议号是6
UDP对应的协议号是17
U D P数据段中的一个1 2字节长的伪首部
UDP检验和计算过程中使用的各个字段
IP数据包格式及首部中的各字段

## Slide 38: UDP的流控和差错控制
UDP是没有流控机制
  没有窗口机制
  报文太多时，接收端会溢出
除校验和外，UDP也没有差错控制机制
  接收端使用校验和检测出差错时，就悄悄地将此用户数据段丢掉。
使用UDP的进程必须要提供这些机制。

## Slide 39: UDP的使用
端口 | 协议 | 说明
7 | Echo | 将收到的数据报回送到发送器
9 | Discard | 丢弃任何收到的数据报
13 | Daytime | 返回日期和时间
53 | Nameserver | 域名服务
67 | Bootps | 下载引导程序信息的服务器端口
68 | Bootpc | 下载引导程序信息的客户端口
69 | TFTP | 简单文件传输协议
111 | RPC | 远程过程调用
123 | NTP | 网络时间协议

## Slide 40: 本章总结
TCP/IP是个很大的协议簇，是OSIRM的工业标准
TCP/IP的传输层协议有TCP 和UDP
TCP的首部包含了重要的信息
TCP是面向连接的，可靠传输协议
TCP的三段式握手非常重要，保证了连接的可靠性，但也有缺点。
TCP的流控和差错控制

## Slide 41: 本章总结（Cont.）
UDP是面向非连接的
UDP的首部介绍
UDP没有提供流控
UDP的差错控制是通过校验和完成的
UDP的可靠性依赖于使用它的客户端
TCP和UDP的使用
  这里主要介绍了一些端口

## Slide 42
返回

## Slide 43
返回