## Slide 1: 项目实践规划

## Slide 2: 网络项目的一般流程

## Slide 3: 招标书内容
招标书一般包括以下内容：
  项目目标
  公司现状
  网络需求
  系统需求
  项目实施与验收
  运营维护要求
  培训要求
  项目时间要求
  …

## Slide 4: 应标书内容
应标书一般包括以下内容：
  项目目标
  公司现状
  布线设计
  网络设计
  系统设计

## Slide 5: 应标书内容(Cont.)
应标书一般包括以下内容：
  项目实施与验收
  运营维护方案
  培训方案
  经费预算
  项目时间要求
  …

## Slide 6: 项目实施
项目实施以标书为依据，一般有以下步骤：
  布线
  设备采购与安装
  网络的调试
  系统的调试
  应用服务的设置
  …

## Slide 7: 项目招标
北京飞腾技术有限公司办公网络系统项目招标会

## Slide 8: 建设目标
开放性
  采用开放标准、开放技术、开放结构；
实用性
  网络系统的设计以实用、满足应用为主，不追求最高、最新；
先进性
  设计思想先进，软硬件设备先进，网络结构先进，应用软件的先进；
安全可靠性
  在应用系统的设计、网络系统设计、硬件设备的选型配置几个方面同时考虑，以确保数据的安全；

## Slide 9: 建设目标(Cont.)
兼容与可扩充性
  要采用成熟的技术，保证系统可以在广泛的设备上使用，同时应具有更新与升级的能力；
经济性
  在满足功能与性能的基础上的性能、价格比最优。
可管理性
  随着网络规模和复杂程度的增加，网络系统的管理和故障排除将成为较难的事情，针对各种设备都要提供一定的网络管理功能。

## Slide 10: 企业现状
1、公司组织结构
2、公司管理概况
  公司各部门经理向总经理负责
  各部门员工向部门经理负责

## Slide 11: 企业现状(Cont.)
3、公司现有网络和系统状况
  公司目前拥有10台台式计算机，2台笔记本计算机。
    5台台式机配有10/100M全双工自适应网络接口卡，
    5台配有10M半双工网络接口卡，
    2笔记本均自带有10/100M全双工自适应网络接口卡。

## Slide 12: 网络需求
信息点需求数量分布如下：
  经理室设3个信息点；
  财务室设4个信息点；
  会议室设2个信息点；
  机 房设2个信息点；
  大 厅设26个信息点。

## Slide 13: 网络需求(Cont.)
办公区布局图

## Slide 14: 网络需求(Cont.)
已经设计好的暗埋线槽

## Slide 15: 网络需求(Cont.)
网络设备参数要求
  在交换机的选择上应满足如下条件：
    满足公司现有计算机设备的接入；
    背板带宽大于8Gbps；
    基于64字节数据包的传输速率大于3.6Mpps线速传输速率；
    最大传输带宽大于4Gbps；
    DRAM大于等于16MB；
    可管理MAC地址大于等于8000个。
  在路由器的选择上应满足如下条件
    模块化设计；
    20Kpps以上的包转发能力；
    提供2个以太网口。
  交换机、路由器应选用相同厂商的产品。

## Slide 16: 网络需求(Cont.)
IP地址的划分
  大厦提供了一个C类IP地址为192.168.1.0/24。
  与公司网络连接的大厦路由器端口的IP地址是192.168.1.254/30。

## Slide 17: 网络需求(Cont.)
大厦通过第二配线架的24端口与公司网络连接

## Slide 18: 系统需求
用户账户集中管理
按部门管理帐户
禁止员工设置口令小于7位
防止其他员工盗用帐户
记录和审核员工登录和访问公司文档的行为

## Slide 19: 系统需求(Cont.)
全公司有一台服务器保存文档，空间不低于70GB
总经理可读取和修改全公司文档
部门经理可读取和修改本部门文档
普通员工可读取和修改自己的文档
总经理存储文档空间不限
其他员工存储文档占用空间每人不超过1GB

## Slide 20: 系统需求(Cont.)
财务部和总经理各专用一台打印机
所有员工共用另外2台打印机
各部门经理对打印机具有优先权
管理员和总经理对所有打印机有管理权
公司可监控员工上网

## Slide 21: 招标的其他项
项目实施
项目验收
培训
系统运行与维护
经费（招标书中一般不写，应标书写）
时间要求