## Slide 1: 项目实践指导

## Slide 2: 布线设计
信息点布置
管线设计

## Slide 3: 布线设计(Cont.)
配线管理系统
第二配线架的24端口与公司网络连接使用交叉线（级联线）

## Slide 4: 网络设计
网络设备的选定
  交换机选择Cisco公司的2950系列
    固定安装的线速快速以太网桌面交换机Cisco Catalyst 2950系列
    Catalyst2950-48
  路由器则选择2600系列路由器
    模块化多服务设计的2600系列路由器
    Cisco 2611xm

## Slide 5: 网络设计(Cont.)
IP地址的划分
  大厦提供了一个C类IP地址为192.168.1.0/24。
  划分一个子网192.168.1.252/30，共两个可用IP地址192.168.1.253/30、192.168.1.254/30。分别给路由器外端口和大厦路由器端口使用。
  划分子网192.168.1.0/25给内部网络使用，从192.168.1.1/25到192.168.1.126/25一共126个可用地址。
  其他IP地址留做备用。

## Slide 6: 网络设计(Cont.)

## Slide 7: 网络设计(Cont.)
交换机和路由器的配置：
  交换机主机名：Bjft-Switch
  交换机的IP：192.168.1.11/25
  路由器主机名:Bjft-Router
  路由器进入特权模式的密码：cisco
  路由器f0/0的IP：192.168.1.1/25
  路由器f0/1的IP：192.168.1.253/30
  路由器上联路由指向f0/1
  路由器下联路由指向f0/0
  配置路由器Telnet密码：cisco

## Slide 8: 系统设计
域控制器
  域名bjft.local
  域控制器的计算机名为DC
  域控制器的TCP/IP参数
    IP:192.168.1.21/25
    缺省网关：192.168.1.1

## Slide 9: 系统设计(Cont.)
域用户组织单位和用户组拓扑

## Slide 10: 系统设计(Cont.)
域账户
  账户命名规范：员工姓名汉语全拼
  初始化密码：Bjft1234#
  每个员工账户在相应部门组织单位中

## Slide 11: 系统设计(Cont.)
域账户组
  账户组命名规范：部门名称的汉语全拼
  账户组成员：本部门的所有员工
  账户组的类型：全局组
  账户组在相应的组织单位中

## Slide 12: 系统设计(Cont.)
安全策略
  密码策略为：
    启用密码必须符合复杂性要求
    密码长度最小值为7
    密码最长存留期为30天
  账户锁定策略
    账户锁定阈值为5次无效登录
  审核策略
    启用审核登录事件
    启用审核对象访问

## Slide 13: 系统设计(Cont.)
文件服务器
  计算机名为Filesrv
  TCP/IP参数
    IP:192.168.1.21/25
    缺省网关：192.168.1.1
  硬盘容量为80GB
  每个用户设置默认的磁盘空间配额为1GB，警告级别设置为800MB
  总经理不设磁盘配额

## Slide 14: 系统设计(Cont.)
文件服务器
  创建一个共享文件夹d:\share，共享名为share
  在d:\share下按部门文件夹
  在每个部门的文件夹下创建每个员工的文件夹
  总经理对所有文件夹有完全访问权限
  每个部门经理对本部门的文件夹有完全访问权限
  每个员工对自己的文件夹有完全访问权限

## Slide 15: 系统设计(Cont.)
打印服务器
  计算机名为Printingsrv
  TCP/IP参数
    IP:192.168.1.23/25
    缺省网关：192.168.1.1

## Slide 16: 系统设计(Cont.)
打印设备

## Slide 17: 系统设计(Cont.)
打印机权限

## Slide 18: 系统设计(Cont.)
公用打印机优先权
  总经理的优先级为90
  部门经理优先级为50
  员工优先级为1

## Slide 19: 系统设计(Cont.)
代理服务器
  计算机名为Proxysrv
  TCP/IP参数
    IP:192.168.1.24/25
    缺省网关：192.168.1.1
  代理服务软件：CCProxy
  所有服务使用默认端口号

## Slide 20: 系统设计(Cont.)
客户机设置
  将客户机加入bjft.local域中
  客户机在相应部门的组织单位中
  映射网络驱动器\\Filesrv\share
  添加并设置网络打印机
  代理服务器的客户端设置

## Slide 21
第一阶段项目网络拓扑
教师机
Internet
R0
R1
R2
R3
R4
R5
S1
S2
S3
S4
S5

## Slide 22: 第一阶段项目网络拓扑(Cont.)

## Slide 23: 项目分组结构
项目分组要求：
  每组5名学员
  设立一名组长组织协调本组工作
  主要工作有：
    路由器和交换机的配置调试，
    域控制器的配置调试，
    文件服务的配置调试，
    打印服务的配置调试，
    代理服务的配置调试。

## Slide 24: 项目完成标准
设备连接：
  根据网络拓扑正确连接
网络：
  路由器和交换机的主机名正确
  路由器和交换机的IP正确
  路由器的路由表正确
  任何一台机器都可以ping通教师机

## Slide 25: 项目完成标准(Cont.)
系统：
  所有账户能顺利登录到域中
  安全策略设置正确
  组织单位和账户组设置正确
  文件服务器能够提供正常的文件共享服务
  共享文件夹权限设置正确
  用户能够实现网络打印
  打印机权限设置正确
  通过代理服务器访问教师机的网站