## Slide 1: DDR
Dial-on Demand Routing
按需拨号
  需要时才启动
  空闲时自动断开
公共交换网
  PSTN
  ISDN

## Slide 2: DDR
优点
  节省费用
  适合突发传送

## Slide 3: DDR
实现方式
  标准DDR
  灵活DDR

## Slide 4: 标准DDR
配置拨号接口方式
  一个物理接口
  逻辑的dialer口
    一个或多个物理接口绑定在dialer口

## Slide 5: 标准DDR配置
触发条件
  Dialer-list
配置端口的呼叫，接收方式
  单点，多点

## Slide 6: 配置Dial-list
触发条件-访问控制列表
  Dialer-list number list ACL-number
配置协议protocol
  Dialer-list number list protocol permit/deny
将拨号端口置入Dialer-list中
  Dialer-group group-number

## Slide 7: 配置接口发出和接收呼叫
使能DDR
  Dialer in-band
设定拨号串
  Dialer string dial-string
配置用户
  User name password 0/7 password
配置远端用户名与协议地址
  Dialer map protocol next-hop-address name name

## Slide 8: 灵活DDR
不同的用户定义不同的呼叫服务
  多种不同的拨号配置使用共同的物理接口

## Slide 9: 灵活DDR的配置
配置触发条件
  dialer-list
配置一个dialer interface
  Interface dialer interface-number
设定拨号串
  Dialer string dial-string
使能灵活DDR
  Dialer remote-name name

## Slide 10: 灵活DDR的配置
配置dialer口的物理端口的集合
  Dialer pool pool-number
指定端口属于哪个dialer pool
  Dialer pool pool-member

## Slide 11: 标准DDR与灵活DDR
区别
  使能命令
  接口置入方式
    Dialer-group
    pool-member

## Slide 12: ISDN
Integrated Service Digital Network
70年代
提供全数字服务

## Slide 13: ISDN
高可用带宽（128K）
按需拨号
快速连接
高性价比
安全性
支持pap,chap验证

## Slide 14: ISDN
信道
  B信道（64K）
  D信道（16或64K）
用户接口类型
  基本速率接口（BRI）：2B+D（192Kbps）
  基群速率接口（PRI）：30B+D（2048Kbps）

## Slide 15: ISDN
功能群
  网络终端1（NT1）
  网络终端2（NT2）
  1类终端设备（TE1）
  2类终端设备（TE2）
  终端适配器（TA）

## Slide 16: 配置
配置dialer-list
进入BRI接口
  配置BRI接口的IP地址
设置对端ISDN的号码和IP地址的对应
  Dialer map
激活呼叫
  Dialer-group number