## Slide 1: DN02 TCP/IP协议和子网规划
中国IT认证实验室
Notes: 此为固网课程专用的封面页。

## Slide 2: 学习目标
描述TCP/IP协议与OSI参考模型
描述TCP/IP协议栈各层次功能和原理
描述IP地址分类和应用
进行子网地址划分
学习完本课程，您应该能够：
Notes: 此页列出学习本课程需要达到的目标。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有单独的文字说明课程目标，不需要再使用该页胶片。

## Slide 3: 课程内容
第一章 TCP/IP协议
第二章 子网规划
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 4: TCP/IP协议和OSI参考模型
TCP/IP协议栈具有简单的分层设计，与OSI参考模型有清晰的对应关系。
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应 用 层
传输层
网络层
7
6
5
4
3
2
1
物理层
数据链路层
OSI参考模型
TCP/IP
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 5: TCP/IP协议栈
HTTP、Telnet、FTP、
TFTP、Ping、etc
TCP/UDP
ARP/RARP
IP
ICMP
Ethernet、802.3、PPP、
HDLC、FR、etc
接口和线缆
应用层
传输层
网络层
数据链路层
提供应用程序网络接口
建立端到端连接
寻址和路由选择
物理介质访问
二进制数据流传输
物理层

## Slide 6: TCP/IP协议数据封装
TELNET 23 | FTP 20/21 | SMTP 25 | TFTP 69
TCP/UDP 6/17 |  |  | 
IP PACKETS |  |  | 
FRAMES |  |  | 
BITS |  |  | 

## Slide 7: 应用层
文件传输
  FTP、TFTP
邮件服务
  SMTP、POP3
网络管理
  SNMP、Telnet、Ping、Tracert
网络服务
  HTTP、DNS、WINS

## Slide 8: 传输层协议概述
应用层
传输层
网络层
网络接入层
TCP
UDP

## Slide 9: TCP/UDP报文格式
0
8
16
24
31
16位源端口
16位目的端口
32位序列号
32位确认号
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
首部长度
保留(6位)
16位窗口大小
16位TCP校验和
16位紧急指针
选项
数据
0
8
16
24
31
16位源端口
16位目的端口
16位UDP校验和
数据
UDP报文格式
TCP报文格式
16位UDP长度

## Slide 10: 端口号
传输层协议用端口号来标识和区分各种上层应用程序。
HTTP
FTP
Telnet
SMTP
DNS
TFTP
SNMP
TCP
UDP
IP 数 据 包
套 接 字
80
20/21
23
25
53
69
161

## Slide 11: TCP连接
Internet
SYN(seq=a)
SYN(seq=b,ack=a+1)
SYN(seq=a+1,ack=b+1)
client
server

## Slide 12: 滑动窗口
需要修改窗口大小
发送数据太快了！
len 1024
win4096
len 1024
win4096
len 1024
win4096
ack 4097
win2048
len 1024
win4096
len 1024
win4096
ack 6145
win2048
len 1024
win4096
len 1024
win4096
len 1024
win4096

## Slide 13: 网络层协议概述
网络接入层
应用层
传输层
网络层
IP
ARP
RARP
ICMP

## Slide 14: IP报文格式
版本
报文长度
服务类型
总 长 度
标 示 符
标志
片 偏 移
生存时间
协 议
报 头 校 验 和
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址
IP 选 项

## Slide 15: ARP－地址解析协议
需要10.0.0.2的MAC地址？
IP:10.0.0.1/24
MAC:00-E0-FC-00-00-11
IP:10.0.0.2/24
MAC:00-E0-FC-00-00-12
ARP Request?
ARP Reply
10.0.0.2 对应的MAC：00-E0-FC-00-00-12

## Slide 16: RARP－反向地址解析协议
我的IP地址是什么？
无盘工作站
RARP Server
RARP Request?
RARP Reply
你的IP地址是10.0.0.1

## Slide 17: ICMP协议
B可达吗？
ICMP Echo Request
ICMP Echo Reply
我在。
A
B

## Slide 18: 课程内容
第一章 TCP/IP协议
第二章 子网规划
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 19: IP地址介绍
IP地址唯一标示一台网络设备
私有IP地址
10.110.192.111
20.130.188.144

## Slide 20: IP地址分类

## Slide 21: 特殊IP地址
网络部分
主机部分
地址类型
用 途
127
any
全“0”
全“1”
Any
全“0”
Any
全“1”
网络地址
代表一个网段
广播地址
特定网段的所有节点
回环地址
回环测试
广播地址
本网段所有节点
所有网络
华为Quidway路由器
用于指定默认路由

## Slide 22: 无子网编址
无子网编址是指使用自然掩码，不对网段进行细分。比如B类网段172.16.0.0，采用255.255.0.0作为掩码。

## Slide 23: 带子网编址
B类网段172.16.0.0
172.16.8.1 ，255.255.255.0
172.16.4.1，255.255.255.0

## Slide 24: 子网规划
201.222.5.0
255.255.255.0
201.222.5.8
255.255.255.248
201.222.5.16
255.255.255.248
201.222.5.24
255.255.255.248
201.222.5.32
255.255.255.248
201.222.5.9
255.255.255.248
201.222.5.17
255.255.255.248
201.222.5.25
255.255.255.248
201.222.5.33
255.255.255.248

## Slide 25: B类子网规划实例
子网地址 | 172.16.2.0
主机地址 | 172.16.2.1－172.16.2.254
广播地址 | 172.16.2.255
IP主机地址 | 172.16.2.120
子网掩码 | 255.255.255.0

## Slide 26: C类子网规划实例
子网地址 | 192.168.5.0
主机地址 | 192.168.5.121-192.168.5.126
广播地址 | 192.168.5.127
IP主机地址 | 192.168.5.121
子网掩码 | 255.255.255.248

## Slide 27: 变长子网掩码（VLSM）
192.168.1.32/27
192.168.1.64/27
192.168.1.96/27
192.168.1.128/27
192.168.1.160/30
192.168.1.164/30
192.168.1.168/30
192.168.1.172/30
ISP
通告
192.168.1.0

## Slide 28: 无类域间路由（CIDR）
CIDR减少了路由表的规模，增了网络的可扩展性。
Internet
198.168.1.0
198.168.2.0
198.168.3.0
ISP
通告路由
198.168.0.0/16

## Slide 29: 本章总结
TCP/IP协议栈与OSI参考模型比较
TCP/IP协议栈各层主要协议介绍
IP子网规划原理
IP子网规划实例
Notes: 对于比较大的章，内容比较多，最好能在一章讲解完后对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行概要总结。
本页在胶片＋注释中同样要使用。