## Slide 1: DN 03 常见接口与线缆
中国IT认证实验室
Notes: 此为综合课程开发室专用的封面页。

## Slide 2: 培训目标
学习完本章内容，您应该能够：
了解一般的网络结构
常见局域网接口类型和基本特性
常见广域网接口类型和基本特性
常见的光接口类型和基本特性
Notes: 此页列出学习本课程需要达到的目标。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有单独的文字说明课程目标，不需要再使用该页胶片。

## Slide 3: 课程内容
第一章 LAN接口与线缆
第二章 WAN接口与线缆
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 4: 常见局域网类型
以太网（ Ethernet ）
令牌总线网（ Token Bus ）
令牌环网（ Token Ring ）
FDDI
…….
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 5: 以太网的类型
10M 以太网（标准以太网）
100M 以太网（快速以太网）
1000M 以太网（千兆以太网）

## Slide 6: 10M以太网接口
10Base-T
  目前使用最广泛的局域网标准之一
  使用双绞线作为物理传输介质
10Base5
  曾经广泛应用于主干局域网
  使用粗同轴电缆作为物理传输介质
10Base2
  使用细同轴电缆作为物理传输介质

## Slide 7: 10Base-T的物理介质
3类双绞线
4类双绞线
5类双绞线
超5类双绞线
6类双绞线
有屏蔽与非屏蔽之分
均为8芯电缆
双绞线的类型由单位长度内的绞环数确定

## Slide 8: 5类双绞线的线序
直连网线
交叉网线
Side 1
Side 2
Side 1
12345678
12345678
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕
Side 2
Side 1
Side 2
Side 1
Side 2
12345678
12345678
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕

## Slide 9: 设备连接方式
 | 主机 | 路由器 | 交换机普通口 | 交换机级连口 | 交换机光口
主机 | cross | cross | normal | N/A | SC/ST
路由器 | cross | cross | normal | N/A | SC/ST
交换机 普通口 | normal | normal | cross | Normal | N/A
交换机 级连口 | N/A | N/A | Normal | N/A | N/A
交换机 光口 | SC/ST | SC/ST | N/A | N/A | SC/ST

## Slide 10: 100M以太网接口
100Base-TX
  物理介质采用5类以上双绞线
  网段长度最多100米
100Base-FX
  物理介质采用单模光纤，网段长度可达10公里
  物理介质采用多模光纤，网段长度最多2000米
快速以太网由IEEE 802.3u标准定义

## Slide 11: 1000M以太网接口
1000Base-T
  物理介质采用5类以上双绞线，网段长度最多100米
1000Base-F
  物理介质采用单模光纤，网段长度最多500米
IEEE 802.3z和802.3ab

## Slide 12: 课程内容
第一章 LAN接口与线缆
第二章 WAN接口与线缆
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 13: WAN
窄带广域网
  PSTN：Public Switched Telephone Network，公共交换电话网
  ISDN：Integrated Services Digital Network，综合业务数字网
  DDN：Digital Data Network，数字数据网
  帧中继：Frame Relay
  X.25：公用分组交换网
宽带广域网
  ATM：异步传输模式
  SDH：同步数字系列

## Slide 14: 异步 & 同步串口
异步串口
  两种异步串口：异步串口分为设置成异步方式的同/异步串口和专用异步串口
  异步串口可以设为专线方式和拨号方式，常用的是拨号方式
同步串口
  可以工作在DTE和DCE两种方式
  可以外接多种类型电缆
  支持多种链路层协议
  支持IP和IPX网络层协议
  show interface serial命令可显示同步串口的信息

## Slide 15: V.24规程的机械特性
DB50（路由器端）--DB25（外接网络端）
可工作在同步和异步两种方式下
异步工作方式下最高传输速率是115200bps
同步方式下最高传输速率为 64000bps

## Slide 16: V.24规程的机械特性
DB50（路由器端）--DB25（外接网络端）

## Slide 17: V.24电气特性、传输速率和距离
在路由器中使用V.24的有WAN、AUX、8AS、Console
符合标准的RS-232电平：±12V
传输速率和距离
波特率（bps）
最大传输距离（米）
2400
60
4800
60
9600
30
19200
30
38400
20
64000
20
115200
10

## Slide 18: V.35规程的机械特性
DB34（外接网络端）--DB50（路由器端）
DTE端为34针型插头
DCE端为34孔型插头

## Slide 19: V.35电气特性、传输速率和距离
控制信号遵从标准RS-232电平标准：±12V
数据与时钟遵从V.35电平标准：±0.5V
同步方式下最大传输速率是：2048000 bps
EIA/TIA-V.35 电缆的速率和传输距离
波特率（bps）
最大传输距离（米）
2400
1250
4800
625
9600
312
19200
156
38400
78
56000
60
64000
50
2048000
30

## Slide 20: ISDN BRI接口
BRI 接口：2B+D
  U口 使用两芯的RJ-11或者RJ-45连接器
  S/T口 使用四芯的RJ-45连接器
PRI接口在Quidway R系列路由器上以CE1/PRI接口的形式出现

## Slide 21: CE1/PRI接口
带BNC头的连接器用于接75欧姆非平衡同轴电缆的网络端
带RJ-45水晶头的电缆用于接120欧平衡屏蔽双绞线的网络端

## Slide 22: 光纤通信系统的基本构成
光源是光波产生的根源。
光纤是传输光波的导体。
光发送机的功能是产生光束,将电信号转变成光信号,再把光信号导入光纤。
光接收机的功能负责接收从光纤上传输的光信号,并将它转变成电信号,经解码后再作相应处理。
光纤通信系统基本构成

## Slide 23: 光纤
光纤中心是光传播的玻璃芯
芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内
再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套
光柱
保护层
核心线缆
保护层
光线结构示意图

## Slide 24: 光缆
光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下几个优点：
  频带较宽
  电磁绝缘性能好
  衰减较小
  中继器的间隔较大

## Slide 25: 常见光纤接头
FC－PC型光尾纤接头外形图
SC－PC型光尾纤接头外形图
ST-PC型光尾纤接头外形图
FC/PC－SC/PC型光尾纤外形图

## Slide 26: 常见光接口连接器
SC/PC型光连接器
ST型光连接器
FC/PC型光连接器
BNC型光连接器
MTRJ型光连接器

## Slide 27: 小节
常见局域网中使用的电缆：双绞线、光纤
各种种类双绞线和光纤的特性
同步串口和异步串口
V.24、V.35电缆的物理特性和传输特性
ISDN BRI、CE1/PRI接口的特性
对于光纤及光接口的特性介绍
Notes: 对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行总结
小结可以不仅限于一个章结束时使用，一段相对完整的内容讲授完就可以总结一下。
此页授课和胶片＋注释都要使用。