## Slide 1: DN08 访问控制列表和地址转换
中国IT认证实验室
Notes: 此为综合课程开发室专用的封面页。

## Slide 2: 学习目标
理解访问控制列表的基本原理
掌握标准和扩展访问控制列表的配置方法
掌握地址转换的基本原理和配置方法
学习完本课程，您应该能够：
Notes: 此页列出学习本课程需要达到的目标。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有单独的文字说明课程目标，不需要再使用该页胶片。

## Slide 3: IP包过滤技术介绍
对路由器需要转发的数据包，先获取包头信息，然后和设定的规则进行比较，根据比较的结果对数据包进行转发或者丢弃。而实现包过滤的核心技术是访问控制列表。
Internet
公司总部
内部网络
未授权用户
办事处
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 4: 访问控制列表的作用
访问控制列表可以用于防火墙；
访问控制列表可用于Qos（Quality of Service），对数据流量进行控制；
在DDR中，访问控制列表还可用来规定触发拨号的条件；
访问控制列表还可以用于地址转换；
在配置路由策略时，可以利用访问控制列表来作路由信息的过滤。

## Slide 5: 访问控制列表是什么？
一个IP数据包如下图所示（图中IP所承载的上层协议为TCP）：
IP报头
TCP报头
数据
协议号
源地址
目的地址
源端口
目的端口
对于TCP来说，这5个元素组成了一个TCP相关，访问控制列表就是利用这些元素定义的规则

## Slide 6: 如何标识访问控制列表？
利用数字标识访问控制列表
利用数字范围标识访问控制列表的种类
列表的种类
数字标识的范围
IP standard list
1－99
IP extended list
100－199

## Slide 7: 标准访问控制列表
标准访问控制列表只使用源地址描述数据，表明是允许还是拒绝。
从202.110.10.0/24来的数据包可以通过！
从192.110.10.0/24来的数据包不能通过！
路由器

## Slide 8: 标准访问控制列表的配置
配置标准访问列表的命令格式如下：
  access-list [normal|special] listnumber { permit | deny } ip-address [ wildcard-mask ]
怎样利用 IP 地址 和
反掩码wildcard-mask 来表示
一个网段?

## Slide 9: 如何使用反掩码
反掩码和子网掩码相似，但写法不同：
  0表示需要比较
  1表示忽略比较
反掩码和IP地址结合使用，可以描述一个地址范围。
0 | 0 | 0 | 255 | 只比较前24位
0 | 0 | 3 | 255 | 只比较前22位
0 | 255 | 255 | 255 | 只比较前8位

## Slide 10: 扩展访问控制列表
扩展访问控制列表使用除源地址外更多的信息描述数据包，表明是允许还是拒绝。
从202.110.10.0/24来的,到179.100.17.10的，
使用TCP协议，
利用HTTP访问的
数据包可以通过！
路由器

## Slide 11: 扩展访问控制列表的配置命令
配置TCP/UDP协议的扩展访问列表：
  access-list [ normal | special ] listnumber { permit | deny } { tcp | udp } source-addr [ source-mask ] dest-addr [ dest-mask ] [ operator port1 [ port2 ] ] [ log ]
配置ICMP协议的扩展访问列表：
  access-list [ normal | special ] listnumber { permit | deny} icmp source-addr [ source-mask ] dest-addr dest-mask [ icmp-type [ icmp-code] ] [ log ]
配置其它协议的扩展访问列表：
  access-list [ normal | special ] listnumber { permit | deny } protocol source-addr [ source-mask ] dest-addr [ dest-mask ] [ log ]

## Slide 12: 扩展访问控制列表操作符的含义
操作符及语法 | 意义
eq portnumber | 等于端口号 portnumber
gt portnumber | 大于端口号portnumber
lt portnumber | 小于端口号portnumber
neq portnumber | 不等于端口号portnumber
Range portnumber1 portnumber2 | 介于端口号portnumber1 和portnumber2之间

## Slide 13: 扩展访问控制列表举例
10.1.0.0/16
ICMP主机重定向报文
access-list 100 deny icmp 10.1.0.0 0.0.255.255 any host-redirect
access-list 100 deny tcp 129.9.0.0 0.0.255.255 202.38.160.0 0.0.0.255 eq www log
129.9.0.0/16
TCP报文
202.38.160.0/24
WWW 端口
问题: 下面这条访问控制列表表示什么意思?
access-list 102 deny udp 129.9.8.0 0.0.0.255 202.38.160.0 0.0.0.255 gt 128

## Slide 14: 如何使用访问控制列表
按照实际需求可以扩展以下应用：
  设置防火墙的缺省过滤模式
  允许或禁止时间段过滤
  设定特殊时间段
  指定日志主机
Internet
公司总部网络
启用防火墙
将访问控制列表应用到接口上

## Slide 15: 防火墙的属性配置命令
打开或者关闭防火墙
  firewall { enable | disable }
设置防火墙的缺省过滤模式
  firewall default { permit|deny }
显示防火墙的状态信息
  show firewall

## Slide 16: 在接口上应用访问控制列表
将访问控制列表应用到接口上
指明在接口上是OUT还是IN方向
Ethernet0
访问控制列表101
作用在Ethernet0接口
在out方向有效
Serial0
访问控制列表3
作用在Serial0接口上
在in方向上有效

## Slide 17: 基于时间段的包过滤
“特殊时间段内应用特殊的规则”
Internet
上班时间
（上午8：00 － 下午5：00）
只能访问特定的站点；其余
时间可以访问其他站点

## Slide 18: 时间段的配置命令
time range 命令
  timerange { enable|disable }
[no] settr 命令
  settr begin-time end-time [ begin-time end-time ...... ]
  no settr
show isintr 命令
  show isintr
show timerange 命令
  show timerange

## Slide 19: 日志功能的配置命令
日志功能是允许在特定的主机上记录下来防火墙的操作：
“logging on”命令用于开启日志系统。
“logging host”命令用于配置日志主机地址等相关属性。
“show logging”命令用于显示日志配置信息。
在华为Quidway路由器上提供了非常丰富的日志功能，
详细内容请参考配置手册

## Slide 20: 访问控制列表的组合
一条访问列表可以由多条规则组成,对于这些规则，有两种匹配顺序：auto和manual。
规则冲突时，若匹配顺序为auto（深度优先），描述的地址范围越小的规则，将会优先考虑。
  深度的判断要依靠通配比较位和IP地址结合比较
    access-list 4 deny 202.38.0.0 0.0.255.255
    access-list 4 permit 202.38.160.1 0.0.0.255
    两条规则结合则表示禁止一个大网段 （202.38.0.0）上的主机但允许其中的一小部分主 机（202.38.160.0）的访问。
规则冲突时，若匹配顺序为manual，先配置的规则会被优先考虑。

## Slide 21: 地址转换的提出背景
地址转换是在IP地址日益短缺的情况下提出的。
一个局域网内部有很多台主机，可是不能保证每台主机都拥有合法的IP地址，为了到达所有的内部主机都可以连接Internet网络的目的，可以使用地址转换。
地址转换技术可以有效的隐藏内部局域网中的主机，因此同时是一种有效的网络安全保护技术。
同时地址转换可以按照用户的需要，在内部局域网内部提供给外部FTP、WWW、Telnet服务。

## Slide 22: 私有地址和公有地址
Internet
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.1
LAN1
LAN2
LAN3
私有地址范围：
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

## Slide 23: 地址转换的原理
Internet
局域网
PC2
PC1
IP:192.168.0.1
Port:3000
IP 报文
IP:202.0.0.1
Port:4000
IP:192.168.0.2
Port:3010
IP:202.0.0.1
Port:4001
地址转换

## Slide 24: 利用ACL控制地址转换
可以使用访问控制列表来决定那些主机可以访问Internet，那些不能。
Internet
局域网
PC2
PC1
设置访问控制列表控制pc1可以通过地址转换访问Internet,而pc2则不行。

## Slide 25: Easy IP特性
Easy IP：在地址转换的过程中直接使用接口的IP地址作为转换后的源地址。
Internet
局域网
PC2
PC1
PC1 和 PC2 可以直接使用 S0接口的IP 地址作为地址转换后的公用IP地址
S0:202.0.0.1

## Slide 26: 使用地址池进行地址转换
地址池用来动态、透明的为内部网络的用户分配地址。它是一些连续的IP地址集合，利用不超过32字节的字符串标识。
地址池可以支持更多的局域网用户同时上Internet。
Internet
局域网
PC2
PC1
202.38.160.1
202.38.160.2
202.38.160.3
202.38.160.4
地址池

## Slide 27: 内部服务器的应用
Internet
内部服务器
外部用户
E0
Serial 0
内部地址:10.0.1.1
内部端口:80
外部地址:202.38.160.1
外部端口:80
IP:202.39.2.3
配置地址转换:
IP地址:
10.0.1.1←→202.38.160.1
端口:
80←→80
允许外部用户访问
内部服务器

## Slide 28: 地址转换的缺点
地址转换对于报文内容中含有有用的地址信息的情况很难处理。
地址转换不能处理IP报头加密的情况。
地址转换由于隐藏了内部主机地址，有时候会使网络调试变得复杂。

## Slide 29: 地址转换的配置任务列表
定义一个访问控制列表，规定什么样的主机可以访问Internet。
采用EASY IP或地址池方式提供公有地址。
根据选择的方式（地址池方式还是easy ip方式），在连接Internet接口上允许地址转换。
根据局域网的需要，定义合适的内部服务器。

## Slide 30: NAT的监控与维护
显示地址转换配置
  show nat
设置地址转换连接有效时间
  nat timeout {tcp | udp | icmp} time-value
  nat timeout default
清除地址转换连接
  nat clear

## Slide 31: 典型访问列表和地址转换综合应用配置案例
Internet
FTP 服务器
129.38.1.1
Telnet 服务器
129.38.1.2
WWW 服务器
129.38.1.3
公司内部局域网
129.38.1.5
129.38.1.4
202.38.160.1
特定的外部用户

## Slide 32: 配置步骤
按照实际情况具有以下几个步骤：
  允许/禁止防火墙（Quidway系列路由器默认是禁止防火墙功能）
  定义扩展的访问控制列表
  在接口上应用访问控制列表
  在接口上利用访问控制列表定义地址转换
  配置内部服务器的地址映射关系

## Slide 33: 本章总结
包过滤技术的基本规则和原理
标准和扩展访问控制列表的配置方法
访问控制列表用于防火墙
地址转换的基本概念和规则
地址转换的配置方法
Notes: 对于比较大的章，内容比较多，最好能在一章讲解完后对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行概要总结。
本页在胶片＋注释中同样要使用。