## Slide 1: DN10 备份中心原理与配置
华为数据通信课程开发小组

## Slide 2: 目标
  掌握备份中心的基本功能
  能够在华为路由器上配置备份中心功能
学完本课程，您应该能够：

## Slide 3: 课程内容
什么是备份中心
Quidway 备份中心的基本配置
配置示例

## Slide 4: 什么是备份中心？
Quidway路由器中管理备份功能的模块
运用备份中心可以提高网络的可靠性、可用性
运用备份中心为路由器接口提供备份
Quidway
Quidway
Modem
Modem
PSTN

## Slide 5: 备份中心的功能
主接口
  被其他接口备份
  除dialer口外的其他接口
备份接口
  备份其他接口
  除以太口外的接口
任何接口
  物理接口，子接口，逻辑接口

## Slide 6: 课程内容
什么是备份中心
Quidway 备份中心的基本配置
配置示例

## Slide 7: 备份中心配置任务
指定备份接口和优先级
配置主备接口切换条件
接口是逻辑通道时，设定判断接口down和up的条件
指定备份接口和优先级
配置路由器的主备接口(可选)
配置切换条件
设定判断接口down和up的条件
  主接口是逻辑通道
  备份接口是逻辑通道

## Slide 8: 进入主接口配置模式
主接口是一物理接口
  interface interface-type interface-number
主接口是一逻辑通道
  x25 map protocol address x.121-add [lin logic-channel-num]
  frame-relay map protocol address dlci [lin logic-channel-num]
  dialer map protocol next-hop dialer-string [lin logic-channel-num]
  logic-channel logic-channel-number

## Slide 9: 设定备份接口及优先级
指定逻辑通道
  backup logic-channel number [ priority ]
指定物理接口
  backup interface interface-type interface-num [priority]
给虚电路指定逻辑通道号
  x25 map protocol address x.121-addres [lin logic-channel-num]
  frame-relay map protocol address dlci [lin logic-channel-num ]
给dialer map指定逻辑通道号
  dialer map protocol next-hop dialer-string [lin logic-channel-num]

## Slide 10: 配置主备接口切换条件
主接口是物理接口
设置主备接口切换的超时时间
  backup delay { enable-delay }{ disable-delay }

## Slide 11: 设置状态切换条件
主接口是逻辑通道
逻辑通道down的条件
  backup state-down number
检测主逻辑通道是否up
  backup state-up interval-time

## Slide 12: 课程内容
什么是备份中心
Quidway 备份中心的基本配置
配置示例

## Slide 13: 配置示例
组网需求：
以太口0的IP地址:
Router1(130.1.1.1) Router 2(131.1.1.1)
主接口：Serial0封装PPP
备份接口:Serial1(dialer口)
路由器1
路由器2
Modem
Modem
PSTN
Tel:8810025
IP 10.110.0.1
IP 129.102.0.1
IP 10.110.0.2
IP 129.102.0.2
Tel:8810026

## Slide 14: 配置举例(1)
  Quidway(config-if-Ethernet)#ip address 130.1.1.1 255.255.255.0
  Quidway(config-if-Serial0)#ip address 129.102.0.1 255.255.0.0
  Quidway(config-if-Serial0)# backup interface serial 1
  Quidway(config-if-Serial1)#physical asynchronous
  Quidway(config-if-Serial1)#ip address 10.110.0.1 255.255.0.0
  Quidway(config-if-Serial1)#dialer in-band
  Quidway(config-if-Serial1)#dialer-group 1
  Quidway(config-if-Serial1)#dialer map ip 10.110.0.2 8810026
  Quidway(config)#dialer-list 1 protocol ip permit
  Quidway(config)#ip route 131.1.1.1 255.255.255.0 129.102.0.2
  Quidway(config)#ip route 131.1.1.1 255.255.255.0 10.110.0.2
配置 Router1

## Slide 15: 配置举例(1)
  Quidway(config-if-Ethernet)#ip address 131.1.1.1 255.255.255.0
  Quidway(config-if-Serial0)#ip address 129.102.0.2 255.255.0.0
  Quidway(config-if-Serial1)#physical asynchronous
  Quidway(config-if-Serial1)#ip address 10.110.0.2 255.255.0.0
  Quidway(config-if-Serial1)#dialer in-band
  Quidway(config-if-Serial1)#dialer-group 1
  Quidway(config-if-Serial1)#dialer map ip 10.110.0.1 8810025
  Quidway(config)#dialer-list 1 protocol ip permit
  Quidway(config)#ip route 130.1.1.1 255.255.255.0 129.102.0.1
  Quidway(config)#ip route 130.1.1.1 255.255.255.0 10.110.0.1
配置 Router2

## Slide 16: 配置举例 (2)
IP 129.102.0.1
IP 129.102.0.2
IP 10.110.0.1
IP 10.110.0.2
Router1
Router2
X.25
1000
2000
PPP
主接口: Serial 0的逻辑通道10
备份接口: Serial 1(封装PPP) 每10秒检查主接口一次.

## Slide 17: 配置举例(2)
  Quidway(config-if-Ethernet)#ip address 130.1.1.1 255.255.255.0
  Quidway(config-if-Serial0)#encapsulation x25 dce
  Quidway(config-if-Serial0)#ip address 129.102.0.1 255.255.0.0
  Quidway(config-if-Serial0)#x25 address 1000
  Quidway(config-if-Serial0)#x25 map ip 129.102.0.2 2000 lin 10
  Quidway(config)#logic-channel 10
  Quidway(config-logic-channel10)#backup interface serial 1
  Quidway(config-logic-channel10)#backup state-up 10
  Quidway(config-if-Serial1)#encapsulation ppp
  Quidway(config-if-Serial1)#ip address 10.110.0.1 255.0.0.0
  Quidway(config)#ip route 131.1.1.1 255.255.255.0 129.102.0.2
  Quidway(config)#ip route 131.1.1.1 255.255.255.0 10.110.0.2
配置 Router1:

## Slide 18: 配置举例(2)
  Quidway(config-if-Ethernet)#ip address 131.1.1.1 255.255.255.0
  Quidway(config-if-Serial0)#encapsulation x25 dte
  Quidway(config-if-Serial0)#ip address 129.102.0.2 255.255.0.0
  Quidway(config-if-Serial0)#x25 address 2000
  Quidway(config-if-Serial0)#x25 map ip 129.102.0.1 1000 lin 10
  Quidway(config-if-Serial1)#encapsulation ppp
  Quidway(config-if-Serial1)#ip address 10.110.0.2 255.0.0.0
  Quidway(config)#ip route 130.1.1.1 255.255.255.0 129.102.0.1
  Quidway(config)#ip route 130.1.1.1 255.255.255.0 10.110.0.1
配置 Router2:

## Slide 19: 问题
备份中心有什么功能?
什么是主接口和备份接口?
哪些接口可以作为主接口?
哪些接口可以作为备份接口?

## Slide 20: 本章重点
掌握备份中心的基本概念
  主备接口的切换条件
掌握备份中心功能
备份中心的配置命令
  当主接口是物理接口和逻辑接口时，有什么不同配置？