## Slide 1: HSRP
Hot Standby Routing Protocol
概念
  基于热备份的可靠性协议
功能
  提高网络与外界连接的可靠性
  中国IT认证室

## Slide 2: HSRP
用于
  广播或组播局域网
  静态的路由配置
解决
  不能动态适应路由改变的问题

## Slide 3: HSRP多备份组
在同一网段可以配置多个备份组
一台路由器可以参加多个备份组
不同接口可以配置多个备份组

## Slide 4: 配置任务列表
启动路由器以太口HSRP功能
  Standby group-number ip virtual-ip-address
设置抢占方式
  Standby group-number preempt
设置优先级
  Standby group-number priority priority-value
配置HSRP虚拟IP地址
  Standby ip A.B.C.D

## Slide 5: 其它参数配置
设定路由器监视指定的接口
  Standby group-number track serial0 priority-reduced
设置使用实际的接口MAC地址
  Standby use-bia
更改虚拟MAC地址
  Standby use-ovmac xx-xx-xx-xx-xx

## Slide 6: 其它参数配置
设置授权字
  Standby group-number authentication string
设置定时器
  Standby timers hello-time hold-time