## Slide 1: IPX协议
IPX协议简介
IPX配置
中国IT认证实验室

## Slide 2: IPX协议简介
NetWare
文件服务
NetWare
目录服务
X.25
FR
DDN

## Slide 3: IPX协议栈
NetBIOS
SPX
NetWare
Core
Protocol
(NCP)
Routing
Information
Protocol
(RIP)
Service
Advertising
Protocol
(SAP)
Internetwork Packet Exchange
(IPX)
Medium Access Protocols
(Token Ring, Ethernet, ARCNET)

## Slide 4: IPX在路由器中的位置
应用层协议
TCP
UDP
IP
RIP
SAP
IPX
802.2
802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP
PPP
Frame
Relay
X.25
LAPB
链路层
网络层
传输层
应用层

## Slide 5: IPX协议特点
地址结构
  10个字节：网络号.节点号
接口的MAC地址作为逻辑地址的一部分
多种封装格式
路由协议 RIP
服务广告 SAP
NetWare客户机通过GNS请求寻找服务器

## Slide 6: IPX协议的地址
网络地址 4位
  00000000 本地网络
  FFFFFFFF 网间广播地址
  FFFFFFFE 缺省路由的网络地址
节点地址 6位
  以太网与MAC地址对应
  FFFF.FFFF.FFFF 网内广播地址
例：10.e0.fc01.0203

## Slide 7: 以太网封装格式
Ethernet_802.3
  NetWare3.11及其以前版本缺省封装格式
Ethernet_802.2
  NetWare3.12及其后续版本缺省封装格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP

## Slide 8: RIP Routing Information Protocol
距离向量路由：
  ticks（1/18秒） hops（最大15hops）
每60秒与相邻路由器交换路由信息
RIP
路由表
RIP
路由表
RIP
路由表
RIP
路由表

## Slide 9: SAP Service Advertising Protocol
SAP
信息表
服务信息
打印机
Client
服务信息
侦听服务信息
SAP
信息表
SAP报文对外广播所有NetWare网络服务
会给网络增加额外的广播负载

## Slide 10: GNS Get Nearest Service
客户需要访问服务器时，发送GNS广播报文
文件服务器和路由器收到GNS报文
文件服务器返回GNS响应报文
Client
GNS 响应
文件服务器
GNS 请求
希望获得文件服务

## Slide 11: IPX配置
启用IPX路由
  ipx routing
封装接口
  ipx encapsulation sap/snap
配置IPX网络号
  ipx network network-number

## Slide 12: IPX配置
配置IPX节点号
  Ipx routing H.H.H
多条路径分担负载
  ipx max-paths 3

## Slide 13: 调试
显示IPX状态数据
调试IPX
show ipx interface
show ipx route
show ipx servers
show ipx traffic
debug ipx routing
debug ipx sap

## Slide 15: 实验
串口
  配置启动IPX协议，PPP连接
  如何使用Ping命令，检测IPX通讯
以太口
  配置启动IPX协议
  更改封装格式
Notes: 串口封装不是Ethernet，配IPX Network，ping ipx就能通
Ethernet口必须要指定封装类型才行

## Slide 16: 实验
IPX route的后两个参数?