## Slide 1: 第四章 TCP/IP协议
中国IT认证实验室

## Slide 2: 第四章 TCP/IP协议
TCP/IP协议概述
TCP/IP协议模型
  应用层协议
  传输层协议
  网间层协议
IP地址
  子网划分

## Slide 3: TCP/IP
一组通信协议（传输协议）
  Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TCP/IP协议的产生
  ARPANET
Notes: 网络需要连接，相互

## Slide 4: TCP/IP协议
RFC （Request For Comments）
  关于Internet和ARPANET的技术文档
  协议，概念的标准
  WWW.IETF.ORG

## Slide 5: TCP/IP协议模型

## Slide 6: TCP/IP模型 OSI模型
Application
Transport
Internet
Host to Network
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical

## Slide 7: Data Flow
UDP
TCP
FTP
HTTP
IP
ICMP
IGMP
ARP
Ethernet
ATM
UDP
TCP
FTP
HTTP
IP
ICMP
IGMP
ARP
Ethernet
ATM
Data
Application
Data
FTP
HTTP
Transport
Data
UDP
TCP
FTP
HTTP
Internet
Data
UDP
TCP
IP
ICMP
IGMP
ARP
Preamble
Data
CRC
IP
ICMP
IGMP
ARP
Ethernet
ATM
Data
Ethernet
ATM
Data
Ethernet
ATM
Data
IP
ICMP
IGMP
ARP
Ethernet
ATM
Data
UDP
TCP
IP
ICMP
IGMP
ARP
Data
UDP
TCP
FTP
HTTP
Preamble
Internet
Transport
Application
Data
CRC
FTP
HTTP

## Slide 8: TCP/IP协议集

## Slide 9: TCP/IP体系结构
Application
Transport
Internet
Host to Network

## Slide 10: TCP/IP 协议模型
Application
Transport
Internet
Host to Network

## Slide 11: TCP/IP 应用层
  HTTP/HTTPS
  FTP
  SMTP
  POP3
  Telnet
  SNMP
  NNTP
Application
Transport
Internet
Host to Network

## Slide 12: TCP/IP 传输层
TCP
UDP
Application
Transport
Internet
Host to Network

## Slide 13: TCP
面向连接的协议Connection-Oriented
  可以保证数据传输的正确性
数据传输过程
  建立连接
  发送数据和接收数据
  释放连接
HTTP, FTP等

## Slide 14: UDP
非面向连接的协议Connectionless
  不能保证数据传输的正确性，靠上层保证
无需建立连接，减少了通讯的开销
可发送广播帧
DNS寻址，SNMP等

## Slide 15: TCP帧结构
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-------------------------------+-------------------------------+
| Source Port | Destination Port |
+-------------------------------+-------------------------------+
| Sequence Number |
+---------------------------------------------------------------+
| Acknowledgment Number |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
| Data | |U|A|P|R|S|F| |
| Offset| Reserved |R|C|S|S|Y|I| Window |
| | |G|K|H|T|N|N| |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
| Checksum | Urgent Pointer |
+-------------------------------+---------------+---------------+
| Options | Padding |
+-----------------------------------------------+---------------+
| data |
+---------------------------------------------------------------+

## Slide 16: TCP帧结构
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-------------------------------+-------------------------------+
| Source Port | Destination Port |
+-------------------------------+-------------------------------+
| Sequence Number |
+---------------------------------------------------------------+
| Acknowledgment Number |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
| Data | |U|A|P|R|S|F| |
| Offset| Reserved |R|C|S|S|Y|I| Window |
| | |G|K|H|T|N|N| |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
| Checksum | Urgent Pointer |
+-------------------------------+---------------+---------------+
| Options | Padding |
+-----------------------------------------------+---------------+
| data |
+---------------------------------------------------------------+

## Slide 17: 包丢失避免
Sender
Receiver
Send1
ACK 2
Send2
Send2
ACK 2
SYN 1
SYN 2
SYN 2
ACK 3
第二个包没收到

## Slide 18: 建立连接
3-Way Handshake for Connection Synchronization
  交换初始序列号ISN
  A-——->B SYN my sequence number is 1
  A<-——-B ACK your sequence number is 1
  A<-——-B SYN my sequence number is 130
  A-——->B ACK your sequence number is 130

## Slide 19: 用窗口进行流控制
Window size=1
Sender
Send1
Send2
Receiv1
ACK2
Receiver
Receiv1
ACK3
ACK4
Window size=3
Send1
Send2
Receive1
Receive2
Send3
Receive3
Receive4
Send4
Sender
Receiver

## Slide 20: 用窗口进行流控制
Sender
Receiver
Buffer full
Progress
Segments
Buffer OK
Transmit
Not Ready
Ready

## Slide 21: UDP帧结构
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-------------------------------+-------------------------------+
| Source Port | Destination Port |
+-------------------------------+-------------------------------+
| Length | Checksum |
+---------------------------------------------------------------+
| data octets ...
+---------------- ...

## Slide 22: TCP/IP的传输层
端口号Port
  标识应用层某种具体的服务
  16 bit
  0-65535
  0-1023保留

## Slide 23: TCP/IP的传输层
端口号Port
  标识某种具体的服务
  16 bit
  0-1023保留
  0-65535
套接字 Socket
  标识应用程序间的连接
  TCP or UDP + IP + Port

## Slide 24: 常用的TCP端口号
端口号
  20 FTP server (data channel)；
  21 FTP server (control channel)；
  23 Telnet server；
  25 SMTP server；
  80 Web server (HTTP)；
  110 POP3 server；
  139 NetBIOS session service

## Slide 25: 常用的UDP端口号
端口号
  53 DNS name queries；
  69 Trivial File Transfer Protocol (TFTP)；
  137 NetBIOS name service；
  138 NetBIOS Datagram service；
  161 Simple Network Management Protocol (SNMP)；
  520 Routing Information Protocol (RIP)

## Slide 26: TCP和UDP的比较
服务性质
传输可靠性
传输开销，速度
传输类型
  是否广播

## Slide 27: Internet层
Application
Transport
Internet
Host to Network
IP Internet Protocol
ICMP Internet Control Message Protocol
IGMP Internet Group Management Protocol
ARP Address Resolution Protocol
RARP Reverse ARP

## Slide 28: ARP
Address Resolution Protocol
  地址解析协议

## Slide 29: ARP
IP -> MAC解析
  广播
ARP Cache
  ARP –a
  在路由器上
    察看ARP Cache的命令
    清除ARP Cache

## Slide 30: RARP
Reverse Address Resolution Protocol
  反地址解析协议
MAC->IP获得
  广播
RARP的应用场景

## Slide 31: ICMP
Internet Control Messages Protocol
  网间消息控制协议

## Slide 32: ICMP
作用
  让发送者知道数据包传输过程中出现的问题
  必须被所有TCP/IP的主机实现
是否用IP协议传输？
应用
  Ping Echo, Echo Reply
  网络不可达 Destination Unreachable

## Slide 34: IP协议
Internet Protocol

## Slide 35: IP帧格式
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-------+-------+---------------+-------------------------------+
|Version| IHL |Type of Service| Total Length |
+-------+-------+---------------+-----+-------------------------+
| Identification |Flags| Fragment Offset |
+---------------+---------------+-----+-------------------------+
| Time to Live | Protocol | Header Checksum |
+---------------+-----------------------------------------------+
| Source Address |
+---------------------------------------------------------------+
| Destination Address |
+-----------------------------------------------+---------------+
| Options | Padding |
+-----------------------------------------------+---------------+

## Slide 36: IP帧格式
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-------+-------+---------------+-------------------------------+
|Version| IHL |Type of Service| Total Length |
+-------+-------+---------------+-----+-------------------------+
| Identification |Flags| Fragment Offset |
+---------------+---------------+-----+-------------------------+
| Time to Live | Protocol | Header Checksum |
+---------------+-----------------------------------------------+
| Source Address |
+---------------------------------------------------------------+
| Destination Address |
+-----------------------------------------------+---------------+
| Options | Padding |
+-----------------------------------------------+---------------+

## Slide 37: IP地址
逻辑地址，用于标识网络中的主机

## Slide 38: IP地址
32位二进制数
  点分4组,每组8位
  每8位一个字节（byte）
  169. 254. 0. 1
  10101001. 11111110. 00000000. 00000001

## Slide 39: Converting to Binary Format
8 Bits
Decimal Value 255
1
1
1
1
1
1
1
1
128
64
32
16
8
4
2
1
Binary Notation (Base 2)
27
26
25
24
23
22
21
20
Example
1
1
0
1
1
0
0
1
1*128
1*64
0*32
1*16
1*8
0*4
0*2
1*1
128
64
32
16
8
4
2
1
128
64
0
16
8
0
0
1
217

## Slide 40: IP 地址

## Slide 41: 规定
Net ID 和Host ID
  二进制位不能全0 全1
  IP 10.0.0.1
  Net ID 10.0.0.0
  本地广播 10.255.255.255
  子网广播 255.255.255.255

## Slide 42: IP Address Classes
w
x
y
z
Class A
Network ID
Host ID
Class B
Network ID
Host ID
Class C
Network ID
Host ID

## Slide 43: IP 分类
  Class A 0xxxxxxx.x.y.z 1 ~126.x.y.z
  Class B 10xxxxxx.x.y.z 128 ~191.x.y.z
  Class C 110xxxxx.x.y.z 192 ~223.x.y.z
  Class D 1110xxxx.x.y.z 224 ~239.x.y.z
  Class E 11110xxx.x.y.z 240

## Slide 44: Class A
  0xxxxxxx . 00000000 . 00000000 . 00000000
  00000000 . 00000000 . 00000000
  01111110 .
  1 . 0 . 0 . 0 ~
  126 . 0 . 0 . 0
  网络号范围：
  00000001 . xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx
  00000001 .
  00000001 .
  主机范围: 1 . 0 . 0 . 0
  1 . 0 . 0 . 1 ~
  1 . 255 . 255 . 254
00000001 .
  00000000 . 00000000 . 00000000
  00000000 . 00000000 . 00000001
  11111111 . 11111111 . 11111110

## Slide 45: Class B
  10xxxxxx . xxxxxxxx . 00000000 . 00000000
  . 00000000 . 00000000
  10111111 . 11111111
  128 . 0 . 0 . 0 ~
  191 . 255 . 0 . 0
  网络号范围：
  10000000 . 00000001 . xxxxxxxx . xxxxxxxx
  10000000 . 00000000 .
  10000000 . 00000000 .
  主机范围: 128 . 0 . 0 . 0
  128 . 0 . 0 . 1 ~
  128 . 0 . 255 . 254
10000000 . 00000000
  . 00000000 . 00000000
  00000000 . 00000001
  11111111 . 11111110

## Slide 46: Class C
  110xxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . 00000000
  . 00000000
  11011111 . 11111111 . 11111111
  192 . 0 . 0 . 0 ~
  223 . 255 . 255 . 0
  网络号范围：
  11000000 . 00000000 . 00000000 . xxxxxxxx
  11000000 . 00000000 . 00000000 .
  11000000 . 00000000 . 00000000 .
  主机范围: 192 . 0 . 0 . 0
  192 . 0 . 0 . 1 ~
  192 . 0 . 0 . 254
11000000 . 00000000 . 00000000
  . 00000000
  00000001
  11111110

## Slide 47: IP
网络数 主机数
A类 27 - 2 224 – 2
B类 214 216 – 2
C类 221 28 – 2
D类 组播
E类 保留

## Slide 48: 特殊的IP地址
0.0.0.0
255.255.255.255
127.0.0.1

## Slide 49: 合法的主机IP?
0.0.0.0
1.1.1.1
12.0.1.0
12.0.1.255
127.0.0.4
131.107.0.255
222.0.0.255
225.0.0.1

## Slide 50: Subnet Mask
子网掩码

## Slide 51: Subnet Mask
IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Net ID: 192.168.1.0
11000000. 10101000. 00000001. 00000001
11111111. 11111111. 11111111. 00000000
11000000. 10101000. 00000001. 00000000

## Slide 52: 子网掩码的作用
区分Network ID和Host ID
确定目标主机所在的网络
“与”运算

## Slide 53: Subnet Mask
Default Subnet Mask
  Class A -- 255.0.0.0
  Class B -- 255.255.0.0
  Class C -- 255.255.255.0

## Slide 54: 确定目标网络的过程
TCP/IP初始化时
  本机IP “与”本机子网掩码=本网络号
发送数据时
  目标IP “与”本机子网掩码=目标网络号
目标网络号和本网络号比较
  相同,说明在本网络
  不相同,数据包发往 Gateway

## Slide 55: 数据帧格式
相同
不相同
源IP | 目标IP | 源mac | 目标mac | DATA | FCS
源IP | 目标IP | 源mac | 网关mac | DATA | FCS

## Slide 56: 子网掩码表示法
一种新的子网掩码的表示法
  192.168.0.1
  255.255.255.0
  192.168.0.1/24

## Slide 57: CIDR表示法
Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
  不再遵从A,B,C类地址的缺省子网掩码
10.0.0.0/16
128.64.1.0/24
192.168.1.64/26

## Slide 58: 子网划分

## Slide 59: 子网划分
Subnetting IP子网 (Subnet)
  不同访问技术的网络处于不同子网
  减少网络
    拥塞
    广播
Notes:     ?? 子网划分灵活,可以超过每个子网的最大主机数

## Slide 60: 借位原则
从Host ID高位起划分子网
借位连续
最少要借2个二进制位
子网ID不能全为0
子网ID不能全为1

## Slide 61: Subnet ID
  .xxxxxxxx.xxxxxxxx
  .00
  .01
  .10
  .11
  000000.00000000
  000000.00000000
  131.107.64.0
  131.107.128.0
  11111111.11111111.11000000.00000000
  10000011.01101011.
131.107
  Subnet Mask:
  255.255.192.0

## Slide 62: Subnet ID
  10000011.01101011.01000000.00000000
000000.00000001
111111.11111110
10000011.01101011.01
10000011.01101011.01
主机范围：
131.107.64.1
~ 131.107.127.254
子网1: 131.107.64.0
IP：
  11111111.11111111. 11000000.00000000
Mask：
255.255.192.0

## Slide 63: Subnet ID
  10000011.01101011.10000000.00000000
000000.00000001
111111.11111110
10000011.01101011.10
10000011.01101011.10
主机范围：
131.107.128.1
~ 131.107.191.254
子网2: 131.107.128.0
IP：
  11111111.11111111. 11000000.00000000
Mask：
255.255.192.0

## Slide 64: 划分子网试题
128.0.0.0/16
  划分5个子网
子网：
主机范围：
192.168.1.0/24
  划分3个子网
子网：
主机范围：

## Slide 65: 路由的过程
连接两以太网的路由器的路由过程
1.1.1.1/8
MAC2
1.1.1.2/8
MAC1
3.3.3.2/8
MAC6
3.3.3.1/8
MAC5
发送数据包的主机填写的包头
S IP
D IP
DMac
SMac
1.1.1.2
3.3.3.2
Mac2
Mac1
Data
IP包头
Ethernet包头

## Slide 66: 路由的过程
连接两以太网的路由器的路由过程
1.1.1.1/8
MAC2
1.1.1.2/8
MAC1
3.3.3.2/8
MAC6
3.3.3.1/8
MAC5
发送数据包的主机填写的包头
路由器修改后的包头
S IP
D IP
DMac
SMac
S IP
D IP
DMac
SMac
1.1.1.2
3.3.3.2
Mac2
Mac1
Data
1.1.1.2
3.3.3.2
Mac6
Mac5
Data
IP包头
Ethernet包头
IP包头
Ethernet包头

## Slide 67: 路由的过程
发送数据包的主机填写的包头
S IP
D IP
DMac
SMac
1.1.1.2
3.3.3.2
Mac2
Mac1
Data
IP包头
Ethernet包头
3.3.3.2/8
MAC6
1.1.1.1/8
MAC2
1.1.1.2/8
MAC1
3.3.3.1/8
MAC5
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8
PPP

## Slide 68: 路由的过程
1.1.1.2
3.3.3.2
Data
RTA修改后的包头
IP包头
PPP包头
S IP
D IP
发送数据包的主机填写的包头
S IP
D IP
DMac
SMac
1.1.1.2
3.3.3.2
Mac2
Mac1
Data
IP包头
Ethernet包头
3.3.3.2/8
MAC6
1.1.1.1/8
MAC2
1.1.1.2/8
MAC1
3.3.3.1/8
MAC5
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8
PPP

## Slide 69: 路由的过程
1.1.1.2
3.3.3.2
Data
RTA修改后的包头
IP包头
PPP包头
S IP
D IP
发送数据包的主机填写的包头
S IP
D IP
DMac
SMac
1.1.1.2
3.3.3.2
Mac2
Mac1
Data
IP包头
Ethernet包头
RTB修改后的包头
S IP
D IP
DMac
SMac
1.1.1.2
3.3.3.2
Mac6
Mac5
Data
IP包头
Ethernet包头
3.3.3.2/8
MAC6
1.1.1.1/8
MAC2
1.1.1.2/8
MAC1
3.3.3.1/8
MAC5
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8
PPP

## Slide 70: 私有IP地址
Public IP和Private IP
InterNIC保留的Private IP
  10.0.0.0 255.0.0.0
  172.16.0.0 255.240.0.0
  192.168.0.0 255.255.0.0
Notes: ARP -a

## Slide 71: 地址耗尽问题
IPV4
IP地址耗尽
路由表的增长
Subneting 子网划分
VLSM 变长子网掩码
CIDR 无类别域间路由
Private IP 私有IP
IPV6 最终方案