## Slide 1: 备份中心
中国IT认证实验室

## Slide 2: 什么是备份中心
Quidway路由器中管理备份功能的模块
思想

## Slide 3: 备份中心
优点
  提高网络的可靠性
  可用性

## Slide 4: 备份中心
任何接口都可以作为备份接口（拨号口特殊）
任何接口都可以作为主接口
对一个主接口，可以为它提供多个备份接口

## Slide 5: 配置备份中心
任务列表
  进入使用备份功能的主接口的配置模式
  选择用什么接口作为备份接口
  设定判断down或up的条件
  如果有多个备份接口，设定优先级

## Slide 6: 进入主接口配置
主接口是物理接口
  Interface interface-type interface-number
主接口是逻辑接口
  X25 map protocol address x.121-address [lin logic-channel-number]
  Logic-channel logic-channel-number

## Slide 7: 主备份接口切换时间
当主备份接口为物理接口
  Backup delay{enable-delay|never}{disable-delay|never}

## Slide 8: 主备份接口切换时间
主接口为逻辑接口
  判断主逻辑口down的条件，呼叫number次仍未成功，则认为主接口down掉。
  backup state-down number
  当主接口切换到备份接口后，为了判断其是否恢复为up，设定时间间隔time以定时检查
  backup state-up time

## Slide 9: 实验1
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8
E0
E0
S 0
S 0
RTA
RTB
PPP
1.1.1.1/8
3.3.3.2/8
S 1
S 1
PPP
10.10.10.1/8
10.10.10.2/8

## Slide 10: RTA
RTA(config-if-Serial0)#backup interface serial 1
RTA(config-if-Serial0)#backup delay ?
<0-65535>seconds Enable delay value
RTA(config-if-Serial0)#backup delay 10 ?
<0-65535>seconds Disable delay value
RTA(config-if-Serial0)#backup delay 10 10
RTA(config)#router rip
RTA(config-router-rip)#neighbor 2.2.2.2
RTA(config-router-rip)#neighbor 10.10.10.2

## Slide 11: RTB
RTB(config-if-Serial0)#back interface serial 1
RTB(config-if-Serial0)#backup delay ?
<0-65535>seconds Enable delay value
RTB(config-if-Serial0)#backup delay 10 ?
<0-65535>seconds Disable delay value
RTB(config-if-Serial0)#backup delay 10 10
RTB(config)#router rip
RTB(config-router-rip)#neighbor 2.2.2.2
RTB(config-router-rip)#neighbor 10.10.10.2

## Slide 12: 实验2
S 1
E0
E0
S 0
S 0
RTA
RTB
X.25
1.1.1.1/8
3.3.3.2/8
S 1
PPP
10.10.10.1/8
10.10.10.2/8
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8

## Slide 13: RTA
RTA(config-if-Serial0)#x25 map ip 2.2.2.1 46082110111045 lin 10
RTA(config-if-Serial0)#logic 10
RTA(config-logic-channel10)#backup interface serial 1
RTA(config)#router rip
RTA(config-router-rip)#neighbor 2.2.2.2
RTA(config-router-rip)#neighbor 10.10.10.2

## Slide 14: RTB
RTB(config-if-Serial0)#x25 map ip 2.2.2.1 46082100111023 lin 20
RTB(config-if-Serial0)#logic 20
RTB(config-logic-channel20)#backup interface serial 1
RTB(config)#ip route 1.1.1.1 255.0.0.0 2.2.2.1
RTB(config)#ip route 1.1.1.1 255.0.0.0 10.10.10.1
RTB(config)#router rip
RTB(config-router-rip)#neighbor 2.2.2.2
RTB(config-router-rip)#neighbor 10.10.10.2

## Slide 15: 本章的重点
理解备份中心的概念，工作原理（切换过程）
知道哪些接口可以参与备份
熟练掌握配置命令