## Slide 1: 第二章 常见网络电缆
以太网常见缆线
设备间接口电缆
用户线
中国IT认证实验室

## Slide 2: 典型网络模型
广域网边缘设备
局域网接口
广域网接口
配置口
局域网
广域网
局域网

## Slide 3: 以太网常见缆线
同轴电缆
双绞线
  非屏蔽双绞线 UTP
  屏蔽双绞线 STP
光纤
无线连接

## Slide 4: 同轴电缆 Coaxial Cable
构造
  串绕 Crosstalk
  衰减 Attenuation
终结器
BNC接头
粗缆 500m
细缆 185m

## Slide 5: 双绞线 Twisted-Pair
构造
  8根铜芯
分类
  UTP
  STP

## Slide 6: 双绞线
双绞的原因
RJ-45接头
  10M线缆
    1，2，3，6工作
  EIA/TIA 568B

## Slide 7: 直连线 Through Link

## Slide 8: 级连线
更改线序
  1和3，2和6
线序
  橙白，橙，绿白，蓝，蓝白，绿，棕白，棕
  绿白，绿，橙白，蓝，蓝白，橙，棕白，棕

## Slide 9: 双绞线
异种接口间互连用直连线
同种接口间互连用级连线

## Slide 10: 以太网接口标准
网卡，路由器
  介质相关接口MDI
Hub，交换机
  交叉介质相关接口MDIX

## Slide 11: 光纤 Fiber-Optic Cable
特点
  带宽高
  抗干扰
  中继距离远
  重量轻

## Slide 12: 光纤 Fiber-Optic Cable
分类
  多模光纤
    50 m和62.5 m
    最多2000米
  单模光纤
    9 m
    10公里
Notes: 英国华裔科学家高锟1966年6月提出，制造20db/km损耗的光纤是可能的。
目前：0.14 db/km已接近石英光纤的理论值 0.1 db/km。
氟化物光纤10-3db/km，金属卤化物光纤10 –2 - 10 –5 db/km 中继达3万公里。

## Slide 13: 无线传输 Wireless
应用场景

## Slide 15: 设备间接口电缆
用户线
信号调制设备
设备间接口线缆
网络边缘设备
服务商

## Slide 16: 常见设备间接口电缆
V.24规程
V.35规程
机械特性
电气特性
常用控制信号
传输速率
传输距离
接口电缆

## Slide 17: V.24 电缆机械特性
DB50 路由器端
外接网络端
DTE 针
DCE 孔

## Slide 18: V.24 其他特性
符合标准RS-232电平 +12V
最大传输速率
  同步 64000 bps 20米
  异步 115200 bps 10米
  V.24电缆的最大传输速率受限于TTL -- RS232电平的转换速率

## Slide 19: 路由器上使用的V.24电缆
WAN 广域网电缆
AUX 备份口电缆
8AS 八异步串口电缆
CONSOLE 控制台接口电缆

## Slide 20: V.35 电缆机械特性
外接网络端
DTE 针
DCE 孔
DB50 路由器端

## Slide 21: V.35
控制信号遵从标准RS-232电平标准
数据与时钟遵从V.35电平标准+0.5V
最大传输速率2Mbps，30米

## Slide 22: V.35/V.24的主要控制信号
DTR Data Terminal Ready
DSR Data Set Ready
  主要用于传输数据协商信息
DCD Data Carrier Detected
  用于传输链路状态
RTS Request To Send
CTS Clear To Send
  用于数据的流控

## Slide 24: 广域设备连接
普通
MODEM
DTU/基带
MODEM
路由器
同异步串口
普通V.24
普通V.24 普通
V.35
路由器
八异步串口
八异步口V.24线
缆
N/A
路由器
备份口
备份线缆
N/A

## Slide 25: 用户线
用户线
信号调制设备
设备间接口线缆
网络边缘设备
服务商

## Slide 26: 用户线
低速线路
  ISDN BRI
  使用两芯的双绞线，RJ-11接口
中速线路
  E1 / CE1 / ISDN PRI
  使用一对同轴电缆，BNC接口
  使用8芯双绞线，RJ45接口
高速线路
  光纤链路
Notes: RJ45线路，电气物理特性符合G.703建议