## Slide 1: 广域网
中国IT认证实验室

## Slide 2
Internet
大型ISP
中小型ISP
Internet 用户
小型企业网
企业园区网
LAN
PSTN/ISDN
LAN
LAN

## Slide 3: 广域网与局域网
区别
  层次
    局域网：全部层次
    广域网：下三层
  维护
    局域网：用户
    广域网：运营商
  数据链路层的协议封装

## Slide 4: 广域网技术
PSTN
ISDN
DDN
X.25
Frame Relay

## Slide 5: 形式
X.25
Frame Relay
PPP
HDLC
点到点的方式
分组交换方式

## Slide 6: PSTN 公共电话交换网
Public Switched Telephone Network
模拟线路上的电路交换
  速度慢，误码率高
联网设备
  Modem拨号方式
    原理
    56K
Notes:     频率范围

## Slide 7: ISDN 综合业务数字网
Integrated Services Digital Network
数字的电话线路，提供全数字化服务
用户接口类型
  BRI
  PRI
联网设备
  NT1,TA
  NT1+
拨号方式

## Slide 8: ISDN
两种信道
  B信道（64Kbps）
  D信道（16或64Kbps）
用户接口类型
  BRI （2B+D）192Kbps
  PRI（30B+D）2048Kbps

## Slide 9: ISDN接口类型
BRI（Basic Rate Interface）
  BRI接口包括两个能独立工作的B信道（64Kbps）和一个D信道（16Kbps），其中B信道一般用来传输话音、数据和图像，D信道用来传输信令或分组信息（现尚未开放业务）
  2B＋D方式的用户设备通过NT1或NTI Plus设备实现联网
PRI（Primary Rate Interface）
  PRI接口的B和D皆为64Kbps的数字信道
  30B＋D方式的用户设备则通过HDSL设备（利用市话双绞线）或光Modem及光端机（利用光纤）实现网络接入

## Slide 10: ISDN的特点
业务实现方便，提供的业务种类丰富
用户使用非常灵活便捷
适宜的性价比，适合个人家庭用户或SOHO用户接入因特网

## Slide 11: DDN
Digital Data Network
定义
  数字数据网(Digital Data Network)是利用数字信道传输数据信号的数据传输网
组成
  数字电路
  DDN节点
  网络控制
  用户环路

## Slide 12: DDN
特性
点到点
保证带宽
100%专用
问题
价格昂贵
中心端口密度过高
带宽浪费
64Kbps
Server
Corp. Network
pc
Branch.
Network
pc
Branch.
Network
pc
Branch.
Network

## Slide 13: X.25
分组交换技术
在不可靠线路上实现可靠的传输
  差错处理
  流量控制
  错误控制

## Slide 14: X.25
特性
可靠性
投资保护
地址唯一
问题
网络开销大
网络延迟大
X.25
Server
Corp. Network
pc
Branch. Network
pc
Branch. Network
pc
Branch. Network

## Slide 15: Frame-Relay
快速分组交换技术

## Slide 16: Frame Relay
问题
广播包不能复制
拥塞管理差
厂商间节点不能互通
网络延时不确定
特性
可伸缩的速度
国际标准
适应突发流量
低费用
Frame Relay
Server
Corp. Network
pc
Branch. Network
pc
Branch. Network
pc
Branch. Network

## Slide 17: ADSL
ADSL ：非对称数字用户线路技术。
  利用现有的一对铜双绞线（即普通电话线），为用户提供上、下行非对称的传输速率
  上行速率640Kbps到1Mbps，
  下行速率1Mbps到8Mbps
有效传输距离在3－5公里范围以内

## Slide 18: ADSL
利用ADSL实现远程连接 采用ADSL远程连接客实现单位各部门之间的有效远程通信和数据传输，取代原有DDN，X25等 专线或拨号连接方式，解决信息点分散问题，其优点在于：
  提供专线的效果，和远低于专线的费用
  提供比拨号接入快200倍以上的联网速度
  组网迅速，工程量小，降低成本

## Slide 19: 广域网协议
网络层 | X.25
数据链路层 | PPP Frame Relay LAPB HDLC SLIP

## Slide 20: PPP协议
Point to Point Protocol

## Slide 21: PPP协议
用于在点到点线路上封装数据的链路层协议
  PSTN
  ISDN
  DDN
Notes: SLIP串行线路接口协议

## Slide 22: PPP协议的层次模型
网络控制协议
IP
IPX
其他网络协议
IPCP IPXCP 其他NCP
验证，其他选项
LCP
物理介质（同步 / 异步）
PPP
链路层
网络层
物理层
Notes: 忘记了，为什么PPP的ipcp,ipxcp,ncp介于链路层和网络层之间

## Slide 23: PPP的工作流程
关闭
Dead 阶 段
Establish 阶段
底层up
Authenticate
阶 段
LCP up
Network 阶段
验证通过
或
无验证
Terminate
阶 段
验证失败
DOWN
失败

## Slide 24: PPP的身份验证
两种验证方式
  PAP
  CHAP

## Slide 25: PAP验证
Password Authentication Protocol

## Slide 26: PAP的验证过程
用户名，密码
通过/拒绝
用户
数据库
LAN
LAN
RTA
RTB
WAN
被验证方
验证方

## Slide 27: PAP配置
验证方
  encapsulation PPP
  PPP authentication PAP
  user Username password [0|7] Password
被验证方
  encapsulation PPP
  PPP sent-username Username password [0|7] Password

## Slide 28: 实验1
配置PPP协议的PAP验证
  验证的发生时间
  Password [0|7]的区别
Show Run
Show Interface
  LCP
  IPCP
  IPXCP

## Slide 30: CHAP验证
Challenge-Handshake Authentication Protocol

## Slide 31: CHAP的验证过程
用户名，随机字串
用户名，加密后的字串
通过/拒绝
用户
数据库
LAN
LAN
RTA
RTB
WAN
被验证方
验证方
用户
数据库

## Slide 32: CHAP配置
验证方
  encapsulation PPP
  PPP authentication CHAP
  PPP CHAP host Username
  user Username password [0|7] Password
被验证方
  encapsulation PPP
  PPP CHAP host Username
  User Username Password [0|7] Password

## Slide 33: 实验2
配置PPP协议的 CHAP验证
  查看配置信息
  不同时段的接口状态
Show Run
Show Interface
  LCP
  IPCP
  IPXCP

## Slide 34: 客户端无法配置用户名时
验证方
  encapsulation PPP
  PPP authentication CHAP
  PPP CHAP host Username
  user Username password [0|7] Password
被验证方
  encapsulation PPP
  PPP CHAP host Username
  PPP CHAP password [0|7] Password

## Slide 35: 考虑
PAP,CHAP的比较
  谁发起的
  是否明文发送密码
单向验证，可否双向传输数据,双向Ping通？
什么情况CHAP客户端不配用户名？

## Slide 36: HDLC
High-Level Data Link Control
链路层协议
特点
  面向比特
  CISCO缺省封装

## Slide 37: HDLC帧结构
F | 地址 | 控制 | 数据信息 | FCS | F

## Slide 38: 配置HDLC
封装HDLC
  Encapsulation hdlc
设置存活时间
  Keepalive time

## Slide 39: HDLC与PPP比较
HDLC
面向比特
数据链路层协议
运行于同步串行线路
不是缺省的封装
Modem/CSU/DSU
Modem/CSU/DSU
WAN
HDLC
HDLC
PPP
PPP
PPP
增强不同厂商的互操作性
提供PAP、CHAP用户验证
支持多种三层协议
缺省的封装

## Slide 40: MP协议
MultiLink PPP

## Slide 41: MP协议
作用
  增加带宽

## Slide 42: 使用场景
RTA
RTB
S0
S1
S0
S1
64K
128K

## Slide 43: 配置MP
封装PPP接口工作在MP方式
  ppp multilink
建立虚拟接口模板与MP用户的对应关系
  Multilink-user user-name bind virtual-template number
配置MP最大绑定链路数
  Multilink max-bind binds

## Slide 45: X.25

## Slide 46: x.25
DTE和DCE之间的接口规程
  模拟线路上的分组交换
  在不可靠线路上实现可靠的传输
  位于OSI模型中的层次

## Slide 47: X.25的网络模型
DCE
DTE
DCE
DCE
DTE
DTE
PSE
PSE
PSE
PSN

## Slide 48: X.25的分层结构
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
分组层
数据链路层
物理层
分组层
数据链路层
物理层
高层协议
DTE
DCE
X.25
物理级协议
帧级协议
分组级协议
与远程DTE之间的高层协议
OSI参考模型

## Slide 49: 打包过程
用户数据
IP包
X.25分组
分组头
帧头
帧尾
IP头
X.25
LAN
LAN

## Slide 50: X25的虚电路
虚电路
  主叫DTE和被叫DTE间的逻辑连接
虚电路建立的过程
  主叫DTE—本地DCE—远端DCE—被叫DTE
  SVC（交换虚电路）
  PVC（永久虚电路）
带宽复用技术

## Slide 51: 虚电路号
标识虚电路
  X.121地址

## Slide 52: X.25的配置
封装X.25的工作模式
  Encapsulation x25 [dte|dce]
配置X.121地址
  X25 address x.121-address
映射协议地址及相对应x.121地址
  X25 map protocol protocol-address x.121-address

## Slide 53: 封装X.25
设备
  DCE,DTE
V.24线缆
  DCE,DTE

## Slide 54: 实验1
RTA
RTB
DTE
DCE
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8

## Slide 55: 实验2
RTA
RTB
DTE
DCE
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8
RIP
1.1.1.2/8
3.3.3.2/8
1.1.1.1/8
3.3.3.1/8

## Slide 56: X.25上配置RIP协议
广播方式
  地址映射map后面加broadcast
配置邻居
  neighbor

## Slide 57: X.25的子接口
虚拟接口
  协议地址
  虚电路
分类
  点到点
  点到多点

## Slide 58: X.25的子接口
创建子接口
  封装X.25,Frame-Relay

## Slide 59: Frame-Relay

## Slide 60: Frame-Relay
快速分组交换技术
简化数据链路层的工作
  帧编号
  流量控制
  监视等机制
发展
  通信线路质量提高
  用户终端智能化提高

## Slide 61: Frame-Relay
特点
  虚电路连接
  最大帧长度1600字节/帧，适合封装局域网的数据单元
  提供带宽管理和防止拥塞的机制
  转发速率在64Kbps~2Mbps

## Slide 62: 带宽控制
DLCI:数据链路连接标识
CIR:承诺信息速率
Bc:承诺突发量
Be:允许超过突发两量

## Slide 63: 带宽控制
如：CIR=128kbps,Bc=128kbit,Be=64kbit
突发数据量可达192kbit
不发生拥塞
  192kbit全部送到终点用户
发生拥塞
  只能传送128kbit的信息
  Be部分的帧被丢弃

## Slide 64: 拥塞管理
FECN:前向拥塞指示
BECN:后向拥塞指示
DE:可抛弃标志

## Slide 65: DLCI
标识虚电路
  本地有效
虚电路范围
  支持1024条虚电路
  用户可用范围16~1007
  其它代表特殊功能，如：0和1023保留给LMI协议专用

## Slide 66: LMI
本地管理接口
建立与维护路由器与FR交换机的连接
维护虚电路
  虚电路的建立，删除和状态改变

## Slide 67: LMI
支持三种协议
  ANSI
  Q933a
  Cisco兼容

## Slide 68: 帧中继
特点：
  传输速率高
  可动态分配带宽
  支持可变长帧
  适合突发性数据传输

## Slide 69: 帧中继的配置
封装帧中继协议
  Encapsulation frame-relay
选择LMI类型
  Frame-relay lmi-type
映射对端协议地址与本地DLCI对应
  Frame-relay map protocol protocol-address dlci-number

## Slide 70: 设置为DCE设备
全局配置模式
  Frame-relay switching
接口配置模式
  Frame-relay intf-type dce

## Slide 71: 实验1
RTA
RTB
DCE
DTE
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8

## Slide 72: 实验2
RTA
RTB
DTE
DCE
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8
RIP
1.1.1.2/8
3.3.3.2/8
1.1.1.1/8
3.3.3.1/8

## Slide 73: 实验3
RTA
RTB
DTE
DCE
2.2.2.1/8
2.2.2.2/8
OSPF
1.1.1.2/8
3.3.3.2/8
1.1.1.1/8
3.3.3.1/8

## Slide 74: Frame-Relay上配置路由协议
RIP
  broadcast
  neighbor
OSPF
  neighbor

## Slide 75: 水平分割与帧中继
回顾水平分割原理？
解决的办法
  具备多个物理接口
  关掉水平分割

## Slide 76: 水平分割与帧中继
回顾水平分割原理？
解决的办法
  具备多个物理接口
  关掉水平分割
  划分子接口

## Slide 77: 划分子接口
解决水平分割的问题
一个物理接口划分成多个逻辑子接口

## Slide 78: NBMA
Non-Broadcast Muti-Access（非广播多点访问）

## Slide 79: 划分子接口
配置
  Interface Serial
  serial interface number.subinterface number

## Slide 80: 实验
为一个主接口配置子接口
  配置IP地址
  配置虚电路的DLCI号

## Slide 81: Inverse ARP
反地址解析协议
  获得虚电路连接的对端设备的协议地址
  不需要手动配置地址映射

## Slide 82: 实验
删除已配置完的map映射
  Ping对方的IP地址
查看动态映射
  show frame-relay map