## Slide 1: 培训目标
OSI参考模型
网络概述
Notes: 1.培训目标
    本部分从四个方面介绍局域网络的设计。
    首先介绍局域网络的基本概念。在构建局域网络的技术中介绍几种局域网络技术，包括以太网、令牌环网及FDDI。
    在局域网络设计中提出在局域网络中所要考虑的问题，如可靠性、带宽等。这部分还介绍了局域网络中传输介质标准等问题。
    在局域网电缆布线中描述局域网的分布式主干网设计。

## Slide 2: 计算机网络
Internet
企业内部网
Service-Server
IP Hotel
SOHO
无线

## Slide 3: 网络协议
源主机A
目的主机B
TCP/IP协议栈
TCP/IP协议栈
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
您好，我采
用TCP/IP
协议通信
是的，我也是，
我们可以通信
数据发送
网络协议是网络终端通信规则的规范性描述

## Slide 4: 网络的演进

## Slide 5: LAN定义
LAN定义
  通常指几公里以内的，可以通过某种介质互联的
  计算机、打印机、modem或其他设备的集合
特点：距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠
标准（standard):
  描述了协议的规定;设定了最简的性能集

## Slide 6: LAN常用设备
线缆
网卡

## Slide 7: WAN(广域网）
WAN：大范围区域内提供数据通信服务
WAN分类：
  PSTN
  ISDN
  DDN
  X.25
  Frame Relay
  ATM

## Slide 8: WAN交换模式
电路交换：基于电话网电路交换
  优点：时延小、透明传输
  缺点：网络资源利用率低
分组交换：以分组为单位存储转发
  优点：多路复用
  缺点：实时性差

## Slide 9: WAN常用设备

## Slide 10: 带宽和延迟
带宽的定义：描述网络上数据在一定时刻从一个
节点传送到任意节点的信息量
以太网带宽：10M、100M、1000M等；
广域网各类服务带宽
延迟

## Slide 11: 常见网络拓扑结构

## Slide 12: 标准化组织

## Slide 13
Internet
SI参考模型
ISO制定的网络世界的法律

## Slide 14: OSI参考模型
高层，保证
主机数据
正确传输
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
第一层
第二层
第三层
第四层
第五层
第六层
第七层
底层，负责
数据在网
络间传输
中间层
分层优点：
1、简化网络问题；
2、帮助厂商生产互操作设备；
3、促进网络标准统一

## Slide 15: 七层功能
提供应用程序间通信
处理数据格式、数据加密等
建立、维护和管理会话
建立主机端到端连接
寻址和路由选择
提供介质访问、链路管理等
比特流传输

## Slide 16: 对等通信
主机B
主机A
数据链路层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
物理层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
物理层
数据链路层
数据链路层
APDU
PPDU
SPDU
段
数据包
帧
比特流
应用层协议
表示层协议
会话层协议
传输层协议
网络层协议
数据链路层协议
每一层利用下一层提供的服务与对等层通信。

## Slide 17: 数据封装（encapsulation)
报头
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
物理层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
物理层
数据链路层
数据链路层
数据链
路层
物理层
网络层
数据链
路层
物理层
主机
交换机
路由器
服务器
数据
数据
报头
数据
报头
数据
数据
报头
数据
报头
报头
报
头
发送端：每一层为要发送的数据加上报文头，在物理层转换为比特流；
接受端：比特流转换为帧，逐层解封装。

## Slide 18: 物理层
物理层：定义电压、接口、线缆标准、传输距离等
物理层线缆：
    双绞线(UTP、STP等）
    光纤

## Slide 19: 物理层
局域网与物理层
  线缆标准：10Base-T、100Base-T、1000Base-SX等；
  网络设备：中继器、集线器等
广域网与物理层
  DTE设备：路由器、终端主机等；
  DCE设备：广域网交换机、Modem等；
  常见接口：RS-232、V.24、V.35等。

## Slide 20: 数据链路层
数据链路层分为LLC子层和MAC子层

## Slide 21: MAC/物理地址
MAC地址由48bits组成，华为产品MAC地址前六位为0x00e0fc

## Slide 22: LAN与数据链路层
IEEE802标准：当今最为流行的LAN标准
  IEEE802.1 基本局域网问题
  IEEE802.2 定义LLC子层
  IEEE802.3 以太网标准
  IEEE802.5 令牌环网
以太网交换机

## Slide 23: WAN与数据链路层
WAN数据链路层标准：
    HDLC
    PPP
    ISDN
    X.25
    Frame Relay
WAN数据链路层设备
    Modem、ISDN终端适配器
    CSU/DSU、广域网交换机

## Slide 24: 网络层
路由计算
定义网络地址

## Slide 25: 可路由协议与路由协议
N1.H1
N2.H1
可路由协议：IP、IPX等；
路由协议： RIP、OSPF、IS-IS、BGP等

## Slide 26: 层服务
面向连接的服务：
1、建立连接
      2、数据传输
      3、断开连接
    适合延迟敏感性应用
无连接的服务：
无需建立连接
      资源动态分配
    适合允许延迟的应用

## Slide 27: 不同网络层协议地址
网络地址
主机地址
网络地址
主机地址
IP地址
IPX地址
10.
8.2.48
1aceb0b.
0000.0c00.6e25
网络层地址由两部分：网络地址和
主机地址组成，全球唯一。

## Slide 28: 网络层协议操作

## Slide 29: 传输层

## Slide 30: 端到端通信
www.huawei.com
ftp.huawei.com
Application
www
Ftp
Transport
80 1027
data
21 1028
data
Segments
传输层端到端虚链路
主机

## Slide 31: 流量控制
流量控制的三种方式：
    缓存技术
    源抑制报文
    窗口机制

## Slide 32: 确认技术
目的设备
源设备
发送1、2、3
确认4
发送4、5、6
确认4
发送4
确认7

## Slide 33: 高 层
会话层协议：
  SQL、NFS、RPC等；
表示层协议：
  ASCII、MPEG、JPEG等；
应用层协议：
  文字处理、邮件、电子表格等

## Slide 34: 小结
计算机网络基础知识
OSI参考模型