## Slide 1: 培训目标
子网规划
TCP/IP协议
Notes: 1.培训目标
    本部分从四个方面介绍局域网络的设计。
    首先介绍局域网络的基本概念。在构建局域网络的技术中介绍几种局域网络技术，包括以太网、令牌环网及FDDI。
    在局域网络设计中提出在局域网络中所要考虑的问题，如可靠性、带宽等。这部分还介绍了局域网络中传输介质标准等问题。
    在局域网电缆布线中描述局域网的分布式主干网设计。

## Slide 2: TCP/IP协议与OSI参考模型
TCP/IP协议层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应 用 层
传输层
互联层
OSI参考模型
TCP/IP协议具有简单的分层设计
与OSI参考模型有清晰的对应关系。
7
6
5
4
3
2
1
网络接入层

## Slide 3: TCP/IP协议栈
提供应用程序网络接口
应用层
传输层
互联层
网络
接入层
建立端到端连接
寻址和路由选择
物理介质访问
二进制数据流传输
HTTP、Telnet、FTP、
TFTP、Ping、etc
TCP/UDP
ARP/RARP
IP
ICMP
Ethernet、802.3、PPP、
HDLC、FR、etc
接口和线缆

## Slide 4: TCP/IP协议数据封装
应用层
传输层
互联层
网络接入层
6
17
23
20/21
25
69

## Slide 5: 应用层
文件传输：
  FTP、TFTP
邮件服务：
  SMTP、POP3
网络管理：
  SNMP、Telnet、Ping、Tracert
网络服务：
  HTTP、DNS、WINS

## Slide 6: 传输层协议概述

## Slide 7: TCP/UDP报文
TCP报文格式
UDP报文格式

## Slide 8: 端 口 号
HTTP
FTP
Telnet
SMTP
DNS
TFTP
SNMP
TCP
UDP
IP 数 据 包
套 接 字
传输层协议用端口号来标示和区分各种应用程序
80
20/21
23
25
53
69
161

## Slide 9: TCP连接
服务器
Internet
主机
报文段1
报文段2
报文段3
序列号=a
序列号=b
确认号=a+1
确认号=b+1
建立
连接

## Slide 10: 滑动窗口
发送方
接收方
Window size=3
1
2
3
确认4
4
5
6
确认7
Window size=2
7
8
确认9
Window size=0
滑动窗口机制通过动态调整窗口大小来实现流量控制

## Slide 11: 互联层协议概述
网络接入层
应用层
传输层
网络层
IP
ARP
RARP
ICMP

## Slide 12: IP
0 4 8 16 31
版本
报文长度
服务类型
总 长 度
标 示 符
标志
片 偏 移
生存时间
协 议
报 头 校 验 和
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址
IP 选 项

## Slide 13: ARP
A
B
映射IP地址到MAC地址
本地AR

## Slide 14: RARP
我的IP地址是什么？
我告诉您。
RARP服务器
无盘工作站

## Slide 15: ICMP

## Slide 16: IP地址介绍
IP地址唯一地标示一台网络设备；
私有IP地址
10.110.192.111
20.130.188.144

## Slide 17: IP地址类

## Slide 18: 特殊IP地址
网络部分
主机部分
地址类型
用 途
127
any
全“0”
全“1”
Any
全“0”
Any
全“1”
网络地址
代表一个网段
广播地址
特定网段的所有节点
回环地址
回环测试
广播地址
本网段所有节点
所有网络
华为Quidway路由器
用于指定默认路由

## Slide 19: 无子网编址
B类网段172.16.0.0

## Slide 20: 带子网编址
网络
网段:172.16.0.0
172.16.4.1
255.255.255.0
172.16.8.1
255.255.255.0

## Slide 21: 带子网编址实例
172.16.0.0
255.255.0.0
172.16.4.0/24
172.16.8.0/24
172.16.8.160
255.255.255.0

## Slide 22: 子网规划
201.222.5.0
255.255.255.0
201.222.5.8
255.255.255.248
201.222.5.16
255.255.255.248
201.222.5.24
255.255.255.248
201.222.5.32
255.255.255.248
201.222.5.9
255.255.255.248
201.222.5.17
255.255.255.248
201.222.5.25
255.255.255.248
201.222.5.33
255.255.255.248

## Slide 23: B类子网规划实例

## Slide 24: C类子网规划实例

## Slide 25: 变长子网掩码（VLSM)
192.168.1.32/27
192.168.1.64/27
192.168.1.96/27
192.168.1.128/27
192.168.1.160/30
192.168.1.164/30
192.168.1.168/30
192.168.1.172/30
ISP
通告
192.168.1.0

## Slide 26: 无类域间路由（CIDR)
Internet
198.168.1.0
198.168.2.0
198.168.3.0
ISP
通告路由
198.168.0.0/16
CIDR减少了路由表的规模，增大了网络的可扩展性

## Slide 27: 小结
TCP/IP协议栈
IP地址类
子网规划