## Slide 1: 第三章以太网交换机
中国IT认证实验室

## Slide 2: 局域网
LAN
LAN
RTA
RTB
WAN

## Slide 3: 以太网交换机
网桥、交换机原理
华为交换机系列产品
S2403交换机基本配置介绍
特殊功能
  Port-Trunk
  Spanning-Tree
  VLAN

## Slide 4: Hub
计算机连接的设备
特点
  可扩展性
  稳定性
采用CSMA/CD访问机制

## Slide 5: 回顾CSMA/CD
任何一时刻只能有一个计算机在共享介质上发送数据
工作原理

## Slide 6: Hub
无条件转发
一路转发
共享带宽

## Slide 7: 网桥

## Slide 8: 网桥原理
在OSI模型中的层次
划分第二层的子网，隔离冲突域
工作原理
  转发数据包的依据
  对广播帧的处理
  生成MAC地址表

## Slide 9: 交换机
多网桥的叠加的设备

## Slide 10: 交换机
在OSI模型中的层次
划分第二层的子网，隔离冲突域
工作原理
  转发数据包的依据
  对广播帧的处理
  生成MAC地址表

## Slide 11: 交换机特点
转发速度快
  硬件转发，ASIC
多路转发
独享带宽

## Slide 12: 疑问

## Slide 13: 疑问
CSMA/CD
  作用在交换机的每个端口
多路转发
独享

## Slide 14: 交换机
四层交换机
三层交换机
二层交换机

## Slide 15: 交换机组网图
用户
高速骨干网络
1Gbps
100Mbps
100Mbps
100Mbps
10Mbps
10Mbps
10Mbps
10Mbps
以太网交换机
以太网交换机
以太网交换机
Notes: 给客户的解释

## Slide 16: 华为交换机系列产品

## Slide 17: Quidway系列交换机
Quidway S2403
Quidway S3016

## Slide 18: Quidway S2403
24个10Base-T以太网口
3个100Base-T以太网口（一个有级联口）
2048个MAC地址
转发方式
  Cut-through
  Store-and-forward
Console口或Telnet管理

## Slide 19: Quidway S3016
16个10Base-T以太网口
4096个MAC地址
转发方式 Store-and-forward
Console口或Telnet管理

## Slide 20: Quidway S2403交换机

## Slide 21: Quidway S2403
通过Console口进行管理
HyperTerminal
  Com1 or Com2
  Bits per second: 38400
  Flow control: None
键盘命令
  “=”，“-”，“Space”，“Backup Space”
Recover Default Configuration

## Slide 22: 基本配置
System页
  IP地址，子网掩码
  Aging Type
  Flow Control
  Port Trunk
  Spanning-Tree
  MAC地址表

## Slide 23: 思考
交换机为什么要有IP地址?

## Slide 24: 基本配置
Port页
  编号1-24，25-27
  Port mode
  Receive/transmit mode
  Pacing
  Default VLAN Id

## Slide 25: 以太网的流控方式
半双工
全双工

## Slide 26: 半双工流控
以太
网控
制器
回
路
冲
突
检
测
以太
网控
制器
发送
接收
回
路
冲
突
检
测
CSMA/CD 冲突检测

## Slide 27: 全双工流控
全双
工以
太网
控制
器
回
路
冲
突
检
测
全双
工以
太网
控制
器
发送
接收
回
路
冲
突
检
测
Pause帧 没有冲突，性能提高
Notes: Quantas 在当前线路带宽下传输512字节所需时间

## Slide 28: 两种交换方式
Cut-through
检测到目的地址
立即转发
Store-and-forward
收到完整的数据帧后转法
数据包
数据包
数据包
数据包

## Slide 29: 用户的管理
Security
Manager
Monitor

## Slide 30: 特殊功能
Port-Trunk
Spanning-Tree
VLAN

## Slide 31: 端口捆绑 Port Trunk
Hub, Switch, Router网络能否成环？
目的
  提高带宽
  冗余备份
两种方式
  Normal Trunk
  Load Sharing Trunk

## Slide 32: 配置
System配置页面
Trunk mode
  normal Trunk
  load-sharing
选择捆绑的接口
  Port 25
  Port 26
  Port 27

## Slide 33: 生成树 Spanning Tree
由交换机自动检测环路的存在，断开环路
线路冗余备份

## Slide 34: 配置
System配置页面
Spanning-Tree
  Enable
  Disable
Spanning-Tree配置页面
  优先权priority

## Slide 35: 虚网 VLAN
VLAN1
VLAN2
VLAN3
划分虚网的目的

## Slide 36: VLAN
划分虚网的目的
  隔离广播域
  增强安全性
IEEE 802.1Q
DA
SA
Type
Data
CRC
DA
SA
Type
Data
CRC
Tag
0x8100
Priority
CFI
VLAN ID
标准以太网帧
802.1q 加入了一个Tag header

## Slide 37: VLAN页面配置的参数
交换机内索引VLAN
  VLAN Index
Tag中对VLAN的标识
  VLAN ID

## Slide 38: Port配置页面配置的参数
标识本端口属于哪个VLAN
  Default VLAN ID

## Slide 39: 简单虚网

## Slide 40: 配置
VLAN 1
VLAN 2

## Slide 41: 复杂虚网

## Slide 42: 配置
Notes: 有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不罚。

## Slide 43: 思路
_______________________
_______________________
_______________________

## Slide 44: 思考
如何删除交换机上所有虚网的配置

## Slide 45: 实验