## Slide 1: 网络基础
中国IT认证实验室

## Slide 2: 网络
概念

## Slide 3: 网络
局域网
  LAN（Local Area Network）
广域网
  WAN（Wide Area Network）

## Slide 4: LAN
特点
  地域有限
  传输速率高
  传输可靠
  拓扑结构灵活

## Slide 5: 局域网中常用的设备
Hub
Bridge/Switch
Router

## Slide 6: WAN
特点
  地域广
  LAN – LAN
  拓扑结构不灵活

## Slide 7: 广域网中常用的设备
Modem/CSU/DSU
Router
WAN Switch
Access Server
ATM Switch

## Slide 8: 网络拓扑结构

## Slide 9: 网络拓扑结构
总线型
星型
树型
环型
网状型

## Slide 10: 标准化组织
ISO International Standards Organization
IEEE 电子电器工程师协会
ANSI American National Standards Institute
EIA/TIA 电子工业协会
ITU International Telecommunications Union
IAB Internet Architecture Board
IETF Internet Engineering Task Force
Notes: ISO 国际标准化组织
IEEE 电子电器工程师协会
ANSI 美国国家标准局
EIA/TIA 电子工业协会
ITU 国际电信联盟
IAB Internet行动委员会
IETF Internet工程任务协会
www.ietf.org纯文本网站

## Slide 11: OSI参考模型
Open Systems Interconnection
  ISO

## Slide 12: OSI参考模型
历史
分层的目的
工作过程

## Slide 13: OSI模型
Application 应用层
Presentation 表示层
Session 会话层
Transport 传输层
Network 网络层
Data Link 数据链路层
Physical 物理层

## Slide 14: OSI模型
Application
Transport Segment
Network Packet
Data Link Frame
Physical Flow
Notes: Packet Switching
Switch vs Exchange

## Slide 15: 物理层
电压水平
数据传输速率
最大传输距离
物理接口
设备：Hub(集线器)

## Slide 16: 数据链路层
物理地址定义
  Mac地址
差错验证
物理介质访问
设备：网卡，交换机

## Slide 17: IEEE 802
Application
Transport
Network
Data Link
Physical
LLC Logical Link Control
MAC Media Access Control

## Slide 18: 网络层
将数据发送到目的网络
  寻址和路由
网络协议地址
  IP地址
  IPX地址
设备：路由器

## Slide 19: 传输层
建立端到端的连接
保证数据正确传输
  TCP协议
提供可靠的传输
流量控制

## Slide 20: 思考
网线是否属于物理层
Modem，网卡
卫星，无线网络
NT网 vs IP网 vs 以太网

## Slide 22: 局域网
以太网
令牌环网

## Slide 23: 以太网
以太网
以太网简史
访问机制
Notes: 以太网的地位及发展

## Slide 24: 什么是以太网
一种共享介质技术

## Slide 25: 以太网访问机制
以什么样的方式访问网络
  CSMA/CD Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection
  带冲突检测的载波侦听和多路访问
  工作过程

## Slide 26: 以太网访问机制
任何时刻，只能有一台主机在共享介质上发送数据

## Slide 27: 以太网寻址
MAC地址

## Slide 28: MAC地址
物理地址
  硬件设备的唯一标识
被固化在网络接口卡的ROM

## Slide 29: MAC地址
12个十六进制的数组成（6bytes）
Vender code+Serial code
  00-E0-FC-XX-XX-XX
00-E0-FC-02-37-a2

## Slide 30: 以太网寻址
数据帧形式
  Unicast 00-E0-FC-12-34-56
  Broadcast FF-FF-FF-FF-FF-FF
  Multicast 01-00-5E-XX-XX-XX

## Slide 31: 以太网帧格式
帧大小
  64 byte ~ 1518byte

## Slide 32: IEEE 802局域网标准
802.1
802.2
802.3 以太网
802.4 令牌总线
802.5 令牌环
802.11

## Slide 33: 以太网标准
标准以太网
  10Base5
  10Base2
  10BaseT
快速以太网
  100Base-T4
  100Base-TX
  100Base-F
千兆以太网
  1000Base-T
  1000Base-F

## Slide 34: 总结