## Slide 1: 访问控制列表
中国IT认证实验室

## Slide 2: 为什么要进行访问控制
拒绝某些不希望的访问
  合法
  不合法

## Slide 3: 使用场景
Internet
Internet
内部网
Oicq服务器
LAN
Www服务器
Access Server

## Slide 4: 使用场景

## Slide 5: 访问控制列表如何工作
IP数据包中的信息

## Slide 6: 访问控制列表种类
利用数字范围标识

## Slide 7: 标准访问控制列表
标准访问控制列表只使用源地址描述数据
  源 ip地址

## Slide 8: 标准访问控制列表
配置命令
  Access-list list-number [permit|deny] ip-address wildcard-mask
配置

## Slide 9: 通配符
与子网掩码相似，但写法不同
  0表示需要比较
  1表示忽略比较
结合IP地址结合使用，描述一个地址范围

## Slide 10: 如何使用通配符比较位
通配符比较规定：在通配位中相应位为1的地址位在比较中被忽略
  如：
    0.255.255.255只比较前8位
    0.0.0.0则比较所有的32位
    255.255.255.255则不比较任何一位
  又如：
    IP地址是129.102.1.1，通配符是0.0.255.255，则表示129.102.0.0网段内的主机被允许或拒绝

## Slide 11: 扩展访问控制列表
使用除源地址外更多的信息描述数据包
  源地址
  目标地址
  目标端口号
  协议号

## Slide 12: 扩展访问列表
不同协议的配置
  TCP/UDP
    Access-list list-number permit|deny tcp|udp source-addr source-mask dest-addr dest-mask port-number log
  ICMP
    Access-list list-number permit|deny icmp source-addr source-mask dest-addr dest-mask icmp-type icmp-code
  其它协议

## Slide 13: ACL操作符的含义

## Slide 14: 多条规则的组合
一条访问控制列表可以由多条规则组成
多条规则可以使用相同的序号
对冲突规则的判断的依据是“深度优先”，就是描述地址范围越小的，将优先考虑
如：
  Access 1 deny 202.38.0.0 0.0.255.255
  access 1 permit 202.38.160.0 0.0.0.255
  则表示不允许202.38.0.0网络里的主机访问，但是允许其中202.38.160.0网络里的主机访问

## Slide 15: 如何使访问列表生效
将访问控制列表应用到接口上
指明在接口的in方向或out方向生效
启动防火墙：
  Firewall enable|disable
  Firewall default{permit|deny}

## Slide 16: 实验
先在路由器的串口上做，不要管主机
一组用S0，另一组用S1
配ACL让
  对方Ping不通你，可以Telnet
  Ping的通你，不可以Telnet

## Slide 17: 时间段包过滤
特殊时间段内应用特殊的规则
  Timerange {enable|disable}
  Settr begin-time end-time[begin-time end-time…]

## Slide 19: 地址转换NAT
Network address translation
地址转换的目的
  公共IP地址
  私有IP地址

## Slide 20: 典型场景
Internet
203.196.3.23
202.18.245.251
192.168.1.1/24
192.168.1.36/24
192.168.1.6/24

## Slide 21: 典型场景
Internet
203.196.3.23
202.18.245.251
192.168.1.1/24
192.168.1.36/24
192.168.1.6/24
LAN
192.168.1.0/24

## Slide 22: 转换过程
源主机 路由器
  源主机IP地址 路由器IP地址
  目标主机IP地址 目标主机IP地址
  源端口号 路由器的源端口号
  目标端口号 目标端口号
  路由器：地址对应，端口号对应

## Slide 23: 典型场景
203.196.3.23
192.168.1.1/24
192.168.1.6/24
202.18.245.251
源IP 192.168.1.1
目标IP 202.18.245.251
源端口号6084
目标端口号80
源IP 203.196.3.23
目标IP 202.18.245.251
源端口号32813
目标端口号80
Internet

## Slide 24: 配置
配置访问控制列表
  Access-list
作用在接口上的ACL可以进行NAT
  Nat inside access-list-number interface
增加一个内部服务器
  Nat server global global-address global-port inside inide-port protocol

## Slide 25: 实验