## Slide 1: 路由器的基本配置及静态路由
路由器简介
VRP基本命令
配置以太口IP地址
配置串口连通
配置静态路由
中国IT认证实验室

## Slide 2: 路由器
网络互连的设备
功能
  异种网络互连
  路由（寻径）
  子网协议转换
  隔离网络

## Slide 3: 路由器简介
Quidway系列路由器
  路由器 -- PC机
  VRP -- Windows
  BootRom – BIOS
  DRam -- RAM
  Flash -- Hard disk
  VRP

## Slide 4: Quidway R1602
Notes: 在2501基础上研制的一种路由器，接口完全一样，电源外置
造型美观，性价比高

## Slide 5: Quidway R1602基本配置表

## Slide 6: Console口
HyperTerminal
  Com1 or Com2
  Bits per second: 9600
  Flow control: None

## Slide 7: 清空配置
Quidway>enable
Quidway#erase
Quidway#reboot
没有Enable的密码怎么办
  Ctrl+B
  WhiteLily2970013
  Ctrl+P

## Slide 8: 基本命令
show
  show run
  show interface ethernet 0
  show interface serial 0
  show version
enable password
hostname
Erase
reboot

## Slide 9: 帮助
？
sh?
sh ?
show interface ?

## Slide 10: 转换工作模式
特权用户模式
  enable
全局配置模式
  configure
接口模式
  interface ethernet 0
  interface serial 0

## Slide 11: 快节键
Ctrl+P
Ctrl+O
Ctrl+z

## Slide 12: 教室实验环境物理连线图
Quidway R1602
Quidway S2403
PC
Quidway S2403
PC
Quidway R1602
s0
s0
e0
e0

## Slide 13: 实际网络连接图
PC B
LAN
PC A
PPP
1.1.1.2/8
3.3.3.2/8
LAN
1.1.1.1/8
2.2.2.1/8
RTA
RTB
2.2.2.2/8
3.3.3.1/8

## Slide 14: 配置以太口IP地址
实现：
  PCA ping 通RTA
  RTA ping 通PCA
  PCB ping 通RTB
  RTB ping 通PCB

## Slide 15: 以太口的配置
RTA(config-if-e0)#ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
RTA(config-if-e0)#ping 1.1.1.2
RTA(config-if-e0)#show run
RTA(config-if-e0)#show interface e 0
RTA(config-if-e0)#shutdown
RTA(config-if-e0)#show interface e 0
RTA(config-if-e0)#no sh

## Slide 16: 两点要求
任何接口的IP地址的都必须在不同网段
激活接口，生效配置

## Slide 17: 实验
配置串口IP地址
RTA
  ping 通PCA
  Ping 通RTB(串口)
RTB
  Ping 通PCB
  Ping 通RTA(串口)

## Slide 18: 串口的配置
RTA#Configure
RTA(Config)#interface s0
RTA(config-if-s0)#ip address 2.2.2.1 255.0.0.0
RTA(config-if-s0)#ping 2.2.2.2
RTA(config-if-e0)#show interface s 0
RTA(config-if-e0)#sh
RTA(config-if-e0)#show interface s 0
RTA(config-if-e0)#no sh
RTA(config-if-s0)#ping 2.2.2.2

## Slide 19: 实验
PCA ping RTB
PCA ping PCB
PCB ping RTA
PCB ping PCA
方法？

## Slide 20: 静态路由

## Slide 21: 静态路由
IP route 目标网络 子网掩码 网关地址

## Slide 22: 静态路由
配置
  PCA default gateway RTA
  RTB#ip route 1.0.0.0 8 2.2.2.1
  RTA#ip route 3.0.0.0 8 2.2.2.2
  PCB default gateway RTB

## Slide 23: 路由器的配置方法总结
通过console口配置
通过拨号远程配置
通过telnet方式配置
通过哑终端方式配置
通过ftp方式传送配置文件

## Slide 24: 通过console口远程配置

## Slide 25: 通过aux口远程配置

## Slide 26: 升级
通过console口升级
通过ftp server 升级

## Slide 27: 调试
Debug
Ping
Tracert

## Slide 28: 解决问题的步骤
首先看配置是否正确
然后看线缆是否接好，物理层是否为up
看链路协议是否为up
最后看IP地址是否配置正确