## Slide 1: HL-003 常见网络接口与线缆
ISSUE 4.0
Notes: 此为封面页，需列出课程编码、课程名称和课程开发室名称。
要求：每个子课程（6位编码的课程）要求做一个这样的胶片，胶片文件命名为“课程编码 课程名称.ppt”。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中不使用。
封面页按产品分为4个，各产品使用自己的封面，把其他封面直接删除即可。

## Slide 2: 培训目标
学习完本章内容，您应该能够：
了解一般的网络结构
常见局域网接口类型和基本特性
常见广域网接口类型和基本特性
常见的光接口类型和基本特性
Notes: 此页列出学习本课程需要达到的目标。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有单独的文字说明课程目标，不需要再使用该页胶片。

## Slide 3: 课程内容
第一章 LAN接口与线缆
第二章 WAN接口与线缆
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 4: 常见局域网类型
以太网（ Ethernet ）
令牌总线网（ Token Bus ）
令牌环网（ Token Ring ）
FDDI
…….
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 5: 以太网的类型
10M 以太网（标准以太网）
100M 以太网（快速以太网）
1000M 以太网（千兆以太网）
Notes: 1:Quidway系列路由器产品上的以太网接口分为传统以太网接口和快速以太网接口两种。
a:传统以太网接口符合10Base-T物理层规范，工作速率为10Mbps，有全双工和半双工两种工作方式。
b:快速以太网接口符合100Base-TX物理层规范，兼容10Base-T物理层规范，可以在10Mbps、100Mbps两种速率下工作，有半双工和全双工两种工作方式。
c:两种链路层协议标准:缺省情况下，采用Ethernet_II帧格式时，size的值为1500byte；采用Ethernet_SNAP帧格式时，size的值为1492byte。

## Slide 6: 10M以太网接口
10Base-T
  目前使用最广泛的局域网标准之一
  使用双绞线作为物理传输介质
10Base5
  曾经广泛应用于主干局域网
  使用粗同轴电缆作为物理传输介质
10Base2
  使用细同轴电缆作为物理传输介质

## Slide 7: 10Base-T的物理介质
3类双绞线
4类双绞线
5类双绞线
超5类双绞线
6类双绞线
有屏蔽与非屏蔽之分
均为8芯电缆
双绞线的类型由单位长度内的绞环数确定

## Slide 8: 5类双绞线的线序
直连网线
交叉网线
Side 1
Side 2
Side 1
12345678
12345678
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕
Side 2
Side 1
Side 2
Side 1
Side 2
12345678
12345678
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕
1=白/橙
2=橙
3=白/绿
4=蓝
5=白/蓝
6=绿
7=白/棕
8=棕
1=白/绿
2=绿
3=白/橙
4=蓝
5=白/蓝
6=橙
7=白/棕
8=棕

## Slide 9: 设备连接方式
 | 主机 | 路由器 | 交换机普通口 | 交换机级连口 | 交换机光口
主机 | cross | cross | normal | N/A | SC/ST
路由器 | cross | cross | normal | N/A | SC/ST
交换机 普通口 | normal | normal | cross | Normal | N/A
交换机 级连口 | N/A | N/A | Normal | N/A | N/A
交换机 光口 | SC/ST | SC/ST | N/A | N/A | SC/ST

## Slide 10: 100M以太网接口
100Base-TX
  物理介质采用5类以上双绞线
  网段长度最多100米
100Base-FX
  物理介质采用单模光纤，网段长度可达10公里
  物理介质采用多模光纤，网段长度最多2000米
快速以太网由IEEE 802.3u标准定义

## Slide 11: 1000M以太网接口
1000Base-T
  物理介质采用5类以上双绞线，网段长度最多100米
1000Base-F
  物理介质采用多模光纤，网段长度最多500米
IEEE 802.3z和802.3ab

## Slide 12: 课程内容
第一章 LAN接口与线缆
第二章 WAN接口与线缆
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 13: WAN
窄带广域网
  PSTN：Public Switched Telephone Network，公共交换电话网
  ISDN：Integrated Services Digital Network，综合业务数字网
  DDN：Digital Data Network，数字数据网
  帧中继：Frame Relay
  X.25：公用分组交换网
宽带广域网
  ATM：异步传输模式
  SDH：同步数字系列

## Slide 14: 异步 & 同步串口
异步串口
  两种异步串口：异步串口分为设置成异步方式的同/异步串口和专用异步串口
  异步串口可以设为专线方式和拨号方式，常用的是拨号方式
同步串口
  可以工作在DTE和DCE两种方式
  可以外接多种类型电缆
  支持多种链路层协议
  支持IP和IPX网络层协议
  display interface serial命令可显示同步串口的信息
Notes: 1:VRP中有两种异步串口，一种是将同/异步串口设置为工作在异步方式，接口名称为Serial；另外一种是专用异步串口，接口名称为Async。
2:异步串口外接Modem或ISDN TA（Terminal Adapter，终端适配器）时可以作为拨号接口使用，链路层协议可以为SLIP或PPP，支持IP和IPX等网络协议。
3:对于异步串口，可以用modem命令来使能拨号。
4:专用异步串口缺省工作在拨号方式，即缺省配置了modem命令，且既允许呼入（modem in），也允许呼出（modem out）。工作在异步模式下的同异步串口缺省工作在专线方式。
5:异步串口有三种链路建立方式：
 协议方式（Protocol）：物理链路建立后，本端直接采用已设置好的链路层协议参数与对端建立链路，一般用于两个异步串口直连的情况下。
 流方式（Flow）：又称交互方式。指物理链路建立后，链路的两端进行交互，主叫端向接收端发送配置命令（与用户从远端手工键入配置命令效果相同），设置接收端的链路层协议工作参数，然后建立链路，一般用于哑终端、拨号等人机交互的情况下。
 哑终端接入服务方式（TTY）：实质上是流方式的一种。当路由器的异步串口用于哑终端接入服务时，通过使用此关键字以及相应参数来设置待接入的物理终端和虚终端（VTY）号，具体设置请参见《终端接入手册》。

## Slide 15: V.24规程的机械特性
DB50（路由器端）--DB25（外接网络端）
可工作在同步和异步两种方式下
异步工作方式下最高传输速率是115200bps
同步方式下最高传输速率为 64000bps
Notes: 1:同步串口特性：
 可以工作在DTE和DCE两种方式，一般情况下，同步串口作为DTE设备，接受DCE设备提供的时钟。
同步串口可以外接多种类型电缆，如V.24和V.35等。VRP可以自动检测同步串口外接电缆类型，并完成电气特性的选择，一般情况下，无需手工配置。
 同步串口支持的链路层协议包括PPP、帧中继、LAPB和X.25等。
 支持IP和IPX网络层协议。
 可以通过执行display interfaces serial命令查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式（DTE/DCE）等信息。
2:两个同步串口相连时，线路上的波特率由DCE侧决定，因此当同步串口工作在DCE方式下，需要设置波特率；如果作为DTE设备使用，则不需要配置波特率。同步串口的缺省波特率为64000 bps

## Slide 16: V.24规程的机械特性
DB50（路由器端）--DB25（外接网络端）

## Slide 17: V.24电气特性、传输速率和距离
在路由器中使用V.24的有WAN、AUX、8AS、Console
符合标准的RS-232电平：±12V
传输速率和距离
波特率（bps）
最大传输距离（米）
2400
60
4800
60
9600
30
19200
30
38400
20
64000
20
115200
10

## Slide 18: V.35规程的机械特性
DB34（外接网络端）--DB50（路由器端）
DTE端为34针型插头
DCE端为34孔型插头

## Slide 19: V.35电气特性、传输速率和距离
控制信号遵从标准RS-232电平标准：±12V
数据与时钟遵从V.35电平标准：±0.5V
同步方式下最大传输速率是：2048000 bps
EIA/TIA-V.35 电缆的速率和传输距离
波特率（bps）
最大传输距离（米）
2400
1250
4800
625
9600
312
19200
156
38400
78
56000
60
64000
50
2048000
30

## Slide 20: ISDN BRI接口
BRI 接口：2B+D
  U口 使用两芯的RJ-11或者RJ-45连接器
  S/T口 使用四芯的RJ-45连接器
PRI接口在Quidway R系列路由器上以CE1/PRI接口的形式出现
Notes: 1:ISDN是自70年代发展起来的一种新兴技术。提供从终端用户到终端用户的全数字服务，实现了语音、数据、图形、视频等综合业务的全数字化传递。

## Slide 21: CE1/PRI接口
带BNC头的连接器用于接75欧姆非平衡同轴电缆的网络端
带RJ-45水晶头的电缆用于接120欧平衡屏蔽双绞线的网络端
Notes: 1:20世纪60年代，随着PCM（Pulse Code Modultion，脉冲编码调制）技术的出现，TDM技术（Time Division Multiplexing，时分复用）在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。
2:目前，在数字通信系统中存在两种时分复用系统，一种是ITU-T推荐的E1系统，广泛应用于欧洲以及中国；一种是由ANSI推荐的T1系统，主要应用于北美和日本（日本采用的J1，与T1基本相似，可以算作T1系统）。
3:CE1/PRI接口拥有两种工作方式：E1工作方式（也称为非通道化工作方式）和CE1/PRI工作方式（也称为通道化工作方式）。
A:当CE1/PRI接口使用E1工作方式时，它相当于一个不分时隙、数据带宽为2Mbps的接口，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议，支持IP和IPX等网络协议。
B:当CE1/PRI接口使用CE1/PRI工作方式时，它在物理上分为32个时隙，对应编号为0～31，其中0时隙用于传输同步信息。对该接口有两种使用方法：CE1接口和PRI接口。
1.1:当将接口作为CE1接口使用时，可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组（channel set），每组时隙捆绑以后作为一个接口使用，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议，支持IP和IPX等网络协议。
1.2: 当将接口作为PRI接口使用时，时隙16被作为D信道来传输信令，因此只能从除0和16时隙以外的时隙中随意选出一组时隙作为B信道，将它们同16时隙一起捆绑为一个pri set，作为一个接口使用，其逻辑特性与ISDN PRI接口相同，支持PPP数据链路层协议，支持IP和IPX等网络协议，可以配置DCC等参数。

## Slide 22: 光纤通信系统的基本构成
光源是光波产生的根源。
光纤是传输光波的导体。
光发送机的功能是产生光束，将电信号转变成光信号，再把光信号导入光纤。
光接收机的功能负责接收从光纤上传输的光信号，并将它转变成电信号，经解码后再作相应处理。
光纤通信系统基本构成

## Slide 23: 光纤
光纤中心是光传播的玻璃芯
芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内
再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套
光柱
保护层
核心线缆
保护层
光线结构示意图

## Slide 24: 光缆
光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下几个优点：
  频带较宽
  电磁绝缘性能好
  衰减较小
  中继器的间隔较大

## Slide 25: 常见光纤接头
FC－PC型光尾纤接头外形图
SC－PC型光尾纤接头外形图
ST-PC型光尾纤接头外形图
FC/PC－SC/PC型光尾纤外形图

## Slide 26: 常见光接口连接器
SC/PC型光连接器
ST型光连接器
FC/PC型光连接器
BNC型光连接器
MTRJ型光连接器

## Slide 27: 小节
常见局域网中使用的电缆：双绞线、光纤
各种种类双绞线和光纤的特性
同步串口和异步串口
V.24、V.35电缆的物理特性和传输特性
ISDN BRI、CE1/PRI接口的特性
对于光纤及光接口的特性介绍
Notes: 对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行总结
小结可以不仅限于一个章结束时使用，一段相对完整的内容讲授完就可以总结一下。
此页授课和胶片＋注释都要使用。

## Slide 28
华为3Com技术有限公司
华为3Com公司网址: www.huawei-3com.com
华为3Com技术论坛网址: forum.huawei-3com.com