## Slide 1: HL-004 以太网交换机基础及配置
ISSUE 4.0
Notes: 此为封面页，需列出课程编码、课程名称和课程开发室名称。
要求：每个子课程（6位编码的课程）要求做一个这样的胶片，胶片文件命名为“课程编码 课程名称.ppt”。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中不使用。
封面页按产品分为4个，各产品使用自己的封面，把其他封面直接删除即可。

## Slide 2: 复习
网络基础
  局域网&广域网
  OSI参考模型
TCP/IP 与子网规划
常用接口与线缆
  LAN&WAN 接口与线缆
  逻辑接口

## Slide 3: 目标
掌握CSMA/CD和以太网基本原理
掌握交换机的数据转发基本过程
掌握华为交换机的相关技术
  如何配置交换机?
  S3026的基本命令
  STP的基本原理
通过本课程的学习，您应该能够：

## Slide 4: 课程内容
以太网基础
交换技术
S3026以太网交换机基本原理与配置

## Slide 5: 以太网基础
802.3 相关电缆
802.3 MAC 子层协议
IEEE 802.2 标准: Logic Link Control （LLC）
常用以太网连接方式
快速以太网简介

## Slide 6: 参考资料
IEEE 802.3
IEEE 802.2
IEEE 802.3u
IEEE 802.3z

## Slide 7: 以太网简介
以太网由Xerox公司PARC研究中心于1973年5月22日首次提出
x
I
c
以太电缆
分接器
接口电缆
收发器
站点
接口
控制器
终端器

## Slide 8: 802.3 线缆
Name | 电缆 | 最大区间长度
10BASE-5 | 粗同轴电缆 | 500m
10BASE-2 | 细同轴电缆 | 200m
10BASE-T | 双绞线 | 100m
10BASE-F | 光纤 | 2000m

## Slide 9: 802.3 帧
PRE: 先导字节, 7个10101010
SFD: 帧开始标志, 10101011
DA: 目的 MAC地址 SA: 源MAC地址
LEN: LLC帧长度
DATA: 数据字段
PAD: 填充字段
CRC: 校验字段
7
1
6
6
2
2 or 3
4
LLC 帧
64到1518字节
字节
CRC
PAD
DATA
LLC 控制信息
LEN
SA
DA
SFD
PRE

## Slide 10: MAC与802.2 标准
LLC
MAC
数据链路层
物理层
LLC 的位置
网络层
协议格式
分组
网络
MAC 头 | LLC头 | 分组 | MAC
LLC 头 | 分组

## Slide 11: 3种802.3连接方式
10Base5 | 
10Base2 | 
10BaseT | 
收发器
夹子
收发器电缆
芯
连接器
双绞线
集线器

## Slide 12: 802.3u 标准
名称 | 线缆 | 最大段长 | 优点
100Base-T4 | 双绞线 | 100m | 使用3类线
100Base-Tx | 双绞线 | 100m | 100Mbps 全双工
100Base-F | 光纤 | 2000m | 100Mbps 全双工

## Slide 13: 课程内容
以太网基础
交换技术
S3026交换机基本原理及配置

## Slide 14: 交换技术
局域网交换技术
局域网交换机逻辑模型
交换机输入输出接口
配置交换机

## Slide 15: 局域网交换技术
Hub
冲突域
Switch
冲突域1
冲突域 2

## Slide 16: LAN Switch 逻辑模型
三层及三层以上
LLC
MAC
物理层
桥协议实体
转发逻辑
输入输出
输入输出

## Slide 17: LAN Switch 转发逻辑
MAC 地址表
Mac 地址
端口号
学习逻辑
学习逻辑
过滤/转发逻辑
接口
接口

## Slide 18: LAN Switch 输入输出接口
上行接口
Lan Switch
Lan Switch
10 Base-T 链路
100Base-Fx 全双工链路
接入接口

## Slide 19: 现代局域网模型
外部网络
三层交换机
交换机
交换机
交换机
交换机
交换机
交换机

## Slide 20: 课程内容
以太网基础
交换技术
S3026 以太网交换机基本原理与配置

## Slide 21: Quidway S3026 交换机基本原理及配置
配置基础与配置模型
Quidway S3026 端口配置
VLAN与VLAN配置
端口聚合
STP 基本原理与配置

## Slide 22: 参考资料
IEEE 802.1q
IEEE 802.1d
IEEE 802.1w

## Slide 23: Quidway S3026
配置端口：Console
固定端口：100BASE-TX: 24
扩展插槽：2
扩展模块：1口100BASE-FX单模模块
1口100BASE-FX多模模块
1口100BASE-TX模块
1口1000BASE-SX单模模块
1口1000BASE-LX多模模块
1口1000BASE-T模块

## Slide 24: 超级终端设置
配置视图
  用户视图
  系统视图
  以太网端口视图
  VLAN视图
  VLAN接口视图
  用户界面视图
  ……

## Slide 25: 用户视图
<Quidway>?
User view commands:
boot Set boot option
cd Change the current path
clock Specify the system clock
cluster Run cluster command
copy Copy the file
debugging Enable system debugging functions
delete Delete the file

## Slide 26: 系统视图
[Quidway]?
[Quidway]super password | 修改特权用户密码
[Quidway]sysname | 交换机命名
[Quidway]interface ethernet 0/1 | 进入接口视图
[Quidway]quit | 退出系统视图
[Quidway]info-center console channel console | 信息输出设置
[Quidway]monitor-port ethernet 0/1 | 配置流量镜像

## Slide 27: 配置接口
[Quidway-Ethernet0/1]?
[Quidway-Ethernet0/1]duplex {half ¦ full ¦ auto} | 配置端口双工工作状态
[Quidway-Ethernet0/1]speed {10 ¦ 100 ¦ auto} | 配置端口工作速率
[Quidway-Ethernet0/1]flow-control | 配置端口流控
[Quidway-Ethernet0/1] mdi {across¦auto¦normal} | 配置端口MDI/MDIX状态
[Quidway-Ethernet0/1] shutdown/undo shutdown | 关闭/重起接口

## Slide 28: VLAN 示意
DA
SA
Type
Data
CRC
DA
SA
Type
Data
CRC
Tag
0x8100
Priority
CFI
VLAN ID
标准以太帧
trunk
VLAN1
VLAN2
Vlan tag 帧

## Slide 29: VLAN基本配置
[Quidway]vlan 3 [Quidway]undo vlan 3 | 创建/删除一个VLAN/进入VLAN配置模式
[Quidway-vlan3]port ethernet 0/1 to ethernet 0/4 | 给VLAN增加/删除以太网接口
[Quidway-Ethernet0/2]port access vlan 3 | 将接口加入到指定VLAN
[Quidway-Ethernet0/2]port link-type {trunk¦access¦hybrid} | 设置接口工作模式
[Quidway-Ethernet0/2]port trunk permit vlan {ID¦All} | 设置允许trunk端口通过指定VLAN的数据帧
[Quidway-Ethernet0/2]port trunk pvid vlan 3 | 设置trunk端口的PVID

## Slide 30: 配置端口聚合
配置端口聚合
  link-aggregation port_num1 to port_num2 {ingress | both}
  [Quidway] link-aggregation ethernet 0/7 to ethernet 0/10 ingress
清除端口聚合
  undo link-aggregation {master_port_num | all}
  [Quidway]undo link-aggregation ethernet 0/7

## Slide 31: 一个有循环的局域网
STP(Spanning Tree Protocol)
选择根交换机
  优先级
  Mac地址
Switch-3
PORT14
PORT20
Switch-2
PORT6
PORT8
Switch-1
PORT4
PORT11

## Slide 32: STP基本配置
开启/关闭生成树功能
  stp {enable | disable}
  [Quidway] stp enable
[Quidway-Ethernet0/3]stp disable
缺省情况下，交换机的生成树功能是关闭的

## Slide 33: 用Quidway S3026简单组网案例
目标：
  PCA和PCC同属于一个VLAN 2且能相互通信。
  PCB和PCD同属于另一个VLAN 3且能相互通信。
  两台S3026用两根100M网线通过Trunk链路互连，并使用端口聚合功能增加链路带宽
trunk
PCA:VLAN2
PCD:VLAN2
PCC:VLAN2
PCB:VLAN3

## Slide 34: 用Quidway S3026简单组网案例
配置VLAN：SwitchA & SwitchB
  [SwitchA]vlan 2
  [SwitchA-vlan2]port ethernet 0/1
  [SwitchA-vlan2]vlan 3
  [SwitchA-vlan3]port ethernet 0/2
配置接口
  [SwitchA-Ethernet0/23]speed 100
  [SwitchA-Ethernet0/23]duplex full
  [SwitchA-Ethernet0/23]port link-type trunk
  [SwitchA-Ethernet0/23]port trunk permit vlan 2 to 3
  [SwitchA-Ethernet0/24]speed 100
  [SwitchA-Ethernet0/24]duplex full
  [SwitchA-Ethernet0/24]port link-type trunk
  [SwitchA-Ethernet0/24]port trunk permit vlan 2 to 3
配置端口聚合
  [SwitchA]link-aggregation ethernet 0/23 to ethernet 0/24 both
设置主机IP地址

## Slide 35: 问题
快速以太网和千兆以太网的标准是什么?
桥协议的标准是什么 ?
VLAN的标准是什么?

## Slide 36: 答案
802.3u & 802.3z
IEEE 802.1d
IEEE 802.1q

## Slide 37: 本章要点
以太网技术
  802.3, 802.2
交换机术
  交换机基本原理
  VLAN
  Trunk
  STP

## Slide 38: Quidway S2403
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
3MDI
10BASE-T PORT 1-12 MDIX
10BASE-T PORT 13-24 MDIX
100BASE-TX
MDIX
100BASE-TX3
MDI
RESET
Quidway S2403正面图
Quidway S2403端口排列图

## Slide 39: 超级终端设置

## Slide 40: S2403 系统配置

## Slide 41: S2403 端口配置

## Slide 42: VLAN 示意
DA
SA
Type
Data
CRC
DA
SA
Type
Data
CRC
Tag
0x8100
Priority
CFI
VLAN ID
标准以太帧
VLAN1
VLAN2
Vlan tag 帧

## Slide 43: VLAN 示意

## Slide 44: Trunk 示意
TRUNK：将多个端口捆绑为一个使用

## Slide 45: 一个有循环的局域网
STP(Spanning Tree Protocol)
选择根交换机
  优先级
  Mac地址
Switch-3
PORT14
PORT20
Switch-2
PORT6
PORT8
Switch-1
PORT4
PORT11

## Slide 46: Quidway S2403其他配置

## Slide 47: 用Quidway S2403简单组网案例
目标：
1、PcB、PcC可以和PcA互通。
2、PcB和PcC不可以互通。
3、两台S2403的用两条交叉网线互连，并捆绑使用两个百兆端口。
Trunk
Port1
Port25
Port27
SwitchA
SwitchB
Port24
Port1
Port27
Port25
PCA
PCB
PCC

## Slide 48
华为3Com技术有限公司
华为3Com公司网址: www.huawei-3com.com
华为3Com技术论坛网址: forum.huawei-3com.com