## Slide 1: HL-005 路由器基础及配置
ISSUE 4.0
Notes: 此为封面页，需列出课程编码、课程名称和课程开发室名称。
要求：每个子课程（6位编码的课程）要求做一个这样的胶片，胶片文件命名为“课程编码 课程名称.ppt”。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中不使用。
封面页按产品分为4个，各产品使用自己的封面，把其他封面直接删除即可。

## Slide 2: 目标
掌握路由器基本原理
能够利用一些常用命令配置路由器
能够升级路由器
通过本章学习
Notes: 此页列出学习本课程需要达到的目标。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有单独的文字说明课程目标，不需要再使用该页胶片。

## Slide 3: 课程内容
路由器基础
路由器配置
命令行简介
升级路由器
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 4: 路由器的概念及基本构成
路由器——一种重要的网络设备
用于网络互连的计算机设备
作为路由器，必须具备：
  两个或两个以上的接口
  协议至少向上实现到网络层
  具有存储、转发、寻径功能
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 5: 路由器的作用
路由器的核心作用是实现网络互连
分组数据转发
  路由（寻径）：路由表建立、刷新、查找
  子网间的速率适配
  隔离网络，防止网络风暴，指定访问规则（防火墙）
  异种网络互连
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 6: 路由器工作流程
IP
ETH
PPP
以太网口
串口
IP
PPP
ETH
串口
以太网口
协议封装
路由选择
协议转换
路由器
路由器
WAN
传送
拆包
LAN1
LAN2
接收
发送
工作过程
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 7: 路由表
路由表内容示例
30.0.0.1
255.255.255.0
200.0.0.0
20.0.0.1
255.255.255.0
100.0.0.0
10.0.0.1
0.0.0.0
0.0.0.0
下一跳地址
掩码
目的地址
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 8: Quidway R1602
同异步串口
同异步串口
以太网口
备份口
配置口
电源插座
电源开关
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 9: 课程内容
路由器基础
路由器配置
命令行简介
升级路由器
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 10: 配置路由器
通过console口配置
通过拨号远程配置
通过telnet方式配置
通过哑终端方式配置
通过FTP方式传送配置文件
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 11: 通过console口配置
建立本地配置环境
配置口(Console)
配置口（console）电缆
R232 串口
Notes: 此页用来描述该章的授课内容，方便老师授课。
这种形式适合于本章下面不再细分节的情况。
内容处将本章要讲解的主要内容列成简练的标题。
此页仅授课时使用，胶片＋注释不引用。

## Slide 12: 步骤一：连接配置电缆
将路由器随机所带的配置电缆取出
RJ45头一端接在路由器的console口上
9针（或25针）RS232接口一端接在计算机的串行口上
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 13: 步骤二：创建超级终端（1）
以WINDOWS98 所带的“超级终端”为例
点击“开始 ”→“程序”→“附件”→“超级终端”
进入“超级终端”目录后，选择“Hypertrm”，即可新建一“超级终端”
Notes: 此页用来描述该章的授课内容，方便老师授课。
这种形式适合于本章下面不再细分节的情况。
内容处将本章要讲解的主要内容列成简练的标题。
此页仅授课时使用，胶片＋注释不引用。

## Slide 14: 步骤二：创建超级终端（2）
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 15: 通过拨号线路远程配置路由器
将路由器和微机分别与modem连接
备份电缆
modem
modem
PSTN/ISDN
Notes: 此页用来描述该章的授课内容，方便老师授课。
这种形式适合于本章下面不再细分节的情况。
内容处将本章要讲解的主要内容列成简练的标题。
此页仅授课时使用，胶片＋注释不引用。

## Slide 16: 通过Telnet配置本地路由器
[Quidway]login telnet
[Quidway]local-user huawei service-type exec-operator password simple quidway
服务器
配置路由器的一台微机
工作站
工作站
10Base-T 网口
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 17: 通过哑终端配置
[Quidway-Serial0]physical-mode async
同/异步串口口
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18: 通过FTP配置
在路由器上启动FTP服务器
在终端上启动FTP客户程序
FTP server
10.110.0.1
FTP client
10.110.0.2
Ethernet
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 19: 课程内容
路由器基础
路由器配置
命令行简介
升级路由器
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 20: 命令行概述
普通用户模式
特权用户模式
全局配置模式
接口配置模式
路由协议配置模式
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 21: 进入路由器配置界面
Press ENTER key to get start when you see ATS0=1.
System now is starting... ATS0=1
[Quidway]
console
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 22: 普通用户模式命令列表
Quidway>?
enable Turn on privileged commands
exit Exit from EXEC
help Description of the interactive help system
language Switch language mode (English, Chinese)
ping Send echo messages
display display running system information
telnet Connect remote computer
tracert Trace route to destination
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 23: 系统视图命令列表
[Quidway]?
configure | Enter configuration mode
Debugging | Debugging functions
Delete | Erase the configuration file in flash or nvram
Reboot | Reboot the router
Display | Show running system information
Save | Write running configuration to flash or nvram
Undo | Disable some parameter switchs
… | 
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 24: 接口视图命令列表
[Quidway]interface serial 0
[Quidway-Serial0]?
Baudrate | Set transmite and receive baudrate
Link-protocol | Set encapsulation type for an interface
Ip | Interface Internet Protocol configure command
Shutdown | Shutdown the selected interface
Physical-mode | Configure sync or async physical layer on serial interface
Undo | Negate a Command or Set its default
Dialer | Dial-On-Demand routing (DDR) command
Quit | Exit from config interface mode
Loopback | Configure internal loopback on an interface
Mtu | Maximum transmission unit
…… | 
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 25: 在线帮助
[Quidway]display ?
aaa-enable Enable AAA(Authentication, Authorization and Accounting)
acl Specify structure of access-list configure information
arp Add a ARP entry
bgp Enable/disable BGP protocol
bridge Bridge Set
……
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 26: 命令行错误信息
[Quidway]display
Incorrect command
[Quidway]display
Incomplete command
[Quidway]display interface serial 0 0
Too many parameters
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 27: 历史命令
[Quidway]display history-command
int s 0
exit
<ctrl><e>或↑ 上一条历史纪录
<ctrl><r>或↓ 下一条历史纪录
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 28: 编辑特性
普通按键 输入字符到当前光标位置
退格键BackSpace 删除光标位置的前一个字符
删除键Delete 删除光标位置字符
左光标键← 光标相左移动一个字符位置
右光标键→ 光标相右移动一个字符位置
上下光标键↑↓ 显示历史命令
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 29: 显示特性
Language | 中英文显示方式切换
暂停显示时键入'Ctrl+c' | 停止显示和命令执行
暂停显示时键入空格键 | 继续显示下一屏信息
暂停显示时键入回车键 | 继续显示下一行信息
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 30: 课程内容
路由器基础
路由器配置
命令行简介
升级路由器
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 31: 口令忘了！怎么办？
进入特权模式的口令忘了？
口令忘了！没法配置路由器了
重起路由器
按下Ctrl+b
输入Bootrom密码
选择清除密码，重起路由器
修改密码
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 32: 升级路由器
通过console口升级
通过FTP升级
通过TFTP升级
更多的功能
更简便的配置
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 33: 通过Console口升级路由器
[Quidway]reboot
WARNING: System will REBOOT! Continue ?[Y/N]y
………..CTR+B
Boot Menu:
1: Download application program with XMODEM
2: Download application program with TFTP
3: Clear application password
4: Clear configuration
5: Exit and reboot
Enter your choice(1-5): 1
console
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 34: 通过Console口升级路由器（续）
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 35: 通过FTP升级路由器
FTP server
10.110.0.1
FTP client
10.110.0.2
Ethernet
启动FTP服务器功能
  [Quidway]ftp-server enable
增加用户名并设置密码
  [Quidway]local-user XXX service-type ftp password {simple | cipher} 123
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 36: 通过TFTP升级路由器
TFTP server
10.110.0.1
TFTP client
10.110.0.2
Ethernet
选择指定的以太口
在配置电脑上运行TFTP服务器程序
指定应用程序所在的路径
运行超级终端
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 37: 通过TFTP升级路由器
重起路由器并按下“N”键
修改参数(IP地址,文件名等等)
按“C”(continue)
路由器重起后按Ctr+B
Boot Menu:
1: Download application program with XMODEM
2: Download application program with TFTP
3: Clear application password
4: Clear configuration
5: Exit and reboot
Enter your choice(1-5): 2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 38: 基本操作命令
系统状态和系统信息查看命令：display
调试命令：debugging、monitor
测试工具：ping、tracert
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 39: 常用display命令
display version
display current-configuration
display interface
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 40: display version
[Quidway]display version
Copyright Notice:
All rights reserved (Apr 10 2003).
Without the owner's prior written consent, no decompiling
or reverse-engineering shall be allowed.
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 1.74 Release 0006
Copyright (c) 1997-2003 HUAWEI TECH CO., LTD.
Quidway R2630E uptime is 0 days 0 hours 3 minutes 10 seconds
System returned to ROM by reboot.
Quidway R2630E with 1 MPC 8240 Processor
Router serial number is 00E0FC067AF8523E
64M bytes SDRAM
8192K bytes Flash Memory
128K bytes NVRAM
Config Register points to NVRAM
Hardware Version is MTR 1.1
CPLD Version is CPLD 3.0
Bootrom Version is 4.33
[AUX ] AUX Hardware Version is 1.0, Driver Version is 1.0
[LAN ] 1FE Hardware Version is 2.0, Driver Version is 2.0
[Slot 1] RTB22SA Hardware Version is 1.1, Driver Version is 1.2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 41: display current-configuration
[Quidway]display current-configuration
Current configuration
hostname huawei-bj
!
interface Ethernet0
ip address 100.10.110.1 255.255.0.0
!
interface Serial0
encapsulation ppp
ip address 11.1.1.2 255.255.255.252
exit
ip route 10.110.0.0 255.255.0.0 11.1.1.1 preference 60
!
end
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 42: display interface:显示接口信息
[Quidway]display interface serial 0
Serial0 is up, line protocol is up
physical layer is synchronous, baudrate is 64000 bps
interface is DCE, clock is DCECLK, cable type is RS232
Internet address is 11.1.1.2 255.255.255.252
Encapsulation is PPP
LCP opened, IPCP opened, IPXCP initial
5 minutes input rate 52.63 bytes/sec, 0.96 packets/sec
5 minutes output rate 60.00 bytes/sec, 1.19 packets/sec
Input queue is 0/75/0 (current/max/drops)
Queueing strategy: FIFO
Output Queue :(size/max/drops) 0/75/0
539 packets input, 24907 bytes, 0 no buffers
670 packets output, 29586 bytes, 0 no buffers
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 43: 调试命令：debugging, info-center
[Quidway]info-center enable
[Quidway]info-center console debugging
[Quidway]info-center monitor debugging
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 44: ping: 测试工具
[Quidway]ping 11.1.1.1
PING 11.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 11.1.1.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=255 time = 31 ms
Reply from 11.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time = 31 ms
Reply from 11.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time = 32 ms
Reply from 11.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time = 31 ms
Reply from 11.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time = 31 ms
--- 11.1.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted
5 packets received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 31/31/32 ms
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 45: tracert: 测试工具
[Quidway]tracert 10.110.201.186
traceroute to 10.110.201.186(10.110.201.186) 30 hops max,40 bytes packet
1 11.1.1.1 29 ms 22 ms 21 ms
2 10.110.201.186 38 ms 24 ms 24 ms
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 46: 问题
如何通过TFTP升级路由器?
如何通过console口配置路由器?
Notes: 此处给出与本章目标紧密相连的主要问题，题目尽量出思考题或讨论题，引导学员思考，引出后面的讨论话题。
学员用书中的题目尽量是实际操作或答案明确的发散性不强的题目。
此页不出现在胶片＋注释中。

## Slide 47: 本章重点
路由器工作原理
通过console口本地和远程配置路由器
系统视图和接口视图的区别
升级路由器
常用的路由器命令和小工具
Notes: 对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行总结
小结可以不仅限于一个章结束时使用，一段相对完整的内容讲授完就可以总结一下。
此页授课和胶片＋注释都要使用。

## Slide 48
华为3Com技术有限公司
华为3Com公司网址: www.huawei-3com.com
华为3Com技术论坛网址: forum.huawei-3com.com