## Slide 1: HL-007 路由协议原理及配置
ISSUE 4.0
Notes: 此为封面页，需列出课程编码、课程名称和课程开发室名称。
要求：每个子课程（6位编码的课程）要求做一个这样的胶片，胶片文件命名为“课程编码 课程名称.ppt”。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中不使用。
封面页按产品分为4个，各产品使用自己的封面，把其他封面直接删除即可。

## Slide 2: 课程目标
描述路由表的作用
配置静态路由
描述距离矢量路由协议原理
配置RIP路由协议
了解OSPF路由协议原理和配置
学习完本课程，您应该能够：
Notes: 此页列出学习本课程需要达到的目标。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有单独的文字说明课程目标，不需要再使用该页胶片。

## Slide 3: 课程内容
路由及路由表
静态路由及配置
动态路由协议概述
距离矢量路由协议概述
路由环路问题
RIP路由协议
OSPF简介
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 4: 什么是路由？
路由是指导IP报文发送的路径信息。
（N,R1,M）
R1
目标网络N
其它网络
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 5: 显示路由表信息
[Quidway]display ip routing-table
Routing Tables:
Destination/Mask proto pref Metric Nexthop Interface
0.0.0.0/0 Static 60 0 120.0.0.2 Serial0
8.0.0.0/8 RIP 100 3 120.0.0.2 Serial0
9.0.0.0/8 OSPF 10 50 20.0.0.2 Ethernet0
9.1.0.0/1 RIP 100 4 120.0.0.2 Serial0
11.0.0.0/8 Static 60 0 120.0.0.2 Serial0
20.0.0.0/8 Direct 0 0 20.0.0.1 Ethernet0
20.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
......
Notes: 此页用来描述该章的授课内容，方便老师授课。
这种形式适合于本章下面不再细分节的情况。
内容处将本章要讲解的主要内容列成简练的标题。
此页仅授课时使用，胶片＋注释不引用。

## Slide 6: 路由的来源（Protocol）
链路层协议发现的路由
  开销小，配置简单，无需人工维护。只能发现本接口所属网段的路由。
手工配置静态路由
  无开销，配置简单，需人工维护，适合简单拓朴结构的网络。
动态路由协议发现的路由
  开销大，配置复杂，无需人工维护，适合复杂拓朴结构的网络。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 7: 路由优先级（Preference）
从优先级最高的协议获取的路由最先被优先选择加入路由表中。
RIP
OSPF
10.0.0.0 R0
10.0.0.0 R1
10.0.0.0
R1
路由表
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 8: 路由的花费（Metric）
路由的花费表示到达这条路由所指的目的地址的代价，通常以下因素会影响到路由的花费值。
  线路延迟、带宽、线路占有率、线路可信度、跳数、最大传输单元
静态路由的花费值为0。不同的动态路由协议会选择以上的一种或几种因素来计算花费值。该花费值只在同一种路由协议内有比较意义。不同的路由协议之间的路由花费值没有可比性，也不存在换算关系。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 9: 课程内容
路由及路由表
静态路由及配置
动态路由协议概述
距离矢量路由协议概述
路由环路问题
RIP路由协议
OSPF简介
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 10: 静态路由配置
注意：只有下一跳所属的的接口是点对点（PPP、HDLC）的接口时，才可以填写interface_name，否则必须填写nexthop-address。
[Quidway]ip route-static ip-address { mask | masklen } { interface-type interfacce-name | nexthop-address } [ preference value ] [ reject | blackhole ]
静态路由的配置命令和命令模式
例如：
ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2
ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
ip route-static 129.1.0.0 16 Serial 2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 11: 静态路由配置示例
129.1.0.0/16
E0
Quidway B
S0
10.0.0.2
Quidway A
10.0.0.1
S0
在路由器 Quidway A上配置：
ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2 或：
ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2 或：
ip route-static 129.1.0.0 16 Serial 0
Notes: 此处给出与本章目标紧密相连的主要问题，题目尽量出思考题或讨论题，引导学员思考，引出后面的讨论话题。
学员用书中的题目尽量是实际操作或答案明确的发散性不强的题目。
此页不出现在胶片＋注释中。

## Slide 12: 缺省路由配置示例
Quidway A
10.0.0.1
S0
10.0.0.2
S0
Quidway B
Network N
Public Network
在路由器 Quidway A上配置：
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
Internet 上 大约99.99%的路由器上都存在一条缺省路由!
缺省路由并不一定都是手工配置的静态路由，有时也可以由动态路由协议产生。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 13: 路由自环
Quidway A
10.0.0.1
S0
10.0.0.2
S0
Quidway B
Network N
Public Network
在路由器 Quidway A上配置：
ip route-static 20.0.0.0 8 10.0.0.2
“路由自环”对网络的危害极大，应尽量避免。
在路由器 Quidway B上配置：
ip route-static 20.0.0.0 8 10.0.0.1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 14: 课程内容
路由及路由表
静态路由及配置
动态路由协议概述
距离矢量路由协议概述
路由环路问题
RIP路由协议
OSPF简介
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 15: 动态路由协议在协议栈中的位置
ＢＧＰ | ＲＩＰ | ＯＳＰＦ
ＴＣＰ | ＵＤＰ | 
ＩＰ |  | Ｒａｗ ＩＰ
链路层 |  | 
物理层 |  | 
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 16: 路由协议的基本原理（一）
动态路由协议是做什么的
  计算路由的．计算本地路由器到网络中其它网段的路由．
如何做到这一点
  每台路由器将自己已知的路由相关信息发给相邻的路由器，由于大家都这样做，最终每台路由器都会收到网络中所有的路由信息．然后运行某种算法，计算出最终的路由来．（实际上需要计算的是该条路由的下一跳和花费）
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 17: 路由协议的基本原理（二）
动态路由协议是做什么的
“天王盖地虎”－“宝塔镇河妖”
  每种路由协议都有自己的语言（相应的路由协议报文），如果两台路由器都实现了某种路由协议并已经启动该协议，则具备了相互通信的基础．
“初次见面，请多关照”
  一台新加入的路由器应该主动把自己介绍给网段内的其它路由器．通过发送广播报文或发送给指定的路由器邻居来做到这一点．
“好久不见，近况如何”
  为了能够观察到某台路由器突然失败（路由器本身故障或连接线路中断）这种异常情况，规定两台路由器之间的协议报文应该周期性地发送．
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18: 自治系统（ＡＳ）
由同一机构管理，使用同一组选路策略的路由器的集合。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 19: ＩＧＰ＆ＥＧＰ
内部路由协议（ＩＧＰ）
ＲＩＰ
自治系统ＡＳ１００
自治系统ＡＳ２００
外部路由协议（ＥＧＰ）
ＢＧＰ
ＯＳＰＦ
ＩＳ－ＩＳ
、、、
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 20: 按寻径算法划分
距离矢量算法
  RIP
  BGP
链路状态算法
  OSPF
  IS-IS
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 21: 路由协议之间的互操作
每种路由协议只能发布和学习自己协议已知的路由
  自己已知的路由是指：在某个接口上运行了该种路由协议，或者在路由表中的本路由协议发现的路由。
如果需要知道其它的路由，需要进行引入（ import-route ）操作
  最经常使用的是引入静态路由和直接路由。有时也需要引入其它路由协议的路由。
  引入路由的含义是指：在本路由器的路由表中查询，如果发现要引入的路由（如static），则作为自己已知的路由发布出去。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 22: 衡量路由协议的一些性能指标
正确性
  能够正确找到最优的路由，且无自环。
快收敛
  当网络的拓朴结构发生变化之后，能够迅速在
  自治系统中作相应的路由改变。
低开销
  协议自身的开销（内存、CPU、网络带宽）最小。
安全性
  协议自身不易受攻击，有安全机制。
普适性
  适应各种拓朴结构和规模的网络。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 23: 现有路由协议的性能比较
综合性能
有路由环路问题
无路由环路问题
RIP1
RIP2
BGP
OSPF
IS-IS
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 24: 课程内容
路由及路由表
静态路由及配置
动态路由协议概述
距离矢量路由协议概述
路由环路问题
RIP路由协议
OSPF简介
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 25: 距离矢量算法
Routing Table
Routing Table
Routing Table
Routing Table
------
------
------
------
------
------
------
------
路由信息
其它信息
A
B
C
D
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 26: 距离矢量协议路由发现
Routing Table | 
目标网络 | 下一跳
N1 | R3
N2 | R4
N3 | R5
Routing Table | 
目标网络 | 下一跳
N4 | R6
Routing Table | 
目标网络 | 下一跳
N1 | R3
N2 | R4
N3 | R5
N4 | R2
路由交换
Routing Table | 
目标网络 | 下一跳
N1 | R1
N2 | R1
N3 | R1
N4 | R6
R1
R2
R1
R2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 27: 距离矢量协议拓朴变化
拓朴变化引起路由表的更新
更新路由表
向路由器A传送更新的路由表
更新路由表
A
B
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 28: 课程内容
路由及路由表
静态路由及配置
动态路由协议概述
距离矢量路由协议概述
路由环路问题
RIP路由协议
OSPF简介
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 29: 路由环路
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.1.0.0 | E0 | 0
11.2.0.0 | S0 | 0
11.3.0.0 | S0 | 1
11.4.0.0. | S0 | 4
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.3.0.0 | s0 | 0
11.4.0.0 | s0 | 2
11.2.0.0 | s0 | 1
11.1.0.0 | s0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.2.0.0 | S0 | 0
11.3.0.0 | s1 | 0
11.4.0.0 | s0 | 3
11.1.0.0 | s0 | 1
E0
S0
S0
S1
S0
E0
11.1.0.0
11.2.0.0
11.3.0.0
11.4.0.0
A
B
C
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 30: 定义一个最大值
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.1.0.0 | E0 | 0
11.2.0.0 | S0 | 0
11.3.0.0 | S0 | 1
11.4.0.0. | S0 | 16
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.3.0.0 | s0 | 0
11.4.0.0 | s0 | 16
11.2.0.0 | s0 | 1
11.1.0.0 | s0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.2.0.0 | S0 | 0
11.3.0.0 | s1 | 0
11.4.0.0 | s0 | 16
11.1.0.0 | s0 | 1
E0
S0
S0
S1
S0
E0
11.1.0.0
11.2.0.0
11.3.0.0
11.4.0.0
如果“花费”为16，则认为该路由不可达。
A
B
C
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 31: 方案一：水平分割
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.1.0.0 | E0 | 0
11.2.0.0 | S0 | 0
11.3.0.0 | S0 | 1
11.4.0.0. | S0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.3.0.0 | s0 | 0
11.4.0.0 | s0 | 0
11.2.0.0 | s0 | 1
11.1.0.0 | s0 | 2
Routing Table |  | 
目标网络 | 接口 | 花费
11.2.0.0 | S0 | 0
11.3.0.0 | s1 | 0
11.4.0.0 | s0 | 1
11.1.0.0 | s0 | 1
E0
S0
S0
S1
S0
E0
11.1.0.0
11.2.0.0
11.3.0.0
11.4.0.0
Not sent to B
Not sent to A
Not sent to C
Not sent to B
Not sent to A
A
B
C
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 32: 方案二：路由中毒和抑制时间
E0
S0
S0
S1
S0
E0
11.1.0.0
11.2.0.0
11.3.0.0
11.4.0.0
到达11.4.0.0的网络断了
抑制时间后更新
抑制时间后更新
A
B
C
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 33: 方案三：触发更新
E0
S0
S0
S1
S0
E0
11.1.0.0
11.2.0.0
11.3.0.0
11.4.0.0
到达11.4.0.0的网络断了
到达11.4.0.0的网络断了
到达11.4.0.0的网络断了
A
B
C
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 34: 在多路径情况下的解决方案
11.4.0.0



Routing Table |  | 
11.4.0.0 | E0 | Infinity
设定抑制时间
发送触发更新信息
A
B
C
E
D
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 35: 课程内容
路由及路由表
静态路由及配置
动态路由协议概述
距离矢量路由协议概述
路由环路问题
RIP路由协议
OSPF简介
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 36: RIP协议概述 （一）
RIP是Routing Information Protocol（路由信息协议）的简称。
RIP路由协议是距离矢量路由协议的一个具体实现。
RIP协议适用于中小型网络，有RIP-1和RIP-2。
RIP-2使用组播（224.0.0.9）发送，支持验证和VLSM。
RIP支持：水平分割、路由中毒和触发更新。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 37: RIP协议概述(二)
TCP | UDP
IP | 
PPP | Ether
RIP
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 38: RIP路由表的初始化
初始化路由表
－－－－
－－－－
－－－－
NET1
NET2
初始化路由表
－－－－
－－－－
－－－－
Request
Response
R1
R2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 39: RIP路由表的更新
Routing Table | 
目标网络 | 下一跳
N1 | C
N2 | D
N3 | E
Routing Table | 
目标网络 | 下一跳
N4 | F
Routing Table | 
目标网络 | 下一跳
N1 | C
N2 | D
N3 | E
N4 | B
路由更新
Routing Table | 
目标网络 | 下一跳
N1 | A
N2 | A
N3 | A
N4 | F
Response
Response
A
B
A
B
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 40: RIP协议配置命令
启动RIP协议，进入RIP协议配置视图
  [Quidway] rip
在指定的网络上使能RIP
  [Quidway-rip] network { network-number | all }
配置报文的定点传送（不支持广播时）
  [Quidway-rip] peer IP-address
指定接口版本（接口模式下）
  rip version 1
  rip version 2 [broadcast|multicast]
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 41: RIP协议配置命令(续)
指定接口的工作状态（接口模式下）
  rip work
  rip input
  rip output
配置RIP-2路由聚合
  summary
配置RIP-2报文的认证（接口模式下）
  rip authentication-mode simple password
  rip authentication-mode md5 key-string string
  rip authentication-mode md5 type [nonstandard-compatible | usual]
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 42: RIP协议配置举例
E0: 11.1.1.1/24
S0: 1.1.1.1/24
S0: 1.1.1.2/24
S1: 2.1.1.2/24
S0: 2.1.1.1/24
E0: 13.1.1.1/24
E0: 12.1.1.1/24
PPP
FR
RTA
RTC
RTB
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 43: RIP协议配置举例---配置命令（一）
RTA:
[RTA] rip
[RTA-rip] network all
[RTA-Ethernet0] ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
[RTA-Ethernet0] rip version 2 broadcast
[RTA-Serial0] link-protocol ppp
[RTA-Serial0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RTA-Serial0] rip version 2 broadcast
[RTA-Serial0] rip authentication-mode md5 key-string quidway
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 44: RIP协议配置举例---配置命令（二）
RTB:
[RTB] rip
[RTB-rip] network all
[RTB-rip] peer 2.1.1.1
[RTB-Ethernet0] ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
[RTB-Ethernet0] rip version 2 broadcast
[RTB-Serial0] link-protocol ppp
[RTB-Serial0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[RTB-Serial0] rip version 2 broadcast
[RTB-Serial0] rip authentication-mode md5 key-string quidway
[RTB-Serial1] link-protocol fr
[RTB-Serial1] ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
[RTB-Serial1] rip version 2 broadcast
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 45: RIP协议配置举例---配置命令（三）
RTC:
[RTC] fr switching
[RTC] rip
[RTC-rip] network all
[RTC-rip] peer 2.1.1.2
[RTC-Ethernet0] ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
[RTC-Ethernet0] rip version 2 broadcast
[RTC-Serial0] link-protocol fr
[RTC-Serial0] fr interface-type DCE
[RTC-Serial0] fr dlci 20
[RTC-Serial0] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[RTC-Serial0] rip version 2 broadcast
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 46: 显示RIP协议配置信息
[Quidway] display rip
RIP is turning on
checkzero is on default-metric : 16
no peer
network : 20.0.0.0
120.0.0.0
auto-summary is on preference : 100
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 47: RIP协议的debug信息
显示rip的调试信息
第一步：设置debug信息输出到console口
[Quidway] info-center console debugging
第二步：打开rip的调试开关
[Quidway] debugging rip packet
实际显示的Rip信息
RIP : receive Response from 120.0.0.2
packet : vers 1,cmd Response,length 24
dest 110.0.0.0, Metric 1
RIP : send 20.0.0.1 to 255.255.255.255
packet : vers 1,cmd Response,length 44
dest 110.0.0.0, Metric 2
dest 120.0.0.0, Metric 1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 48: 课程内容
路由及路由表
静态路由及配置
动态路由协议概述
距离矢量路由协议概述
路由环路问题
RIP路由协议
OSPF简介
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 49: OSPF协议概述
可适应大规模网络
路由变化收敛速度快
无路由自环
支持变长子网掩码VLSM
支持等值路由
支持区域划分
提供路由分级管理
支持验证
支持以组播地址发送协议报文
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 50: OSPF协议的一些基本概念
Router ID
  一个32bit的无符号整数，是一台路由器的唯一标识，在整个自治系统内唯一。
协议号
  OSPF的协议号是89。
IP Header （Protocol # 89） | OSPF Packet
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 51: OSPF通过链路状态描述网络的拓朴结构
Ethernet
X.25
Frame Relay
PPP
RTA
RTB
RTD
RTC
RTE
RTF
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 52: OSPF协议计算路由过程
LSDB
LSA 的 RTA
LSA 的 RTB
LSA 的RTC
LSA 的RTD
（二）每台路由器的链
路状态数据库
(一）网络的拓朴结构
C
A
B
D
1
2
3
C
A
B
D
1
2
3
C
A
B
D
1
2
3
C
A
B
D
1
2
3
（四）每台路由器分别以自己为根节点计算最小生成树
（三）由链路状态数据库得
到的带权有向图
C
A
B
D
1
2
3
5
RTC
RTD
3
2
1
5
RTB
RTA
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 53: OSPF的五种协议报文
HELLO报文
  用来发现及维持邻居关系，选举DR、BDR。
DD报文
  用来描述本地LSDB的情况。
LSR报文
  向对端请求本端没有或对端更新的LSA。
LSU报文
  向对端路由器发送所需的LSA。
LSAck报文
  收到LSU之后，进行确认。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 54: OSPF划分区域
Area2
Area1
Area0
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 55: 骨干区域与虚连接
Area 19
Area 12
Area 0
RTB
RTA
Virtual Link
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 56: OSPF协议的基本配置
配置路由器的Router ID
  [Quidway] router id A.B.C.D
启动OSPF协议
  [Quidway] ospf enable
配置OSPF区域
  [Quidway-Serial0] ospf enable area area_id
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 57: 本章总结
路由和路由表
静态路由的配置
动态路由协议的概述
距离矢量路由协议的概述
路由环路的产生和解决措施
RIP路由协议的原理、配置和调试
OSPF路由协议简介
Notes: 对于比较大的章，内容比较多，最好能在一章讲解完后对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行概要总结。
本页在胶片＋注释中同样要使用。

## Slide 58
华为3Com技术有限公司
华为3Com公司网址: www.huawei-3com.com
华为3Com技术论坛网址: forum.huawei-3com.com