## Slide 1: HL-008 访问控制列表和地址转换
ISSUE 4.0
Notes: 此为封面页，需列出课程编码、课程名称和课程开发室名称。
要求：每个子课程（6位编码的课程）要求做一个这样的胶片，胶片文件命名为“课程编码 课程名称.ppt”。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中不使用。
封面页按产品分为4个，各产品使用自己的封面，把其他封面直接删除即可。

## Slide 2: 学习目标
理解访问控制列表的基本原理
掌握标准和扩展访问控制列表的配置方法
掌握地址转换的基本原理和配置方法
学习完本课程，您应该能够：
Notes: 此页列出学习本课程需要达到的目标。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有单独的文字说明课程目标，不需要再使用该页胶片。

## Slide 3: 课程内容
访问控制列表
地址转换
访问控制列表与地址转换实例
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 4: IP包过滤技术介绍
对路由器需要转发的数据包，先获取包头信息，然后和设定的规则进行比较，根据比较的结果对数据包进行转发或者丢弃。而实现包过滤的核心技术是访问控制列表。
Internet
公司总部
内部网络
未授权用户
办事处
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 5: 访问控制列表的作用
访问控制列表可以用于防火墙；
访问控制列表可以用于Qos（Quality of Service），对数据流量进行控制；
在DCC中，访问控制列表还可用来规定触发拨号的条件；
访问控制列表还可以用于地址转换；
在配置路由策略时，可以利用访问控制列表来作路由信息的过滤。

## Slide 6: 访问控制列表是什么？
一个IP数据包如下图所示（图中IP所承载的上层协议为TCP/UDP）：
IP报头
TCP/UDP报头
数据
协议号
源地址
目的地址
源端口
目的端口
对于TCP/UDP来说，这5个元素组成了一个TCP/UDP相关，访问控制列表就是利用这些元素定义的规则

## Slide 7: 如何标识访问控制列表？
利用数字标识访问控制列表
利用数字范围标识访问控制列表的种类
列表的种类
数字标识的范围
IP standard list
1－99
IP extended list
100－199

## Slide 8: 标准访问控制列表
标准访问控制列表只使用源地址描述数据，表明是允许还是拒绝。
从202.110.10.0/24来的数据包可以通过！
从192.110.10.0/24来的数据包不能通过！
路由器

## Slide 9: 标准访问控制列表的配置
配置标准访问列表的命令格式如下：
  acl acl-number [ match-order auto | config ]
  rule { normal | special }{ permit | deny } [source source-addr source-wildcard | any ]
怎样利用 IP 地址 和
反掩码wildcard-mask 来表示
一个网段?

## Slide 10: 如何使用反掩码
反掩码和子网掩码相似，但写法不同：
  0表示需要比较
  1表示忽略比较
反掩码和IP地址结合使用，可以描述一个地址范围。
0 | 0 | 0 | 255 | 只比较前24位
0 | 0 | 3 | 255 | 只比较前22位
0 | 255 | 255 | 255 | 只比较前8位

## Slide 11: 扩展访问控制列表
扩展访问控制列表使用除源地址外更多的信息描述数据包，表明是允许还是拒绝。
从202.110.10.0/24来的,到179.100.17.10的，
使用TCP协议，
利用HTTP访问的
数据包可以通过！
路由器

## Slide 12: 扩展访问控制列表的配置命令
配置TCP/UDP协议的扩展访问列表：
  rule { normal | special }{ permit | deny } { tcp | udp } [source source-addr source-wildcard | any ] [source-port operator port1 [ port2 ] ] [ destination dest-addr dest- wildcard | any ] [destination-port operator port1 [ port2 ] ] [logging]
配置ICMP协议的扩展访问列表：
  rule { normal | special }{ permit | deny } icmp [source source-addr source-wildcard | any ] [ destination dest-addr dest- wildcard | any ] [icmp-type icmp-type icmp-code] [logging]
配置其它协议的扩展访问列表：
  rule { normal | special }{ permit | deny } { ip | ospf | igmp | gre } [source source-addr source-wildcard | any ] [ destination dest-addr dest- wildcard | any ] [logging]

## Slide 13: 扩展访问控制列表操作符的含义
操作符及语法 | 意义
equal portnumber | 等于端口号 portnumber
greater-than portnumber | 大于端口号portnumber
less-than portnumber | 小于端口号portnumber
not-equal portnumber | 不等于端口号portnumber
range portnumber1 portnumber2 | 介于端口号portnumber1 和portnumber2之间

## Slide 14: 扩展访问控制列表举例
10.1.0.0/16
ICMP主机重定向报文
rule deny icmp source 10.1.0.0 0.0.255.255 destination any icmp-type host-redirect
rule deny tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port equal www logging
129.9.0.0/16
TCP报文
202.38.160.0/24
WWW 端口
问题: 下面这条访问控制列表表示什么意思?
rule deny udp source 129.9.8.0 0.0.0.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255
destination-port greater-than 128

## Slide 15: 如何使用访问控制列表
防火墙配置常见步骤：
  启用防火墙
  定义访问控制列表
  将访问控制列表应用到接口上
Internet
公司总部网络
启用防火墙
将访问控制列表应用到接口上

## Slide 16: 防火墙的属性配置命令
打开或者关闭防火墙
  firewall { enable | disable }
设置防火墙的缺省过滤模式
  firewall default { permit|deny }
显示防火墙的状态信息
  display firewall

## Slide 17: 在接口上应用访问控制列表
将访问控制列表应用到接口上
指明在接口上是OUT还是IN方向
在接口视图下配置：
firewall packet-filter acl-number [inbound | outbound]
Ethernet0
访问控制列表101
作用在Ethernet0接口
在out方向有效
Serial0
访问控制列表3
作用在Serial0接口上
在in方向上有效

## Slide 18: 基于时间段的包过滤
“特殊时间段内应用特殊的规则”
Internet
上班时间
（上午8：00 － 下午5：00）
只能访问特定的站点；其余
时间可以访问其他站点

## Slide 19: 时间段的配置命令
time range 命令
  timerange { enable | disable }
settr 命令
  settr begin-time end-time [ begin-time end-time ...... ]
  undo settr
显示 isintr 命令
  display isintr
显示 timerange 命令
  display timerange

## Slide 20: 日志功能的配置命令
日志功能是允许在特定的主机上记录下来防火墙的操作
开启日志系统
info-center enable
配置日志主机地址等相关属性
info-center loghost loghost-number ip-address port …
显示日志配置信息。
display debugging
在华为Quidway路由器上提供了非常丰富的日志功能，
详细内容请参考配置手册

## Slide 21: 访问控制列表的组合
一条访问列表可以由多条规则组成,对于这些规则，有两种匹配顺序：auto和config。
规则冲突时，若匹配顺序为auto（深度优先），描述的地址范围越小的规则，将会优先考虑。
  深度的判断要依靠通配比较位和IP地址结合比较
    rule deny 202.38.0.0 0.0.255.255
    rule permit 202.38.160.0 0.0.0.255
    两条规则结合则表示禁止一个大网段 （202.38.0.0）上的主机但允许其中的一小部分主 机（202.38.160.0）的访问。
规则冲突时，若匹配顺序为config，先配置的规则会被优先考虑。

## Slide 22: 课程内容
访问控制列表
地址转换
访问控制列表与地址转换实例
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 23: 地址转换的提出背景
地址转换是在IP地址日益短缺的情况下提出的。
一个局域网内部有很多台主机，可是不能保证每台主机都拥有合法的IP地址，为了到达所有的内部主机都可以连接Internet网络的目的，可以使用地址转换。
地址转换技术可以有效的隐藏内部局域网中的主机，因此同时是一种有效的网络安全保护技术。
地址转换可以按照用户的需要，在内部局域网内部提供给外部FTP、WWW、Telnet服务。

## Slide 24: 私有地址和公有地址
Internet
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.1
LAN1
LAN2
LAN3
私有地址范围：
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

## Slide 25: 地址转换的原理
Internet
局域网
PC2
PC1
IP:192.168.0.1
Port:3000
IP 报文
IP:202.0.0.1
Port:4000
IP:192.168.0.2
Port:3010
IP:202.0.0.1
Port:4001
地址转换

## Slide 26: 利用ACL控制地址转换
可以使用访问控制列表来决定那些主机可以访问Internet，那些不能。
Internet
局域网
PC2
PC1
设置访问控制列表控制pc1可以通过地址转换访问Internet,而pc2则不行。

## Slide 27: 地址转换的配置任务列表
定义一个访问控制列表，规定什么样的主机可以访问Internet。
采用EASY IP或地址池方式提供公有地址。
根据选择的方式（地址池方式还是Easy IP方式），在连接Internet接口上允许地址转换。
根据局域网的需要，定义合适的内部服务器。

## Slide 28: Easy IP 配置
Easy IP：在地址转换的过程中直接使用接口的IP地址作为转换后的源地址。在接口视图下直接配置：
nat outbound acl-number interface
Internet
局域网
PC2
PC1
PC1 和 PC2 可以直接使用 S0接口的IP 地址作为地址转换后的公用IP地址
S0:202.0.0.1

## Slide 29: 使用地址池进行地址转换
地址池用来动态、透明的为内部网络的用户分配地址。它是一些连续的IP地址集合，利用不超过32字节的字符串标识。
地址池可以支持更多的局域网用户同时上Internet。
Internet
局域网
PC2
PC1
202.38.160.1
202.38.160.2
202.38.160.3
202.38.160.4
地址池

## Slide 30: 使用地址池进行地址转换配置
使用地址池进行地址转换配置
定义地址池
nat address-group start-addr end-addr pool-name
在接口上使用地址池进行地址转换
nat outbound acl-number pool-name

## Slide 31: 内部服务器的应用
Internet
内部服务器
外部用户
E0
Serial 0
内部地址:10.0.1.1
内部端口:80
外部地址:202.38.160.1
外部端口:80
IP:202.39.2.3
配置地址转换:
IP地址:
10.0.1.1←→202.38.160.1
端口:
80←→80
允许外部用户访问
内部服务器

## Slide 32: 内部服务器配置
内部服务器配置命令格式
nat server global global-addr { global-port | any | domain | ftp | pop2 | pop3 | smtp | telnet | www } inside inside-addr { inside-port | any | domain | ftp | pop2 | pop3 | smtp | telnet | www } { protocol-number | ip | icmp | tcp | udp }
此例的配置
nat server global 202.38.160.1 80 inside 10.0.1.1 80 tcp

## Slide 33: NAT的监控与维护
显示地址转换配置
  display nat
设置地址转换连接有效时间
  nat aging-time {tcp | udp | icmp} seconds
  nat aging-time default
清除地址转换连接
  nat reset

## Slide 34: 地址转换的缺点
地址转换对于报文内容中含有有用的地址信息的情况很难处理。
地址转换不能处理IP报头加密的情况。
地址转换由于隐藏了内部主机地址，有时候会使网络调试变得复杂。

## Slide 35: 课程内容
访问控制列表
地址转换
访问控制列表与地址转换实例
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 36: 典型访问列表和地址转换综合应用配置实例
Internet
FTP 服务器
129.38.1.1
Telnet 服务器
129.38.1.2
WWW 服务器
129.38.1.3
公司内部局域网
129.38.1.5
129.38.1.4
202.38.160.1
特定的外部用户

## Slide 37: 配置步骤
按照实际情况具有以下几个步骤：
  允许防火墙
  定义扩展的访问控制列表
  在接口上应用访问控制列表
  在接口上利用访问控制列表定义地址转换
  配置内部服务器的地址映射关系

## Slide 38: 配置命令
[Quidway]firewall enable
[Quidway]firewall default permit
[Quidway]acl 101
[Quidway-acl-101]rule deny ip source any destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.1 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.2 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.3 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.4 0 destination any
[Quidway-acl-101]acl 102
[Quidway-acl-102]rule deny ip source any destination any
[Quidway-acl-102]rule permit tcp source 202.39.2.3 0 destination 202.38.160.1 0

## Slide 39: 配置命令(续)
[Quidway-acl-102]rule permit tcp source any destination 202.38.160.1 0 destination-port greater-than 1024
[Quidway-Ethernet0]firewall packet-filter 101 inbound
[Quidway-Serial0]firewall packet-filter 102 inbound
[Quidway-Serial0]nat outbound 101 interface
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.1 inside 129.38.1.1 ftp tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.1 inside 129.38.1.2 telnet tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.1 inside 129.38.1.3 www tcp

## Slide 40: 本章总结
包过滤技术的基本规则和原理
标准和扩展访问控制列表的配置方法
访问控制列表用于防火墙
地址转换的基本概念和规则
地址转换的配置方法
Notes: 对于比较大的章，内容比较多，最好能在一章讲解完后对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行概要总结。
本页在胶片＋注释中同样要使用。

## Slide 41
华为3Com技术有限公司
华为3Com公司网址: www.huawei-3com.com
华为3Com技术论坛网址: forum.huawei-3com.com