## Slide 1: HL-009 DCC、ISDN原理及配置
ISSUE 4.0
Notes: 此为封面页，需列出课程编码、课程名称和课程开发室名称。
要求：每个子课程（6位编码的课程）要求做一个这样的胶片，胶片文件命名为“课程编码 课程名称.ppt”。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中不使用。
封面页按产品分为4个，各产品使用自己的封面，把其他封面直接删除即可。

## Slide 2: 学习目标
理解DCC的基本功能及概念
掌握DCC的基本配置方法
理解ISDN技术的一些基本概念
掌握ISDN接口和协议的配置方法
学习完本课程，您应该能够：
Notes: 此页列出学习本课程需要达到的目标。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有单独的文字说明课程目标，不需要再使用该页胶片。

## Slide 3: DCC简介
DCC适用于PSTN和ISDN
DCC不是协议，也没有相应的国际标准
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
对于只授课用的胶片，文字字体可以调整，但必须统一：
一级文字为24号，二级文字为20号，三级文字为18号，四级文字为16号。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 4: DCC的相关名词
物理接口
Dialer接口
拨号接口
拨号串
Dialer-rule
轮循DCC
共享DCC
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 5: DCC在系统中的位置
DCC模块
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 6: DCC 支持的网络拓朴
PSTN
PSTN
PSTN
点到点
点到多点
多点到多点
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 7: DCC的功能
承载IP、IPX网络层协议
设定数据包触发拨号的条件
支持端口的优先级配置
提供自动拨号功能
提供流量控制
支持回呼功能
端口的缓冲队列的设定
对接入请求进行识别
对空闲链路的时间设定
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 8: 金融系统中常用DCC作备份线路
Quidway
Router
Quidway
Router
Quidway
Router
主链路
银行骨干网络
DCC 备份链路
业务前置机群
ATM 前置机
营业终端
ATM
地市行
某营业网点
PSTN/ISDN

## Slide 9: POS终端利用DCC远程接入
PSTN/ISDN
Quidway
Router
Quidway
Router
UNIX 前置机
POS 终端
同异步串口
银行主机侧网络
商场侧

## Slide 10: DCC配置准备流程
网络中
哪些路
由器使
用DCC？
哪些路由器发出呼叫，哪些路由器接收呼叫？
使用何种网络？ (PSTN
或者 ISDN)
选择相应的接口
Async?
Serial?
ISDN?
链路层封装?
(PPP,X.25,FR)
网络层协议?
(IP or IPX)
从两种配置DCC的方法中
进行选择：
轮循DCC
或者
共享DCC

## Slide 11: 轮循DCC配置
配置Dialer-rule
配置DCC接口发出或接受呼叫（包括Dialer口的配置）
配置DCC相关参数
配置
Dialer
rule
配置
DCC
接口
配置
DCC
相关参数

## Slide 12: Dialer口介绍
Dialer Interface 1
Serial1
Serial2
Serial3
Dialer Interface 2
Serial4
Serial5
Serial6

## Slide 13: 配置Dialer-rule
Dialer-rule: 触发拨号连接的条件.
配置 Dialer-rule:
  dialer-rule dialer-group protocol-name { permit | deny }
配置相应的拨号接口使用哪个Dialer-rule
  dialer-group group-number
PSTN
S0
Dialer-rule
Dialer-group

## Slide 14: 配置接口发出呼叫
在接口上使能DCC:
  dialer enable-circular
对于点到点的拨号连接，可以使用dialer number或者dialer route命令来定义拨号串:
  dialer number dial-number [ :isdnsubaddress ]
  dialer route protocol next-hop-address [ user hostname ] [ broadcast ] [dial-number [ :isdnsubaddress ] ] [ autodial ] [ logic-channel logic-channel-number ]
对于点到多点的拨号连接，只能 使用dialer route

## Slide 15: 从多点接收呼叫
在系统视图下配置用户列表:
  local-user user [ password { simple | cipher } password ]
在接口上使能DCC:
  dialer enable-circular
封装PPP协议以及选择验证方式:
  link-protocol ppp
  ppp authentication-mode { chap | pap }
设置远端用户名与协议地址对应关系:
  dialer route protocol next-hop-address user hostname

## Slide 16: 从多点发出和接受呼叫
在系统视图下配置用户列表:
  local-user user [ password { simple | cipher } password ]
在接口上使能DCC :
  dialer enable-circular
如果需要进行验证，请选择验证方式以及配置相应的验证参数。
配置远端接口协议地址与用户名及拨号串对应关系:
  dialer route protocol next-hop-address user hostname dial-number[: isdnsubaddress]

## Slide 17: 轮循DCC配置举例
模拟银行备份系统:
PSTN
Router A
Router B
主链路
DCC 备份线路
6688001
6688002
Modem
Modem
S1
S1
S0
S0
E0:10.0.0.1
E0:20.0.0.1
10.0.0.2
20.0.0.2
营业网点
地市行
发起呼叫
安全验证，Callback

## Slide 18: 共享DCC简介
共享DCC是为了满足对不同用户定义不同的呼叫服务的需求而提出的。
共享DCC将物理端口的配置和呼叫的逻辑配置分离开。
Destination 1
Destination 2
Destination 3
S0
Dialer Interface 1
Dialer Interface 2
Dialer Interface 3

## Slide 19: 共享DCC各元素之间的关系
Serial1
Serial4
Serial2 Serial3
Dialer
Interface 1
Dialer
Interface 2
Dialer
Interface 3
Dialer bundle1
Dialer bundle2
Dialer bundle3

## Slide 20: 共享DCC的配置
配置dialer-rule
配置一个dialer interface
为dialer interface配置相应的DCC特性参数
配置相应的物理接口
配置
dialer-rule
配置相应的
DCC 特性参数
配置
物理接口
配置
dialer interface

## Slide 21: 配置dialer interface
创建一个dialer interface
  interface dialer number
设置PPP封装以及选择验证方式
  link-protocol ppp
  CHAP or PAP
使能共享DCC以及设置拨号串
  dialer user username
  dialer number dial-number
设置相应的dialer bundle号
  dialer bundle number
设置dialer interface 属于一个 dialer bundle
  Dialer circular group number

## Slide 22: 配置DCC特性参数
设置链路空闲时间
  dialer timer idle seconds
设置忙端口的链路空闲时间
  dialer timer compete seconds
设置链路断开后重新拨号的时间
  dialer timer enable seconds
设置端口数据发送的最大等待时间
  dialer timer wait-carrier seconds

## Slide 23: 配置物理接口
进入物理接口配置模式
  interface interface-type interface-number
封装PPP
  link-protocol ppp
设置PPP 验证
  ppp authentication-mode chap | pap
指定接口属于哪个dialer bundle
  dialer circular-group number

## Slide 24: 共享DCC对MP的支持
dialer口配置流控
  dialer threshold traffic-percentage [ in-out | in | out ] (配置流控阈值)
物理接口上配置MP
  ppp mp
系统视图下配置流量检测周期
  flow-interval minutes

## Slide 25: 共享DCC配置举例
配置举例：一个串口既可访问Internet又可用来与远端路由器拨号互连。配置举例。
Ethernet
PCA
PCB
Router A
PSTN
Internet
Modem
Modem
Router B
NAS接入服务器
8810052
8810048
163
Router C
可以用另外一个路由器C来模拟Internet接入服务

## Slide 26: DCC监控和维护
显示DCC端口信息
  display dialer interface [interface-type interface-number ]
显示DCC的调试信息
  debugging dialer event （显示DCC呼叫建立信息）
  debugging dialer packet （显示DCC数据包发送信息）

## Slide 27: DCC配置注意事项
必须配置dialer-group
同/异步串口应用DCC时的配置
网络层地址的配置
共享DCC配置方式下，接收入呼叫时PPP的配置
轮循DCC配置方式下，接收入呼叫时PPP的配置

## Slide 28: ISDN技术概述
ISDN是70年代发展起来的全数字服务
ISDN提供端到端的数字连接
ITU-T的ISDN协议模型
ISDN的用户-网络接口规范

## Slide 29: ISDN的特性
Service-Server
ISDN
SOHO 用户
NAS (Network Access Server)
接入服务器
高可用带宽（128K）
按需拨号
快速联接
高性价比
安全特性 (PAP、CHAP、 RADIUS)

## Slide 30: ISDN 接口
基本速率接口 (BRI)
  单一物理连接
  两条逻辑连接
  客户端适用
基群速率接口 (PRI)
  单一物理连接
  30条逻辑连接
  中心节点适用
2B
D
64K*2
16K
30B
D
64K
64K*30
144kbps
2Mbps

## Slide 31: ITU-T的ISDN协议模型
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
U
M
C
物理媒体
控制
用户
管理

## Slide 32: ISDN的用户-网络接口规范
NT1
TE2
TA
TE1
NT2
U
T
S
S
R
2
1
3
4
5

## Slide 33: ISDN终端设备的功能
网络终端(NT)
  一类网络终端（NT1）
  智能网络终端（NT2）
ISDN用户终端
  ISDN适配卡
  ISDN适配器
  ISDN数字电话
  ISDN可视电话
NT1
TA128适配器
ISDN适配卡
ISDN 数字话机

## Slide 34: 配置ISDN BRI接口
配置在ISDN BRI接口上运行IP网络协议
配置在ISDN BRI接口上运行IPX网络协议
配置通过ISDN BRI接口访问Internet

## Slide 35: ISDN BRI接口上运行IP协议
配置ISDN协议工作参数
配置 ISDN BRI接口的IP地址
配置呼出到目的地的Dialer Route
配置封装链路层协议PPP及其验证
配置激活呼叫的Dialer Group和Dialer Rule
配置DCC工作参数
配置相关的IP路由

## Slide 36: 配置举例(IP)

## Slide 37: 配置ISDN协议参数
设置数字入呼叫时需检查的被叫号码或子地址
配置ISDN DoV
  配置接口发起连接的呼叫方式
  配置接口对呼叫的处理方式

## Slide 38: ISDN协议监控和维护
显示当前激活的呼叫信息
显示ISDN接口当前的状态
显示ISDN定时器的值
ISDN的调试信息

## Slide 39: ISDN拨号上网举例
Internet
ISDN
Router A
NAS
163/169

## Slide 40: 本章总结
了解DCC的用途及功能
掌握DCC的基本配置
了解ISDN技术
掌握ISDN的基本配置
Notes: 对于比较大的章，内容比较多，最好能在一章讲解完后对本章的课程内容、要达到的能力和注意事项等进行概要总结。
本页在胶片＋注释中同样要使用。

## Slide 41: 附录：DCC拨号建立连接的过程示意
DCC模块

## Slide 42: 附录：回呼（Callback）
回呼（Callback）
  增加安全性
  改变话费承担方
Callback分类
  ISDN主叫识别回呼
  基于PPP的回呼
Callback的步骤
  呼叫端发起呼叫
  接收端接收呼叫，并确定是否回呼
  接收端回呼发起呼叫端

## Slide 43: 附录：ISDN主叫识别回呼的配置
进入指定拨号接口的配置模式（系统视图下使用）
  interface interface-type interface-number
对于与remote-number相匹配的呼入进行回呼或接入（拨号接口视图下使用）
  dialer call-in remote-number callback
设置回呼前的延迟时间（拨号接口视图下使用）
  dialer timer enable seconds

## Slide 44: 附录：PPP回呼的配置
设置本端为回呼 Server/Client端
  ppp callback { client | server }
配置根据对端的用户名查找匹配的 dialer route进行回呼
  dialer callback-center user
或配置根据回呼拨号串进行回呼
  dialer callback-center dial-number
如果配置了 dialer Callback-center dial-number,需要配置回呼拨号串
  local-user name callback-number telephone-number

## Slide 45
华为3Com技术有限公司
华为3Com公司网址: www.huawei-3com.com
华为3Com技术论坛网址: forum.huawei-3com.com