## Slide 1: HL-010 备份中心原理及配置
ISSUE 4.0
Notes: 此为封面页，需列出课程编码、课程名称和课程开发室名称。
要求：每个子课程（6位编码的课程）要求做一个这样的胶片，胶片文件命名为“课程编码 课程名称.ppt”。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中不使用。
封面页按产品分为4个，各产品使用自己的封面，把其他封面直接删除即可。

## Slide 2: 目标
  掌握备份中心的基本功能
  能够在华为路由器上配置备份中心功能
学完本课程，您应该能够：

## Slide 3: 课程内容
什么是备份中心
备份中心基本配置
配置实例
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 4: 什么是备份中心？
Quidway路由器中管理备份功能的模块
运用备份中心可以提高网络的可靠性、可用性
运用备份中心为路由器接口提供备份
Quidway
Quidway
Modem
Modem
PSTN

## Slide 5: 备份中心的功能
主接口
  被其他接口备份
  除dialer口外的其它接口
备份接口
  备份其他接口
  除以太口外的其它接口
任何接口
  物理接口，子接口，逻辑接口

## Slide 6: 课程内容
什么是备份中心
备份中心基本配置
配置实例
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 7: 备份中心配置任务
进入将被备份的主接口视图
指定主接口使用的备用接口及其优先级
设置主备接口切换的延时
配置逻辑通道状态的判断条件
配置备份负载分担

## Slide 8: 进入主接口视图
主接口是一物理接口
  interface interface-type interface-number
主接口是一逻辑通道
  x25 map protocol address x121-address x.121-add [logic-channel logic-channel-num]
  fr map protocol address dlci dlci [logic-channel logic-channel-num]
  dialer route protocol next-hop dialer-string [logic-channel logic-channel-num]
  logic-channel logic-channel-number

## Slide 9: 设定备份接口及优先级
若备份接口是物理接口，在主接口视图下指定备份接口
standby interface interface-type interface-num [priority]
若备份接口是逻辑通道
在主接口视图下，指定备份逻辑通道号
  standby logic-channel number [ priority ]
在备份接口视图下，建立逻辑通道与虚电路或Dialer Route的对应关系
  x25 map protocol address x121-address x.121-add [logic-channel logic-channel-num]
  fr map protocol address dlci dlci [logic-channel logic-channel-num]
  dialer route protocol next-hop dialer-string [logic-channel logic-channel-num]

## Slide 10: 配置主备接口切换条件
在主接口视图下配置：
设置从主接口切换到备用接口的延时
  standby timer enable-delay seconds
设置从备用接口切换到主接口的延时
  standby timer disable-delay seconds

## Slide 11: 设置逻辑通道状态的判断条件
若主接口是逻辑通道，还需设置逻辑通道状态的判断条件 ,在主接口视图下配置:
设置主逻辑通道状态为down的条件：若呼叫times次仍未成功，则认为逻辑通道的状态为down
standby state-down times
检测主逻辑通道是否up：为了判定逻辑通道的状态是否恢复为up，设置间隔时间以定时检查
  standby state-up interval-seconds

## Slide 12: 配置备份负载分担
负载分担：当流量超过一定限度时启动备份接口
在主接口视图下配置：
standby threshold enable-threshold disable-threshold
其中
enable-threshold：流量上限百分比（0-99），超过此上限时启动备份接口
disable-threshold：流量下限百分比（0-99），低于此下限时关闭备份接口

## Slide 13: 课程内容
什么是备份中心
备份中心基本配置
配置实例
Notes: 此页为了让学员和老师对课程安排有一个大致的了解。
此页列出本课程的主要培训标题，列出每章的名称即可。如果章下面的节不多，在此页可以一并列出。
此页胶片仅在授课时使用，胶片＋注释中有专门的目录和标题，不需要重复使用该页面。

## Slide 14: 配置示例
组网需求：
以太口0的IP地址:
Router1(130.1.1.1) Router 2(131.1.1.1)
主接口：Serial0封装PPP
备份接口:Serial1(dialer口)
路由器1
路由器2
Modem
Modem
PSTN
Tel:8810025
IP 10.110.0.1
IP 129.102.0.1
IP 10.110.0.2
IP 129.102.0.2
Tel:8810026

## Slide 15: 配置举例(1)
  [Quidway-Ethernet0]ip address 130.1.1.1 255.255.255.0
  [Quidway-Ethernet0]interface serial 0
  [Quidway-Serial0]ip address 129.102.0.1 255.255.0.0
  [Quidway-Serial0]standby interface serial 1
  [Quidway-Serial0]interface serial 1
  [Quidway-Serial1]physical-mode async
  [Quidway-Serial1]modem
  [Quidway-Serial1]ip address 10.110.0.1 255.255.0.0
  [Quidway-Serial1]dialer enable-legacy
  [Quidway-Serial1]dialer-group 1
  [Quidway-Serial1]dialer route ip 10.110.0.2 8810026
  [Quidway-Serial1]quit
  [Quidway]dialer-rule 1 ip permit
  [Quidway]ip route-static 131.1.1.0 255.255.255.0 129.102.0.2
  [Quidway]ip route-static 131.1.1.0 255.255.255.0 10.110.0.2
配置 Router1

## Slide 16: 配置举例(1)
  [Quidway-Ethernet0]ip address 131.1.1.1 255.255.255.0
  [Quidway-Ethernet0]interface serial 0
  [Quidway-Serial0]ip address 129.102.0.2 255.255.0.0
  [Quidway-Serial0]interface serial 1
  [Quidway-Serial1]physical-mode async
  [Quidway-Serial1]modem
  [Quidway-Serial1]ip address 10.110.0.2 255.255.0.0
  [Quidway-Serial1]dialer enable-legacy
  [Quidway-Serial1]dialer-group 1
  [Quidway-Serial1]dialer route ip 10.110.0.1 8810025
  [Quidway-Serial1]quit
  [Quidway]dialer-rule 1 ip permit
  [Quidway]ip route-static 130.1.1.0 255.255.255.0 129.102.0.1
  [Quidway]ip route-static 130.1.1.0 255.255.255.0 10.110.0.1
配置 Router2

## Slide 17: 配置举例 (2)
IP 129.102.0.1
IP 129.102.0.2
IP 10.110.0.1
IP 10.110.0.2
Router1
Router2
X.25
1000
2000
PPP
主接口: Serial 0的逻辑通道10
备份接口: Serial 1(封装PPP) 每10秒检查主接口一次.

## Slide 18: 配置举例(2)
  [Quidway-Ethernet0]ip address 130.1.1.1 255.255.255.0
  [Quidway-Ethernet0]interface serial 0
  [Quidway-Serial0]link-protocol x25 dce
  [Quidway-Serial0]ip address 129.102.0.1 255.255.0.0
  [Quidway-Serial0]x25 x121-address 1000
  [Quidway-Serial0]x25 map ip 129.102.0.2 x121-address 2000 logic-channel 10
  [Quidway-Serial0]quit
  [Quidway]logic-channel 10
  [Quidway-logic-channel10]standby interface serial 1
  [Quidway-logic-channel10]standby state-up 10
  [Quidway-logic-channel10]quit
  [Quidway]interface serial 1
  [Quidway-Serial1]ip address 10.110.0.1 255.0.0.0
  [Quidway]ip route-static 131.1.1.0 255.255.255.0 129.102.0.2
  [Quidway]ip route-static 131.1.1.0 255.255.255.0 10.110.0.2
配置 Router1:

## Slide 19: 配置举例(2)
  [Quidway]interface ethernet 0
  [Quidway-Ethernet0]ip add 131.1.1.1 255.255.255.0
  [Quidway-Ethernet0]interface serial 0
  [Quidway-Serial0]link-protocol x25 dte
  [Quidway-Serial0]ip address 129.102.0.2 255.255.0.0
  [Quidway-Serial0]x25 x121-address 2000
  [Quidway-Serial0]x25 map ip 129.102.0.1 x121-address 1000
  [Quidway-Serial0]quit
  [Quidway]interface serial 1
  [Quidway-Serial1]ip address 10.110.0.2 255.0.0.0
  [Quidway]ip route-static 130.1.1.0 255.255.255.0 129.102.0.1
  [Quidway]ip route-static 130.1.1.0 255.255.255.0 10.110.0.1
配置 Router2:

## Slide 20: 问题
备份中心有什么功能?
什么是主接口和备份接口?
哪些接口可以作为主接口?
哪些接口可以作为备份接口?

## Slide 21: 本章重点
掌握备份中心的基本概念
  主备接口的切换条件
掌握备份中心功能
备份中心的配置命令
  当主接口是物理接口和逻辑接口时，有什么不同配置？

## Slide 22
华为3Com技术有限公司
华为3Com公司网址: www.huawei-3com.com
华为3Com技术论坛网址: forum.huawei-3com.com