## Slide 1: VHDL入门
一、VHDL简介
二、VHDL程序的基本结构
三、结构体的四种描述方式
四、结构体的三种子结构描述
五、VHDL的对象、数据类型及运算操作符

## Slide 2: 一、VHDL简介
1、什么是VHDL？
HDL—Hardware Description Language—硬件描述语言—描述硬件电路的功能、信号连接关系及定时关系的语言。
VHDL—Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language—超高速集成电路硬件描述语言

## Slide 3: 2、VHDL的历史
20世纪80年代初提出VHDL
1987年IEEE发布了IEEE 1076标准
1993年更新为IEEE 1164标准
1995年我国国家技术监督局指定的《CAD通用技术规范》推荐VHDL作为我国电子设计自动化硬件描述语言的国家标准。

## Slide 4: 3、VHDL的特点
① 功能强大，设计灵活；
② 强大的硬件描述能力；
③ 设计与工艺无关；
④ 易于共享与复用；
⑤ 支持广泛；
⑥不具有描述模拟电路的功能

## Slide 5: 4、学习VHDL的注意事项
牢记 VHDL是硬件描述语言，不能把它当成纯软件语言来掌握，它的描述与硬件有密切联系。

## Slide 6: 5、VHDL语句的一些规定
（1）在VHDL中，字母的大、小写没有区别（单引号内的字符常数和双引号内的字符串除外）；
（2）以分号“；”作为语句结束的标志；
（3）注释行以双短线“- -”开始；

## Slide 7: VHDL语句的一些规定
（4）各种名称的命名规则：
①名称由字母、数字和下划线组成；
②名称的第一个字符必须是字母；
③名称的最后一个字符不能是下划线，也不能连用下划线；
④命名不能与VHDL的保留字或关键字相同。

## Slide 8: 二、VHDL程序的基本结构
例1、1位全加器的VHDL描述：
ENTITY adder IS
PORT( a, b,cin : IN BIT;
s ,co : OUT BIT);
END adder;
ARCHITECTURE a OF adder IS
BEGIN
s<=a XOR b XOR cin;
co<=((a XOR b) AND cin) OR (a AND b);
END a;
实体说明
实体说明描 述了一个设计对外的输入、输出接口以及一些用于结构体的参数定义。
结构体描述的是设计实体的行为和结构 。
结构体

## Slide 9: （一）VHDL相关语句说明
1、实体(Entity )
ENTITY <实体名> IS
[类属参数说明]
[端口说明]
END <实体名>;
ENTITY adder IS
PORT(
a, b,cin : IN BIT;
s ,co : OUT BIT);
END adder;
实体名: 对实体的命名，在MAXPLUSII中要求实体名必须与存盘文件名相同。

## Slide 10: （一）VHDL相关语句说明
3、类属参数说明
用来为设计实体指定参数,如定义端口宽度、器件延时等。
4、端口说明
描述端口的名称、模式和数据类型。
端口: 实体的每一个输入、输出信号称为端口，对应于硬件电路图或芯片的一个引脚。

## Slide 11: 端口说明
PORT（端口名[，端口名]：模式 数据类型；
┇
端口名[，端口名]：模式 数据类型）；
端口名称: 对端口的命名，是端口的标识符。
端口模式: 说明端口信号的流动方向。

## Slide 12: 端口的五种模式
① 输入模式(IN)
② 输出模式(OUT)
③ 双向模式(INOUT)
④ 缓冲模式(BUFFER)

## Slide 13: 数据类型
说明经过端口的信号的数据类型。
VHDL是一种强类型语言，有10种标准的数据类型，还可以由用户自定义数据类型。
BIT（位，可取值为‘0’或‘1’ ）类型是VHDL的预定义类型，使用此类型时无需特别说明。
当使用非预定义的数据类型时，必须用库和程序包调用语句来为程序的编译指明所使用的数据类型的定义在哪里。

## Slide 14: 库和程序包的调用
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY adder IS
PORT( a, b,cin : IN STD_LOGIC;
s ,co : OUT STD_LOGIC);
END adder;

## Slide 15: 2、结构体
ARCHITECTURE <结构体名> OF <实体名> IS
[结构体说明部分]；
BEGIN
<并行处理语句>；
END结构体名;
ARCHITECTURE a OF adder IS
BEGIN
s<=a XOR b XOR cin;
co<=((a XOR b) AND cin) OR (a AND b);
END a;

## Slide 16: 2、结构体
结构体名：对本结构体的命名。
结构体说明部分：对结构体内部所使用的信号、常数、数据类型和函数进行定义；
并行处理语句：具体描述了结构体的行为和结构。
对象
ARCHITECTURE example OF adder IS
BEGIN
s<=a XOR b XOR cin;
co<=((a XOR b) AND cin) OR (a AND b) ;
END example;

## Slide 17: 设计实体

## Slide 18: 3、VHDL程序的五个组成部分
1、 实体(Entity )
描述所设计的系统的外部接口信号。
2、 结构体(Architecture Body)
描述系统内部的结构和行为。
3、 程序包(Package)
存放各个设计模块都能共享的数据类型、信号和常数的定义以及函数和过程的定义等。

## Slide 19: VHDL程序的五个组成部分
4、 库(Library)
存放已经编译的实体、结构体、程序包和配置的定义。
5、 配置(Configuration)
描述实体与结构体之间的连接关系，或者在分层设计中描述层与层之间的连接关系。
MAXPLUSII自动选择几何位置排列在最后的结构体作为当前结构体进行编译。

## Slide 20: 三、结构体的四种描述方式
1、结构体的行为描述方式
2、结构体的数据流描述方式
3、结构体的结构描述方式

## Slide 21: 1、结构体的行为描述方式
例:行为描述方式（1位全加器）
ENTITY adder IS
PORT( a, b,cin : IN BIT;
s ,co : OUT BIT);
END adder;
ARCHITECTURE behavior OF adder IS
SIGNAL i : BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
BEGIN
i<=a&b&cin;
内部信号定义

## Slide 22: 1、结构体的行为描述方式
PROCESS(a,b,cin)
BEGIN
CASE i IS
WHEN "000" =>s<='0'; co<='0';
WHEN "001" =>s<='1'; co<='0';
WHEN "010" =>s<='1'; co<='0';
WHEN "011" =>s<='0'; co<='1';
WHEN "100" =>s<='1'; co<='0';
WHEN "101" =>s<='0'; co<='1';
WHEN "110" =>s<='0'; co<='1';
WHEN OTHERS => s<='1'; co<='1'; END CASE;
END PROCESS ;
END behavior;

## Slide 23: 1、结构体的行为描述方式
行为描述方式是对设计实体的数学模型的描述。
优点：不需要关注设计功能的门级实现。
缺点：有时不能进行逻辑综合或难于综合。

## Slide 24: 2、结构体的数据流描述方式
1位全加器
ARCHITECTURE dataflow OF adder IS
SIGNAL tmp1,tmp2 : BIT;
BEGIN
tmp1<=a XOR b;
s<=tmp1 XOR cin; tmp2<=tmp1 AND cin;
co<=tmp2 OR (a AND b);
END dataflow;

## Slide 25: 2、结构体的数据流描述方式
数据流描述方式是对信号到信号的数据流的路径形式的描述。
优点：易于综合。
缺点：要求设计人员对设计实体的功能实现要有一定的了解，有时还需要对内部电路有清楚的认识，具有一定的难度。

## Slide 26: 3、结构体的结构描述方式
1位全加器
ARCHITECTURE structure OF adder IS
COMPONENT and_2
PORT( i1, i2 : IN BIT;
y1 : OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT or_2
PORT( i3, i4 : IN BIT;
y2 : OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT xor_2
PORT( a, b : IN BIT;
c : OUT BIT);
END COMPONENT;
元件声明

## Slide 27: 3、结构体的结构描述方式
SIGNAL tmp1,tmp2,tmp3 : BIT;
BEGIN
u1: xor_2 PORT MAP (a,b,tmp1);
u2: xor_2 PORT MAP (tmp1,cin,s);
u3: and_2 PORT MAP (tmp1,cin,tmp2);
u4: and_2 PORT MAP (a,b,tmp3);
u5:or_2 PORT MAP (tmp2,tmp3,co);
END structure;
在多层次的设计中，通过调用库中的元件或已设计好的模块来对当前的设计进行描述。
优点：可以将已有的设计成果应用在当前的设计中，因而可以大大提高设计效率。

## Slide 28: 下层元件
ENTITY and_2 IS
PORT( i1, i2 : IN BIT;
y1 : OUT BIT);
END and_2;
ARCHITECTURE a OF and_2 IS
BEGIN
y1<=i1 AND i2;
END a;
ENTITY or_2 IS
PORT( i3, i4 : IN BIT;
y2 : OUT BIT);
END or_2;
ARCHITECTURE a OF or_2 IS
BEGIN
y2<=i3 OR i4;
END a;
ENTITY xor_2 IS
PORT( i5, i6 : IN BIT;
y3 : OUT BIT);
END xor_2;
ARCHITECTURE a OF xor_2 IS
BEGIN
c<=a XOR b;
END a;
二输入与门
二输入或门
二输入异或门

## Slide 29: 四、结构体的三种子结构描述
（一）块（BLOCK）结构描述
（二）子程序（SUBPROGRAM）结构描述
1、过程（PROCEDURE）
2、函数（FUNCTION）
（三）进程（PROCESS）结构描述

## Slide 30: （三）进程（PROCESS）结构描述
进程语句用来设计某一个功能独立的电路，它本身是并行语句。
程语句的语法结构
[进程标号：] PROCESS [敏感信号表]
[进程语句说明部分]；
BEGIN
<进程语句部分>
END PROCESS [进程标号：]；
可有、可无
顺序语句

## Slide 31: 进程的启动
有敏感信号：当敏感信号发生变化时，进程就被启动。
无敏感信号：应在进程语句中有其它形式的敏感信号激励，当激励条件满足时，进程被启动。
WAIT、WAIT FOR、WAIT UNTILL、WAIT ON后面的条件表达式或时间表达式。
注意：在进程有敏感信号时，进程语句中不允许再显示出现前述WAIT语句中的任何一种语句。

## Slide 32: 进程的同步描述
在VHDL的一个结构体中，可以有多个进程，由于进程语句本身是并行语句，因此，这多个进程之间是并行关系，而在一个进程的内部，语句是顺序执行的。
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY example2 IS
PORT( clk : IN STD_LOGIC;
q : OUT STD_LOGIC);
END example2;
ARCHITECTURE a OF example2 IS
SIGNAL counter : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
BEGIN

## Slide 33: 进程的同步描述
count: PROCESS (clk)
BEGIN
IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
counter<=counter+'1';
END IF;
END PROCESS;
output: PROCESS (counter)
BEGIN
IF(counter<"101") THEN
q<='1';
ELSE
q<='0';
END IF;
END PROCESS;
END a;

## Slide 34: 仿真波形

## Slide 35: 五、VHDL的对象、数据类型及运算操作符
（一）VHDL的对象
（二）VHDL的数据类型
（三）VHDL的运算操作符

## Slide 36: （一）VHDL的对象
对象：用来保持数据的单元称为对象。
四类对象：
1、 常量(CONSTANT)
2、 信号(SIGNAL)
3、 变量(VARIABLE)
4、 文件(FILE)
对象的类型指明该对象所能具有的数据类型。

## Slide 37: 对象的作用范围
1、对象的全局化
在程序包或实体说明部分被说明的对象，在本设计的实体说明和本设计的任何结构体中都可以被引用，这就是对象的全局化。
2、对象的局部化
在结构体说明部分被说明的对象，仅可以在该结构体中被引用，这就是对象的局部化。

## Slide 38: 1、常量
常量是指在设计实体中不会发生变化的值。常量可以在程序包和实体说明部分进行说明，也可以在结构体和进程中说明，并且可以是任何数据类型。
CONSTANT 常量名：数据类型[：=表达式]；
CONSTANT pi : REAL :=3.14;
常量只能一次赋值，所赋的值应该与定义的数据类型一致，否则会出现错误。常量的赋值用符号“：=”。

## Slide 39: 1、常量
常量的作用范围由它被说明的位置决定，在程序包和实体说明部分说明的常量被全局化，即在本设计的实体说明和本设计的任何结构体中都可以被引用；在结构体和进程中说明的常量被局部化，即只能在说明它的结构体和进程中被引用。

## Slide 40: 2、信号
信号是电路内部硬件连接的抽象，对应着硬件设计的一条连接线。
SIGNAL 信号名 ：=数据类型[：=表达式]；
SIGNAL reset : = STD_LOGIC : =’1’;
信号可以连续赋值，所赋的值都应该与定义的数据类型一致，信号的赋值用符号“<=”。如果在说明信号的时候没有指定初始值，则认为它取默认值，即该类型的最左值或最小值。

## Slide 41: 2、信号
信号的赋值不是立即生效的，信号的赋值要有一定的延时才生效，信号的值在设计实体中是可以改变的，但它在某一时刻只有一个值。
信号的作用范围由它被说明的位置决定，在程序包和实体说明部分说明的信号被全局化，在结构体中说明的信号被局部化，即只能在说明它的结构体中被引用。

## Slide 42: 3、变量
变量主要用于对暂时数据进行局部存储，它是一个局部量，只能在进程语句、过程语句和函数语句的说明区域中加以说明。
VARIABLE 变量名：数据类型[：=表达式]；
VARIABLE enable := STD_LOGIC;
变量可以连续赋值，所赋的值都应该与定义的数据类型一致，变量的赋值用符号“：=”。如果在说明变量的时候没有指定初始值，则认为它去默认值，即该类型的最左值或最小值。

## Slide 43: 4、变量
变量的赋值是直接的、立即生效的，变量的值在设计实体中是可以改变的，但它在某一时刻只有一个值。
变量的作用范围是说明它的进程、过程或函数，在其它部分是无效的，因此要将一个变量的值用于作用范围之外，需要将该变量的值赋给一个相同类型的信号。

## Slide 44: 举例
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY example IS
PORT(clk : IN STD_LOGIC;
q : OUT STD_LOGIC);
END example;
ARCHITECTURE a OF example IS
SIGNAL temp : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 2);
BEGIN
count: PROCESS (clk)
VARIABLE counter: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 2):="000";
BEGIN
IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
counter:=counter+'1';
END IF;
temp<=counter;
END PROCESS;

## Slide 45: 举例
output: PROCESS (temp)
BEGIN
IF(temp="111") THEN
q<='1';
ELSE
q<='0';
END IF;
END PROCESS;
END a;

## Slide 46: 5、信号与变量的区别
1、信号赋值有延时，变量赋值没有延时；
2、信号可以是多个进程的全局信号，而变量只能在定义它的过程、函数和进程中可见；
3、信号是硬件中连线的抽象描述，它的功能是保存变化的数据值和连接子元件，信号在元件的端口连接元件；而变量在硬件中没有类似的对应关系，主要应用于高层次的建模中。
信号与变量之间可以相互赋值，但要保证两者的类型一致。

## Slide 47: （二）VHDL的数据类型
VHDL是强类型语言
1、 每个对象只能具有一个数据类型，并且只能具有那个数据类型的值；
2、 对某个对象进行操作的类型必须与该对象的类型相匹配；
3、 不同类型的数据不能直接进行代入；
数据类型相同而位长不同时，也不能进行代入。

## Slide 48: （二） VHDL的数据类型
VHDL可用的五类数据类型：标量类型、复合类型、子类型、文件类型、存取类型。
VHDL有10种标准的数据类型，还可以由用户自定义数据类型。

## Slide 49: 十种标准数据类型
1、 整数（INTEGER）
与数学中的整数定义一样，VHDL中整数的范围：-2 147 483 647~2 147 483 647
CONSTANT max :INTEGER :=128;
SIGNAL num:INTEGER RANGE 0 TO 100;
VARIABLE f:INTEGER RANGE 6 TO 9;

## Slide 50: 2、实数（REAL）
范围-1.0E38~+1.0E38，实数书写时一定要有小数点。
CONSTANT max :REAL :=128.0;
SIGNAL num: REAL RANGE 0.0 TO 1.0E2;
VARIABLE f:REAL RANGE 6.0 TO 9.0;

## Slide 51: 3、位（BIT） 4、位矢量（BIT_VECTOR）
SIGNAL tmp:BIT:=’0’;
SIGNAL tmp:BIT_VECTOR(0 TO1):=“01”
5、布尔量（BOOLEAN）：
注意与位（BIT）不同，无数值含义，只能进行关系运算，如在IF语句中进行判断时。
6、字符（CHARACTER）：如：‘A’、‘a’
7、字符串（STRING）：如：“internet”

## Slide 52: 8、时间（TIME）
包含整数和单位两部分，而且两部分之间至少有一个空格，如：20 fs, 100 ns 等。
9、错误等级（SEVERITY LEVEL）：NOTE、WARNING、ERROR、FAILURE
10、自然数（NATURAL）
正整数（POSITIVE）

## Slide 53: 用户定义的数据类型
1、枚举类型（ENUMERATED）
2、整数类型
3、实数、浮点数类型
4、数组类型（ARRAY）
5、存取类型（ACCESS）
6、文件类型（FILE）
7、记录类型（RECODE）
8、时间类型

## Slide 54: 用户定义数据类型
TYPE 数据类型名 IS 约束条件
TYPE BIT IS (‘0’, ‘1’);
TYPE STD_LOGIC IS (‘U’, ‘X’, ‘0’,‘1’ ‘Z’, ‘W’, ‘L’’ ‘H’, ‘-‘ );
TYPE state_type IS (s0,s1,s2,s3,s4,s5);
用户定义的子类型
SUBTYPE digit IS INTEGER RANGE 0 TO 9；

## Slide 55: 数据类型的转换
函 数 名
功 能
STD_LOGIC_1164程序包
TO_STD_LOGIC_VECTOR(A)
TO_BIT_VECTOR(A)
TO_STD_LOGIC (A)
TO_BIT(A)
由BIT_VECTOR转换为STD_LOGIC_VECTOR
由STD_LOGIC_VECTOR转换为BIT_VECTOR
由BIT转换为STD_LOGIC
由STD_LOGIC转换为BIT
STD_LOGIC_ARITH程序包
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(A,位长)
CONV_INTEGER(A)
由INTEGER、UNSIGNED、SIGNED转换为STD_LOGIC_VECTOR
由UNSIGNED、SIGNED转换为INTEGER
STD_LOGIC_UNSIGN程序包
CONV_INTEGER(A)
由STD_LOGIC转换为INTEGER

## Slide 56: 例：四选一电路(数据类型转换)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY sel1in4 IS
PORT(a: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
d: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
f: OUT STD_LOGIC);
END sel1in4;
ARCHITECTURE sel OF sel1in4 IS
BEGIN
f<=d(conv_integer(a));
END sel;

## Slide 57: （三）VHDL的运算操作符
操作数的类型应该和运算操作符所要求的类型一致。
（一）逻辑运算符
1、七种逻辑运算符：
非(NOT)、与(AND)、或（OR）、与非（NAND）、或非（NOR）、异或（XOR）、异或非（XNOR）

## Slide 58: （三）VHDL的运算操作符
2、逻辑运算符的操作对象：BIT、BOOLEAN、STD_LOGIC等类型的对象或这些类型组成的数组。
逻辑运算符左边和右边的数据类型必须一致，对于数组，还要求数组的维数相同，且结果也是相同维数的数组。

## Slide 59: （三）VHDL的运算操作符
3、NOT的优先级高于其它六个，其它六个的级别相同。
4、在VHDL中左右没有优先级差别，通常采用加括号的方法了解决左右没有优先级差别的问题。

## Slide 60: 算术运算符
加（+） 减（-） 乘（*）
除（/） 取模（MOD）
取余（REM） 乘方（**）
取绝对值（ABS） 正号（+）负号（-） 逻辑左移（SLL） 逻辑右移（SRL）
算术左移（SLA） 算术右移（SRA）
逻辑循环左移（ROL）
逻辑循环右移（ROR）

## Slide 61: 关系运算符（六种 ）
相等（=） 不等于（/=） 小于（<） 大于（>） 小于等于（<=） 大于等于（>=）
关系运算符的运算结果为BOOLEAN类型。

## Slide 62: 并置运算符——&
并置运算符主要适用于位和位矢量的连接，它将并置运算符右边的内容连接在左边的内容之后形成一个新的数组。

## Slide 63: 运算操作符的优先级
高
优先级顺序
运算操作符
低
** NOT ABS
* / MOD REM
+（正号） -（负号）
+（加） -（减）
SLL SRL SLA SRA ROL ROR
= /= < <= > >=
AND OR NAND
NOR XOR XNOR