## Slide 1: Data Explore常用功能简介
上海厚基生物
CQY
2018/9/18

## Slide 2: 一、安装
1.运行环境：推荐使用win7电脑，兼容性较好一些，部分win10电脑也可以运行（亲测）；
2.安装方法：见附件Data Explorer V 4.5 win 7安装方法.docx 。

## Slide 3: 二、打开质谱原始文件
2.1.点击顶部菜单栏中的File，点击Open，选择项目结果中附的t2d文件；
2.2点击Add后再点击Finish即可；
备注：软件支持同时打开多个原始文件（使用Add All 功能），但时间会长一些。

## Slide 4: 三、质谱图调整
3.1.降噪：点击顶部菜单栏中的Process，选择Noise Filter/Smooth功能，选择Noise Filter和默认参数即可；有需要的话还可用Guassian Smooth让质谱图更加平滑，也使用默认参数即可；
3.2.设置范围：点击顶部菜单栏中的Display，选择Range功能，选择X Range，设置自己想要的范围即可；
3.3.基线调整（降低基线至X轴）：点击顶部菜单栏中的Process，点击Baseline Correction即可；

## Slide 5: 三、质谱图调整
3.4.剔除无需显示的峰：点击底部菜单栏中的Spec Peak List，选择无需显示的峰（通过Centroid Mass的值来查找），右击后选择Delete Peak，通常需要删除多个峰才能实现目的；
3.5.线型和字体调整：点击顶部菜单栏中的Display，选择Graphic Options，选择Graph Setup，可以随意调整峰（Plot Setup）和坐标轴线条的粗细、颜色，调整坐标轴数值、坐标轴标题、图片标题和峰标签的字体大小和颜色；
备注：其他功能可自行摸索。

## Slide 6: 四、结果输出
4.1.质谱图调整完毕后可以点击顶部菜单栏中的File，点击Print，选择Print View，选择输出Adobe Pdf格式即可；
4.2.输出的Pdf文件可以用Acrobat Pro或Photoshop输出为其他的图片格式，如tif、png、jpg等，推荐用Photoshop，还可以设置分辨率，方便投稿。

## Slide 7: Thank You！