## Slide 1
企业消防知识培训
火灾自救|消防安全知识|员工消防安全培训

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
火灾的特性和预防
02
火灾的应急处理
03
防火与疏散逃生
04
常用消防器材介绍

## Slide 3
火灾的特性
和预防
01

## Slide 4
01
火灾的特性
1.突发性：
停电；黑暗；高温；大火；浓烈的烟雾；众人的惊慌。
2.有毒烟气：
无法立刻采取正确、安全的措施
火灾事故中80%的死亡是因为吸入有毒烟气中毒。
主要成分为气态、液态和固态物质与空气的混合物，如一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氯化氢、氰化氢、二氧化氮等成分复杂的有毒气体，炭黑、碎屑、灰烬等颗粒物；
人吸入后造成中毒和缺氧，诱发晕厥或者其他疾病，造成死亡；
使火场内能见度降低；
四处蔓延，高温、可燃的烟气扩散至其他空间，使火势蔓延。

## Slide 5
01
火灾的特性
生活环境中可燃烧物质多。
易引发缺氧性疾病甚至窒息死亡。
3.高温：
一般的着火物质燃烧，火场内温度可以到800摄氏度以 上；高温辐射可能引燃衣物，或直接作用于人体，造成烧伤甚至死亡；高温辐射引燃附近未直接接触的其他可燃物；高温破坏建筑结构。
4.缺氧：
由于物质燃烧需要消耗大量的氧气，在相对通风不良的室内火灾中，火场空间内氧气急剧消耗，造成空气中氧含量不足。

## Slide 6
01
火灾的预防
控制可燃物
使用不燃或难燃物质代替可燃物质；
易燃易爆气体、粉尘环境加强通风，避免易燃易爆气体、粉尘积聚；
易燃易爆气体、粉尘环境加装浓度报警装置等
隔绝空气
易燃易爆物的生产过程应密封的设备内进行；
充装惰性气体保护；隔绝空气储存某些化学危险品，如金属钠储存在煤油中。
消除着火源
易燃易爆场所的防爆电气；
可燃物禁止放在电箱等电气设备附近；
高温设备，动火作业现场应清理可燃物；
禁止吸烟、携带火种、禁止明火等；
可燃物仓库的温湿度控制
阻止火势蔓延
火灾探测报警器；
灭火器等灭火器材；
可燃物堆放保持适当的距离
设置防火分区、防火墙
控制单位空间内可燃物数量

## Slide 7
火灾的应急处理
02

## Slide 8
02
火灾的应急处理
将温度降到可燃物的着火温度之下。
冷却灭火
在可燃物气化时使其混入不可燃烧杂质，减少其与氧气接触的机会，达到灭火的效果
化学抑制法
将可燃物表面与空气隔开，使其无法燃烧。
窒息灭火
将可燃物、助燃物与火源分开。
隔离灭火

## Slide 9
02
拨打火警电话
火警电话的号码是119。这个号码应当牢记，在全国任何地区，向公安消防部门报告火警的电话号码都是一样的；
打电话报警一定要想法先让自己冷静镇定，以免慌慌张张，说话前言不搭后语，延长时间。
01
不能随意拨打火警电话，假报火警是扰乱社会公共秩序的违行为。
02
发现火灾，可以打电话直接报警。家中没有电话的，要尽快使用邻居、电话亭或者附近单位的电话报警。
03
报警以后，最好安排人员到附近的路口等候消防车，指引通往火场的道路。
04

## Slide 10
02
火灾应急处理的基本原则
1. 优先保障人员人身安全；
2. 统一指挥、同步行动原则，由现场最高职位人员负责统一指挥，每项工作指定负责人组织实施；
3. 先控制、后灭火原则，发现火灾时应立即组织移开起火点附近的可燃物（电气火灾还需安排断电），并同步安排人员准备灭火。

## Slide 11
防火与疏散逃生
03

## Slide 12
03
防火与人员疏散
疏散除应急人员之外的所有无关人员；
在火势允许的情况下，优先从熟悉的路线疏散；
优先疏散行动不便人员和女员工；
统一疏散至公司紧急集合点（篮球场）；
疏散完毕应进行人员清点，发现人员失踪应通报部门负责人或安管。
人员疏散

## Slide 13
03
逃生方法
寻求逃生路线
发生火灾时，不要盲目慌乱的择路而逃，更而是要冷静下来观察火势、火源寻求逃生路线。
已逃出决不回跑
不要留恋财物，尽快逃出火场，千万记住，既已逃出决不回跑。
防毒气烟雾
如逃生必经路线充满烟雾，要用湿毛巾或衣物捂住脸部，防止或减少吸入有毒烟气，并降低姿势或葡匐在地前进。
预防烧伤
从火场逃生时可将浸湿的棉大衣、棉被、窗帘、毛毯、等遮盖在身上,防止被火烧伤。
01
02
03
04

## Slide 14
03
逃生方法
镇定下来
弯腰前进
回忆消防通道位置
寻找并按下报警器吸引他人注意。
火灾发生时会产生毒烟，如果大声喊叫则会吸入大量毒烟，所以喊叫是不可取的。
火灾时产生的浓烟会大量聚集于上部空间，用湿毛巾捂住口鼻并弯腰前行可以有效减少浓烟带来的伤害。
因为电梯不具有耐高温性，当遇到高温时，电梯容易发生变形甚至卡住，甚至还会有触电的危险。

## Slide 15
常用消防器材介绍
04

## Slide 16
02
常用消防器材介绍
安全出口
报警铃
灭火器

## Slide 17
04
常用消防器材介绍
主要针对各种易燃、可燃液体、可燃气体及带电设备的初起火灾。
干粉灭火器
主要针对仪器仪表、图书档案、珍贵文物等初起火灾。
1211灭火器
主要针对各种易燃、可燃液体和气体火灾，贵重物品、档案资料、仪器仪表以及600伏以下的电器设备。
二氧化碳灭火器
01
02
03

## Slide 18
04
手提式干粉灭火器的使用方法
手提灭火器把，在距离起火点3M—5M左右处，将灭火器放下，在室外使用时注意占据上风方向。
01
使用前先将灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。
02
拔下保险销，一只手握住喷嘴，使其对准火焰根部，另一只手用力按下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。
03
左右喷射，不能上下喷射，灭火过程中应保持灭火器直立状态，不能横卧或颠倒使用。
04

## Slide 19
感谢您的观看
火灾自救|消防安全知识|员工消防安全培训